## Slide 1
Приложение №1
К приказу от №
Вопросы для проверки соответствия эксплуатационной и технической готовности минимальным требованиям, предъявляемым к радиооператорам любительской службы
Содержание вопросов ограничивается следующими темами:
  международные правила, нормы и терминология, относящиеся к любительской службе;
  нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся использования радиочастотного спектра РЭС любительской службы;
  правила и процедуры установления радиосвязи, ведения и окончания радиообмена;
  виды радиосвязи (телефония, телеграфия, цифровые виды связи и передача изображений);
  теория радиосистем (передатчики, приемники, антенны и распространение радиоволн);
  параметры и характеристики радиосистем, единицы измерений, приборы для проведения измерений;
 безопасность при эксплуатации
РЭС любительской службы безопасность, оказание первой
(излучение радиоволн, электро и пожарная медицинской помощи);
 электромагнитная совместимость, радиопомех.
предотвращение и устранение
2. Каждый вопрос имеет четыре варианта ответа, один из которых правильный. Нумерация вопросов и расположение ответов на вопрос условное и должны меняться. Соответствие номера вопроса и правильного ответа приведены с учетом нумерации вопросов и расположения ответов,
рекомендуется
представленных в настоящем приложении. При проверке использовать программное обеспечение.
3. Вопросы по категориям:
Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL) Европейской
3.1. для четвертой квалификационной категории (соответствуют
конференции
администраций почт и электросвязи). Соответствие минимальным требованиям подтверждается при правильном ответе в течение не более одного часа на 15 и более из 20 вопросов:
Международные правила, нормы и терминология, относящиеся к любительской службе
Вопрос №1
С какими радиостанциями может проводить радиосвязи любительская станция, если она НЕ участвует в проведении аварийно-спасательных работ?
□ Только с любительскими радиостанциями
□ С любительскими радиостанциями и радиостанциями гражданского «СиБи»

## Slide 2
диапазона (27 МГц)
□ С любительскими радиостанциями и радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (446 МГц, 0,5 Вт)
□ С любительскими радиостанциями, радиостанциями гражданского «СиБи» диапазона (27 МГц), а также с радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (446 МГц, 0,5 Вт)
Вопрос №2
В каких случаях любительская радиостанция может передавать кодированные сообщения?
□ Ни в каких, при этом передача контрольного номера в соревнованиях по радиоспорту, а также управляющих команд и телеметрии любительских радиостанций наземного и космического базирования не относится к передачам с использованием кодировки сигнала
□ Только при работе вне любительских диапазонов
□ При участии в аварийно-спасательной связи
□ Не регламентируется
Вопрос №3
Разрешено ли радиостанции любительской службы создание преднамеренных помех другим радиостанциям?
□ Разрешено, если станция другой службы работает на более низкой основе
□ Не разрешено в диапазонах совместного использования с другими службами связи
□ Не разрешено
□ Разрешено, если это «радиохулиган», который не реагирует на требования прекратить передачу
Вопрос №4
Разрешено ли радиостанции любительской службы передавать какие-либо сообщения за плату?
□ Разрешено, если это реклама
□ Не разрешено на частотах ниже 30 МГц
□ Разрешено, если это телеграммы в труднодоступные районы страны
□ Не разрешено
Вопрос №5
Как называется любительская радиостанция, производящая односторонние передачи в целях изучения условий распространения радиоволн?
□ Станция радиоуправления
□ Цифровая станция
□ Радиомаяк
□ Ретранслятор
Вопрос №6
Может ли станция любительской службы проводить радиосвязи с радиостанциями, не имеющими отношения к любительской службе?
□ Не может
□ Может, если эти станции имеют Свидетельства о регистрации РЭС
□ Может для выяснения, на какой основе (первичной или вторичной) работают эти радиостанции

## Slide 3
d)□ Может в случае стихийных бедствий, при проведении аварийно-спасательных работ
Вопрос №7
Если радиооператор любительской радиостанции слышит сигнал бедствия на частоте, на которой он не имеете права осуществлять передачу, что ему разрешено сделать для помощи станции, терпящей бедствие?
□ Ему разрешено помогать, только если сигналы его радиостанции будут на ближайшей частоте в разрешенных границах
□ Ему не разрешено помогать, потому что сигнал лежит вне границ разрешенных ему частот
□ Ему разрешено помогать станции, терпящей бедствие, на любых частотах любым доступным способом
□ Ему разрешено помогать вне разрешённых частот передачи, если только он использует международный код Морзе
Вопрос №8
На сколько условных районов разделён земной шар по схеме деления на районы IARU (ITU)?
□ На два
□ На четыре
□ На три
□ На пять
Вопрос №9
Какие территории входят в первый район IARU (ITU)?
□ Северная Америка
□ Австралия и Океания
□ Южная Америка
□ Африка, Европа, страны бывшего СССР
Вопрос №10
На основании рекомендаций какой организации в различных странах Европы и ряде неевропейских стран устанавливаются единые требования к квалификации радиолюбителей?
□ СРР (Союз радиолюбителей России)
□ ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)
□ WRL (Всемирная радиолюбительская лига)
□ СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)
Вопрос №11
Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?
□ RA3A
□ АТ-321
□ RIT
□ БЕРЁЗА
Вопрос №12
Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?
□ MO13
□ ФОНАРЬ

## Slide 4
□ RA9EM
□ RMT
Вопрос №13
Какой позывной сигнал не относится к любительской службе?
□ R4IT
□ R8SRR
□ R44ITU
□ RIT
Вопрос №14
Как называется международная организация радиолюбителей?
□ СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)
□ ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)
□ WRL (Всемирная радиолюбительская лига)
□ IARU (Международный радиолюбительский союз)
Вопрос №15
Что обозначает сокращение «DX»?
□ Радиостанцию, работающую в соревнованиях
□ Дальнюю или редкую радиостанцию
□ Радиостанцию, работающую с плохим сигналом
□ Радиостанцию, работающую малой мощностью
Вопрос №16
При каких условиях любительская радиостанция может использоваться на борту морского или воздушного судна
□ При наличии разрешений Морского или Воздушного Регистров
□ С согласия командира судна и при условии соблюдения всех правил по обеспечению безопасности полетов или мореплавания
□ С согласия владельца судна
□ При любых условиях
Вопрос №17
Разрешается ли допуск на любительскую радиостанцию лица, не имеющего квалификацию или имеющего квалификацию более низкой категории?
□ Допускается только при участии в соревнованиях
□ Допускается исключительно в целях обучения и при условии обеспечения непрерывного контроля за его работой
□ Не допускается
□ Допускаются только лица не старше 19 лет
Нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся использования радиочастотного спектра РЭС любительской службы
Вопрос №18
Какой из перечисленных диапазонов выделен любительской службе на первичной основе?
a)□ 70 см

## Slide 5
□ 23 см
□ 90 см
□ 2 м
Вопрос №19
Что должен делать радиооператор любительской радиостанции, ведущий передачу в диапазоне частот, выделенном любительской службе на вторичной основе, при требовании прекратить передачу со стороны радиостанции, работающей на первичной основе?
□ Выяснить позывной радиостанции, работающей на первичной основе
□ Продолжать передачу
□ Выяснить местоположение радиостанции, работающей на первичной основе
□ Прекратить передачу
Вопрос №20
Для каких целей предназначена любительская и любительская спутниковая службы в Российской Федерации?
□ Для обеспечения граждан Российской Федерации везде и всегда, где это возможно, бесплатными средствами связи, в том числе мобильными.
□ Для разработки радиосхем, увеличения числа разработчиков радиосхем
□ Для оказания помощи зарубежным странам в улучшении технического состояния сетей радиосвязи и технического мастерства обслуживающего персонала, а также для поощрения визитов зарубежных радиолюбителей
□ Для самореализации граждан в сфере любительской радиосвязи и радиоспорта, изучения, исследования и экспериментального использования новых технологий и видов радиосвязи, развития технического творчества детей и молодежи, социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями
Вопрос №21
Какие темы запрещены для радиообмена в эфире?
□ Только политика
□ Политика, религия коммерческая реклама, высказывания экстремистского характера, угрозы применения насилия, оскорбления и клевета
□ Только угрозы применения насилия, оскорбления и клевета
□ Для радиообмена в эфире нет запрещённых тем
Вопрос №22
Какие сведения запрещены к передаче радиооператорам радиостанций любительской службы?
□ Не регламентируется
□ Сведения, составляющие государственную тайну
□ Сведения, полученные от корреспондентов
□ Сведения, полученные при прослушивании работы любительских радиостанций
Вопрос №23
Какая организация контролирует выполнение правил и требований любительской службы в России?
□ Роскомнадзор
□ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)
□ Союз радиолюбителей России (СРР)

## Slide 6
d)□ Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ)
Вопрос №24
Сколько категорий радиолюбителей установлено в России?
□ Три
□ Шесть
□ Пять
□ Четыре
Вопрос №25
Сколько постоянных позывных сигналов может быть образовано любительской радиостанции?
□ Два
□ Нет ограничений
□ Три
□ Только один
Вопрос №26
Какая категория предоставляет радиолюбителю в России наибольшие возможности работы в эфире?
□ «Экстра»
□ Четвёртая
□ «Супер»
□ Первая
Вопрос №27
Какой максимальной мощностью разрешено производить передачи любительским радиостанциям четвертой категории?
□ Мощность не ограничена
□ Один ватт
□ Десять ватт
□ Пять ватт
Вопрос №28
На каких диапазонах разрешено осуществлять передачи радиооператорам любительских радиостанций четвертой категории самостоятельно с собственной радиостанции?
□ На диапазоне 160 метров и УКВ-диапазонах
□ На всех диапазонах, выделенных любительской службе в России
□ Только на диапазоне 160 метров
□ Только на УКВ - диапазонах
Вопрос №29
С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи начинающим радиолюбителям, не имеющим категории?
□ С любых радиостанций только под непосредственным контролем управляющего оператора
□ С радиостанций 1 и 2 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора
□ Начинающим радиолюбителям, не имеющим категории, осуществлять передачи запрещено

## Slide 7
d)□ С радиостанций 1 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора
Вопрос №30
С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи в диапазоне коротких волн радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории?
□ С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, и 2 категорию
□ С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 категорию
□ С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, 2 и 3 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора
□ Радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории осуществлять передачи в диапазоне коротких волн запрещено
Вопрос №31
Из каких частей состоит позывной сигнал?
□ Префикс и суффикс
□ Суффикс и приставка
□ Префикс и астериск
□ Суффикс и астериск
Вопрос №32
Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Жук-Три-
Дмитрий-Анна-Василий"?
□ RQ3DAW
□ RV3DAW
□ RG3DAV
□ RW3DAV
Вопрос №33
Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Знак-Три-
Дмитрий-Галина-Зинаида"?
□ RX3DGZ
□ RZ3DHZ
□ RZ3DGX
□ RZ3DGZ
Вопрос №34
Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Ульяна-Анна-Три-
Щука-Жук-Иван-Краткий"?
□ UA3VQIK
□ UA3QVJ
□ UA3QVI
□ UA3VQJ
Вопрос №35
Укажите позывной радиооператора любительской радиостанции из России
□ US5AAA
□ UN8AAA
□ UA9AAA
□ UK8AAA

## Slide 8
Вопрос №36
Какой из перечисленных ниже позывных используется для опознавания любительской радиостанции, установленной на автомобиле или речном судне?
□ UA3AA/s
□ UA3AA/mm
□ UA3AA/z
□ UA3AA/m
Вопрос №37
Какой позывной сигнал использовал Э.Т. Кренкель?
□ UA1FA
□ R1FL
□ RAEM
□ UW3DI
Вопрос №38
Кому принадлежал позывной сигнал RAEM?
□ Лаповок Я.С.
□ Кудрявцев Ю.Н.
□ Кренкель Э.Т.
□ Лбов Ф.А.
Вопрос №39
Укажите позывной сигнал любительской радиостанции, принадлежащей ветерану Великой Отечественной войны?
□ R3DAAD/B
□ R73SRR
□ U3DI
□ RR3DH
Вопрос №40
Укажите позывной сигнал любительской радиостанции четвёртой категории
□ U3DI
□ R3DAAD
□ RR3DH
□ R73SRR
Вопрос №41
Какие префиксы позывных сигналов выделены для радиолюбителей России?
□ R0 - R9, RA0 - RZ9, UA0-UI9
□ RA0 - RZ9
□ RA0 - RZ9, UA0-UZ9
□ UA0-UZ9
Вопрос №42
Какой мощностью работает радиостанция любительской службы с позывным сигналом
UA3AA/QRP?
□ Более 1000 Ватт
□ Нельзя определить

## Slide 9
□ 5 Ватт, или менее
□ Более 200 Ватт
Вопрос №43
Когда радиооператор любительской радиостанции может использовать свою любительскую радиостанцию для передачи "SOS" или "MAYDAY" на радиочастотах, выделенных другим службам радиосвязи?
□ Никогда
□ Только в определённое время (через 15 или 30 минут после начала часа)
□ Когда передано штормовое предупреждение
□ В исключительных случаях и только при непосредственной угрозе жизни и здоровью граждан
Вопрос №44
Разрешено ли радиолюбительской станции передавать музыку?
□ Разрешено только в вечернее время
□ Не разрешено
□ Разрешено на частотах выше 433 МГц
□ Не разрешено, кроме передачи музыкальных позывных
Вопрос №45
При каких условиях радиооператор любительской радиостанции может самостоятельно осуществлять передачи с принадлежащей ему радиостанции?
□ При наличии у радиооператора Сертификата соответствия на радиостанцию
□ При наличии у радиооператора членского билета Союза радиолюбителей России
□ При наличии у радиооператора Разрешения на эксплуатацию радиостанции
□ При наличии у радиооператора эксплуатационной и технической квалификации, позывного сигнала, регистрации РЭС, а также выполнении Решения ГКРЧ по любительской службе
Вопрос №46
Какая организация образует позывной сигнал радиостанции любительской службы?
□ Территориальное управление Роскомнадзора
□ Союз радиолюбителей России
□ Государственная комиссия по радиочастотам
□ Радиочастотная служба, состоящая из Главного радиочастотного центра, а также радиочастотных центров Федеральных округов и их филиалов в Республиках, краях и областях
Вопрос №47
Сколько Свидетельств о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС), должен получить радиооператор любительской радиостанции?
□ Только одно
□ По одному на каждое радиоэлектронное средство (трансивер)
□ Максимум два: одно на основное место жительства и одно на дачу
□ Одно на позывной и по одному на каждый трансивер
Вопрос №48
Может ли радиолюбитель допустить другого радиолюбителя, не имеющего позывного, для работы со своей радиостанции?

## Slide 10
□ Может только под контролем Роскомнадзора
□ Может только под личным контролем
□ Не может
□ Может только под контролем Радиочастотной службы
Вопрос №49
Эксплуатация радиоэлектронных средств без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) влечет административное наказание физического лица в виде:
□ Административный арест физического лица на срок до пятнадцати суток.
□ Наложение административного штрафа на физическое лицо с конфискацией радиоэлектронных средств или без таковой.
□ Лишение специального права, предоставленного физическому лицу на три года.
□ Предупреждение в письменной форме.
Вопрос №50
Каким документом российским радиолюбителям выделяются полосы радиочастот для проведения радиосвязей?
□ Решением Госинспекции электросвязи РФ (ГИЭ)
□ Решением Министерства внутренних дел (МВД)
□ Решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ)
□ Постановлением Правительства РФ (ППРФ)
Вопрос №51
Имеет ли право лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя (категории), осуществлять самостоятельно передачи на зарегистрированной любительской радиостанции, переданной ему по доверенности?
□ Да
□ Да, только в случае, если доверенность заверена нотариально
□ Нет. Лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя, может осуществлять передачи только под контролем управляющего оператора, указанного в Свидетельстве о регистрации РЭС
□ Да, при наличии разрешения полиции
Вопрос №52
Что определяется Свидетельством об образовании позывного сигнала опознавания?
□ Квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции и позывной сигнал опознавания радиостанций
□ Только позывной сигнал любительской радиостанции
□ Только квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции
□ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания является разрешением на осуществление радиолюбителем передач с любых радиостанций
Вопрос №53
В каком случае радиооператор любительской радиостанции может не вести аппаратный журнал?
□ При использовании мобильной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц
□ При проведении радиосвязей цифровыми видами связи
□ При проведении радиосвязей с местными корреспондентами
□ При использовании стационарной радиостанции в полосах радиочастот выше 30

## Slide 11
МГц
Вопрос №54
Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительской радиостанции?
□ Позывной корреспондента, его имя и местонахождение, используемая аппаратура и антенны, краткая характеристика погодных условий
□ Дата и время проведения радиосвязи
□ Позывной корреспондента и оба рапорта
□ Дата и время проведения радиосвязи, диапазон и вид работы, позывной корреспондента
Вопрос №55
Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительского ретранслятора или радиомаяка?
□ Выходная мощность и потребляемый ток
□ Время включения и выключения
□ Список позывных сигналов допущенных корреспондентов
□ При работе любительских ретрансляторов и радиомаяков аппаратный журнал не ведётся
Вопрос №56
Сколько времени должен храниться аппаратный журнал любительской радиостанции?
□ Не менее шести месяцев после того, как он начат
□ Не менее одного года после внесения в него последних сведений
□ Не менее трёх лет после внесения в него последних сведений
□ Вечно
Вопрос №57
Обязательно ли переносить сведения в аппаратный журнал любительской радиостанции из отдельного журнала учёта радиосвязей, проведённых в соревнованиях?
□ Нет
□ Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся на бумажном носителе
□ Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся с использованием компьютера
□ Да
Вопрос №58
Можно ли вносить в аппаратный журнал любительской радиостанции какую-либо информацию помимо обязательной
□ Можно вносить дополнительную информацию, только переданную корреспондентом
□ Нельзя
□ Можно вносить любую дополнительную информацию
□ Можно вносить дополнительную информацию только об используемой аппаратуре и погодных условиях
Вопрос №59
Какая полоса частот двухметрового диапазона предназначена для работы частотной модуляцией (FM) без использования наземных ретрансляторов и радиолюбительских спутников?

## Slide 12
□ 145,206-145,594 МГц
□ 144.0 - 144.5 МГц
□ 145 - 146 МГц
□ 144 - 146 МГц
Вопрос №60
Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 70
см?
□ 1,6 МГц
□ 600 кГц
□ 6 МГц
□ 100 кГц
Вопрос №61
Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 2 м?
□ 1,6 МГц
□ 100 кГц
□ 6 МГц
□ 600 кГц
Вопрос №62
Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 23
см?
□ 600 кГц
□ 100 кГц
□ 6 МГц
□ 1,6 МГц
Вопрос №63
Какое сообщение может регулярно передавать любительский ретранслятор азбукой Морзе?
□ Значение температуры ретранслятора и напряжение питания
□ Телеметрию
□ Новости для радиолюбителей
□ Позывной сигнал ретранслятора
Вопрос №64
Какие станции пользуются преимуществом при проведении радиосвязей через любительский ретранслятор?
□ Носимые и возимые
□ Иностранные
□ Стационарные
□ Местные
Вопрос №65
Что может потребоваться передавать вашей радиостанции одновременно с речевым сигналом для проведения QSO через любительский ретранслятор?
□ Позывной сигнал ретранслятора
□ Субтон
□ Позывной сигнал владельца ретранслятора

## Slide 13
d)□ Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи
Вопрос №66
Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствуют вопросы на четвёртую категорию?
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.
□ Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).
□ Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).
Вопрос №67
Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствуют вопросы на третью категорию?
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).
□ Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).
□ Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).
Вопрос №68
Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствуют вопросы на вторую категорию?
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).
□ Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).
□ Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).
Вопрос №69
Какой экзаменационной программе CEPT соответствуют вопросы на первую категорию?
□ Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.
□ Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).
Правила и процедуры установления радиосвязи, ведения и окончания радиообмена
Вопрос №70
Как осуществляется общий вызов (CQ) при голосовой передаче?
□ Сначала «Всем», затем несколько раз позывной, затем «приём»
□ Несколько раз называется свой позывной
□ Несколько раз называется свой самостоятельно придуманный «ник»
□ Сначала «Всем», затем несколько раз имя
Вопрос №71

## Slide 14
Что необходимо сделать перед передачей общего вызова (CQ)?
□ Дать короткий общий вызов
□ Несколько раз перевести радиостанцию в режим передачи
□ Несколько раз передать свой позывной
□ Убедиться, что операторам других станций не будет создано помех
Вопрос №72
Как следует отвечать на голосовой общий вызов (CQ)?
□ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, три раза, затем слово
"здесь", затем Ваш позывной, по крайней мере, пять раз по буквам
□ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, один раз, затем слово
"здесь", затем Ваш позывной по буквам
□ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, пять раз по буквам, затем слово "здесь", затем Ваш позывной, по крайней мере, один раз
□ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, 10 раз, затем слово
"здесь", затем Ваш позывной по крайней мере дважды
Вопрос №73
Каковы права радиооператоров любительских радиостанций, желающих использовать одну и ту же свободную частоту?
□ Радиооператор станции низшей категории должен уступить частоту оператору станции высшей категории
□ Радиооператоры обеих станций имеют равные права для работы на частоте
□ Радиооператоры станций второго и третьего районов ITU должны уступить частоту радиооператорам станций первого района ITU
□ Радиооператор станции, мощность которой меньше, должен уступить частоту оператору станции, мощность которой больше
Вопрос №74
Как следует выбирать мощность радиостанции при проведении радиосвязи?
□ Мощность радиостанции не имеет значения
□ Всегда необходимо устанавливать максимально возможную мощность
□ Всегда необходимо устанавливать минимально возможную мощность
□ Необходимо устанавливать минимальную мощность, достаточную для обеспечения уверенного приема вашего сигнала корреспондентом
Вопрос №75
Разрешается ли изменять частоту радиостанции, находящейся в режиме передачи?
□ Нет
□ Да, только в границах любительских диапазонов
□ Да
□ Да, только за границами любительских диапазонов
Вопрос №76
Что следует сделать любительским станциям сразу после обмена позывными и рапортами на вызывной частоте?
□ Назвать свои позывные сигналы и продолжить радиообмен
□ Ограничений на радиообмен на вызывной частоте не существует
□ Немедленно закончить радиообмен
□ Либо закончить радиообмен, либо перейти на другую частоту для продолжения

## Slide 15
радиообмена
Вопрос №77
В каком порядке при проведении QSO голосовыми видами связи называются позывные?
□ Свой позывной, затем - позывной корреспондента
□ Всегда только свой позывной
□ Позывной корреспондента, затем свой
□ Не имеет значения
Вопрос №78
В каком порядке даются оценки сигнала корреспондента при передаче рапорта по системе
RST?
□ Тон, разбираемость, слышимость (сила сигнала)
□ Слышимость (сила сигнала), разбираемость, тон
□ Тон, слышимость (сила сигнала), разбираемость
□ Разбираемость, слышимость (сила сигнала), тон
Вопрос №79
Что означает "Ваш сигнал - пять девять плюс 20 дБ..."?
□ Сила Вашего сигнала увеличилась в 100 раз
□ Повторите Вашу передачу на частоте на 20 кГц выше
□ Измеритель относительной силы сигнала вашего корреспондента показывает значение, на 20 дБ превышающее отметку в 9 баллов по шкале «S»
□ Полоса Вашего сигнала на 20 децибел выше линейности
Вопрос №80
Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко и при этом вся передаваемая ей информация разбирается полностью?
□ 39
□ 59
□ 57
□ 599
Вопрос №81
Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко, но из-за плохого качества модуляции отдельные слова принять невозможно?
□ 599
□ 73
□ 59
□ 49
Вопрос №82
Каков высший балл оценки разбираемости сигналов корреспондента по системе RS или
RST?
□ 5 баллов
□ 59 баллов
□ 1 балл
□ 9 баллов
Вопрос №83

## Slide 16
Каков высший балл оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента по системе RS
или RST?
□ 59 баллов
□ 9 баллов
□ 1 балл
□ 5 баллов
Вопрос №84
С какой целью используются кодовые слова фонетического алфавита?
□ Для повышения разборчивости при передаче позывных сигналов и слов сообщений в условиях помех
□ Для оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента
□ Для передачи общего вызова
□ Для оценки разбираемости сигналов корреспондента
Вопрос №85
Какие радиолюбительские диапазоны относятся к ультракоротковолновым?
□ 433 МГц и выше
□ 10 м, 2 м
□ 10 м, 2 м, 70 см
□ Все диапазоны выше 30 МГц
Вопрос №86
Как радиооператор должен вызывать корреспондента в любительском ретрансляторе, если он знает позывной корреспондента?
□ Сказать "Брэк, брэк - 73", затем назвать позывной вызываемой станции
□ Сказать три раза "CQ", затем назвать позывной вызываемой станции
□ Назвать позывной вызываемой станции, затем назвать свой позывной
□ Подождать пока станция даст "CQ", затем ответить ей
Вопрос №87
Как правильно включиться в разговор в любительском ретрансляторе?
□ Немедленно передать: "Брэк - брэк!", чтобы показать, что Вы сильно хотите принять участие в разговоре
□ Назвать Ваш позывной во время паузы между передачами
□ Включить усилитель мощности и перекрыть всех, кто работает на передачу
□ Дождаться окончания передачи и начать вызывать необходимую станцию
Вопрос №88
Почему следует делать короткие паузы между передачами при использовании любительского ретранслятора?
□ Чтобы ретранслятор не сильно нагревался
□ Чтобы успеть сделать запись в аппаратном журнале
□ Чтобы послушать, не просит ли кто-либо еще предоставить ему возможность воспользоваться ретранслятором
□ Для проверки КСВ репитера
Вопрос №89
Почему передачи через любительский ретранслятор должны быть короткими?
a)□ Чтобы проверить, не отключился ли оператор станции, находящейся на приеме

## Slide 17
□ Длинные передачи могут затруднить пользование любительским ретранслятором в аварийной ситуации
□ Чтобы дать возможность ответить слушающим операторам-нерадиолюбителям
□ Чтобы повысить вероятность проведения связей на большие расстояния
Вопрос №90
Зачем при работе через любительский ретранслятор, установленный на спутнике, необходимо контролировать излучаемую мощность своей радиостанции?
□ Чтобы Вас всегда было хорошо слышно
□ Чтобы уменьшить допплеровский сдвиг частоты ретранслятора
□ Чтобы ретранслятор не сильно нагревался
□ Чтобы избежать перегрузки линейного тракта ретранслятора (транспондера)
Вопрос №91
Каким Q-кодом обозначается слово "радиосвязь"?
□ QSY
□ QRZ
□ QSO
□ QSL
Вопрос №92
Каким Q-кодом обозначается выражение "изменение частоты"?
□ QRZ
□ QRT
□ QRG
□ QSY
Вопрос №93
Каким Q-кодом обозначается выражение "прекращение работы в эфире"?
□ QRZ
□ QRN
□ QRM
□ QRT
Вопрос №94
Каким Q-кодом обозначается выражение "атмосферные помехи"?
□ QRM
□ QRZ
□ QRN
□ QRT
Вопрос №95
Каким Q-кодом обозначается выражение "помехи от других радиостанций"?
□ QRZ
□ QRN
□ QRM
□ QRT
Вопрос №96

## Slide 18
Каким Q-кодом обозначается выражение "станция малой (менее 5 Ватт) мощности"?
□ QRM
□ QRZ
□ QRP
□ QRO
Вопрос №97
Каким Q-кодом обозначается выражение "станция большой мощности"?
□ QRO
□ QRP
□ QRM
□ QRZ
Вопрос №98
С какой периодичностью должен передаваться собственный позывной любительской радиостанции при проведении радиосвязи?
□ В начале и в конце радиосвязи, а во время радиосвязи - не реже одного раза за десять минут
□ Один раз за все время радиосвязи, в её конце
□ Никогда
□ Один раз за все время радиосвязи, в её начале
Вопрос №99
Что представляет собой карточка - квитанция (QSL)?
□ Документ, подтверждающий проведение любительской радиосвязи
□ Квитанция об оплате услуг Радиочастотной службы
□ Визитная карточка любительской радиостанции
□ Почтовая карточка
Виды радиосвязи (телефония, телеграфия, цифровые виды связи и передача изображений)
Вопрос №100
Для чего предназначен любительский ретранслятор?
□ Для передачи радиолюбительских новостей
□ Для увеличения возможностей по проведению QSO переносных и мобильных радиостанций
□ Для соревнований по радиоспорту
□ Для длительных бесед на интересные темы
Вопрос №101
Как обозначается вид работы «телеграф»?
□ RTTY
□ AM
□ FM
□ CW
Вопрос №102
Как обозначается вид работы «частотная модуляция»?
a)□ AM

## Slide 19
□ RTTY
□ FM
□ CW
Вопрос №103
Как обозначается вид работы - «амплитудная модуляция»?
□ AM
□ FM
□ RTTY
□ CW
Вопрос №104
Какие из перечисленных видов работы предназначены для передачи голоса?
□ PSK
□ CW
□ RTTY
□ FM, AM, SSB
Вопрос №105
Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи текста?
□ SSB
□ AM
□ FM
□ RTTY
Теория радиосистем (передатчики, приемники, антенны и распространение радиоволн)
Вопрос №106
В каком случае рекомендуется включать малошумящий предварительный усилитель
(PREAMP), установленный на входе приёмника радиостанции?
□ При высоком уровне внешнего шума
□ При недостаточной громкости сигнала в головных телефонах
□ При приёме слабых сигналов
□ При приёме сильных сигналов
Вопрос №107
В каком случае рекомендуется включать аттенюатор (АТТ)?
□ При приёме слабых сигналов
□ При недостаточной мощности выходного каскада
□ При недостаточной мощности усилителя звуковой частоты
□ При приёме сильных сигналов
Вопрос №108
В каких случаях НЕ рекомендуется включать компрессор речевого сигнала (PROC, COMP)?
□ Если у оператора сильный голос
□ Включать компрессор нужно всегда
□ Если в микрофон попадает много постороннего шума

## Slide 20
d)□ При работе с динамическим микрофоном
Вопрос №109
В каком режиме работы радиостанции есть высокая вероятность выхода из строя выходного каскада?
□ При включении режима передачи при отключенном микрофоне
□ При включении высокоомных телефонов вместо низкоомных
□ При подключении к радиостанции компьютера с нелицензионной операционной системой Windows
□ При включении режима передачи без подключенной антенны
Вопрос №110
Что представляет собой субтон (TONE, T, CTCSS)?
□ Сигнал, используемый для работы азбукой Морзе
□ Двухчастотный сигнал для проверки линейности выходного каскада передатчика
□ Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи
□ Низкочастотный звуковой сигнал, передающийся в эфир вместе с речью оператора
Вопрос №111
С какой целью передаётся субтон (TONE, T, CTCSS)?
□ Для автоматического перехода радиостанции в режим передачи
□ Для настройки выходного каскада передатчика
□ Для автоматического опознавания сигналов одной или нескольких радиостанций
□ Для работы азбукой Морзе
Вопрос №112
Что произойдёт со включенной радиостанцией, если нажать кнопку РТТ (TRANSMIT, SEND)?
□ Радиостанция перейдёт в режим приёма
□ Выключится питание
□ Радиостанция перейдёт в режим передачи
□ Отключится микрофон
Вопрос №113
Какова общепринятая цветовая маркировка проводов, идущих от радиостанции
(трансивера) к внешнему блоку питания?
□ Чёрный - плюс, красный - минус
□ Красный - плюс, белый - минус
□ Чёрный - плюс, белый - минус
□ Красный - плюс, чёрный - минус
Вопрос №114
Какую функцию в радиостанции выполняет ручка расстройки (RIT)?
□ Регулирует громкость приёмника
□ Изменяет частоту приёма при неизменной частоте передачи
□ Расстраивает выходной контур выходного каскада
□ Изменяет усиление по промежуточной частоте
Вопрос №115
Что произойдёт со включенной радиостанцией, если включить голосовое управление

## Slide 21
радиостанцией (VOX) и произнести перед микрофоном громкий звук?
□ Радиостанция перейдёт в режим приёма
□ Выключится питание радиостанции
□ Включится шумоподавитель
□ Радиостанция перейдёт в режим передачи
Вопрос №116
Что отображается на индикаторе радиостанции, градуированном в делениях шкалы «S»?
□ Уровень собственных шумов приёмника
□ Громкость сигналов на выходе усилителя звуковой частоты радиостанции
□ Сила сигнала принимаемых радиостанций, выраженная в баллах
□ Чувствительность микрофонного входа радиостанции
Вопрос №117
Что отображается на индикаторе радиостанции, имеющем обозначение «PWR» («POWER», «Po»)?
□ Ток потребления радиостанции
□ Уровень шумов приёмника
□ Уровень мощности на выходе передатчика
□ Чувствительность микрофонного входа радиостанции
Вопрос №118
При работе в двухметровом диапазоне на индикаторе частоты настройки радиостанции отображаются цифры «145.475.00». Какова частота настройки радиостанции?
□ 14547500 герц
□ 145475 Мегагерц
□ 145 Мегагерц и 475 килогерц
□ 145475 герц
Вопрос №119
Какую функцию в радиостанции выполняет схема автоматической регулировки усиления
(AGC)?
□ Поддерживает на постоянном уровне выходную мощность радиостанции
□ Обеспечивает плавность вращения ручки настройки частоты
□ Обеспечивает постоянное усилие на рычаг телеграфного манипулятора
□ Поддерживает принимаемые сигналы радиостанций на одном уровне громкости
Вопрос №120
Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме FM и увеличении усиления микрофонного усилителя?
□ Предсказать невозможно
□ Показания уменьшатся
□ Изменений не произойдёт
□ Показания увеличатся
Вопрос №121
Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме SSB и сильном уменьшении усиления микрофонного усилителя?
□ Показания сильно увеличатся
□ Показания сильно уменьшатся

## Slide 22
□ Изменения показаний предсказать невозможно
□ Изменения показаний не произойдёт
Вопрос №122
Что произойдёт при установке слишком большого коэффициента усиления микрофонного усилителя радиостанции?
□ Ничего не произойдёт
□ Сигнал радиостанции передаваться не будет
□ Упадёт выходная мощность
□ Сигнал радиостанции будет передаваться с искажениями
Вопрос №123
Для чего предназначен интерфейс «САТ»?
□ Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет
□ Для обмена данными между компьютером и радиостанцией
□ Для подключения к радиостанции внешних динамиков
□ Для подключения к радиостанции дополнительной антенны
Вопрос №124
Для чего предназначен шумоподавитель (SQUELCH, SQL)?
□ Для подключения к радиостанции внешних динамиков
□ Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет
□ Для обмена данными между компьютером и радиостанцией
□ Для подавления шума при отсутствии на частоте приёма работающих радиостанций
Вопрос №125
Что в радиостанции переключает кнопка «USB - LSB»?
□ Повышенный и пониженный уровень мощности
□ Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе FM
□ Субтон
□ Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе SSB
Вопрос №126
Что представляет собой полудуплекс (QSK)?
□ Режим работы выходного каскада радиостанции с половинным уровнем мощности
□ Режим работы, при котором половину времени занимает передача и половину приём
□ Режим работы, при котором приём возможен в паузах между нажатиями ключа
□ Работа на двух разнесённых частотах
Вопрос №127
Какова наиболее вероятная причина громкого, но при этом полностью неразборчивого приёма сигналов радиостанций в режиме SSB?
□ Неправильно выбрана боковая полоса
□ Включена расстройка (RIT)
□ Мала чувствительность радиостанции
□ Выключен малошумящий предварительный усилитель (PREAMP)
Вопрос №128
Какой фильтр в тракте промежуточной частоты радиостанции лучше всего подходит для приёма сигналов в режиме SSB?

## Slide 23
□ С шириной полосы пропускания 6 кГц
□ С шириной полосы пропускания 500 Гц
□ С шириной полосы пропускания 3 кГц
□ С шириной полосы пропускания 10 кГц
Вопрос №129
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 4?
□ Модулятором
□ Усилителем мощности
□ Задающим генератором
□ Микрофонным усилителем
Вопрос №130
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?
□ Усилителем мощности
□ Задающим генератором
□ Модулятором
□ Микрофонным усилителем
Вопрос №131
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?

## Slide 24
□ Усилителем мощности
□ Микрофонным усилителем
□ Задающим генератором
□ Модулятором
Вопрос №132
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?
□ Усилителем мощности
□ Задающим генератором
□ Модулятором
□ Микрофонным усилителем
Вопрос №133
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?
□ Детектором
□ Гетеродином
□ Смесителем

## Slide 25
d)□ Усилителем высокой частоты
Вопрос №134
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?
□ Смесителем
□ Детектором
□ Гетеродином
□ Усилителем высокой частоты
Вопрос №135
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?
□ Детектором
□ Смесителем
□ Гетеродином
□ Усилителем высокой частоты
Вопрос №136
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 5?

## Slide 26
□ Гетеродином
□ Смесителем
□ Усилителем высокой частоты
□ Детектором
Вопрос №137
Что из перечисленного пригодно для работы в качестве линии питания антенны?
□ Пластмассовая труба
□ Коаксиальный кабель, двухпроводная линия
□ Стальной трос
□ Резиновый шланг
Вопрос №138
Какую линию питания антенны можно вести под землёй и крепить непосредственно к стене дома?
□ Двухпроводную линию
□ Четырёхпроводную линию
□ Однопроводную линию
□ Коаксиальный кабель
Вопрос №139
Какая линия питания антенны излучает меньше других?
□ Коаксиальный кабель
□ Четырёхпроводная линия
□ Двухпроводная линия
□ Однопроводная линия
Вопрос №140
Какая линия питания антенны допускает работу с сильно рассогласованной антенной?
□ Резиновый шланг
□ Коаксиальный кабель
□ Пластмассовая труба
□ Двухпроводная линия
Вопрос №141
Как можно понизить резонансную частоту дипольной антенны?
□ Удлинить антенну
□ Использовать линию питания меньшей длины
□ Укоротить антенну

## Slide 27
d)□ Использовать линию питания большей длины
Вопрос №142
Каково входное сопротивление высоко подвешенного полуволнового диполя на резонансной частоте?
□ Около 75 Ом
□ Около 200 Ом
□ Зависит от резонансной частоты
□ Около 50 Ом
Вопрос №143
Каково входное сопротивление четвертьволновой вертикальной штыревой антенны
(«граунд-плейн») на резонансной частоте?
□ Около 75 Ом
□ Около 30-36 Ом
□ Около 50 Ом
□ Зависит от резонансной частоты
Вопрос №144
Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости высоко подвешенного горизонтально расположенного полуволнового диполя?
□ Полуволновый диполь диаграммы направленности не имеет
□ В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны
□ Круговую
□ В виде восьмёрки вдоль полотна антенны
Вопрос №145
Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн»)?
□ Вертикальная штыревая антенна диаграммы направленности не имеет
□ Круговую
□ В виде восьмёрки вдоль полотна антенны
□ В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны
Вопрос №146
Что является показателем широкополосности антенны?
□ Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 20
□ Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 0,7
□ Ширина полосы частот, в пределах которой антенна сохраняет свою работоспособность
□ Ширина полосы частот, в пределах которой антенна полностью перестаёт принимать радиосигналы
Вопрос №147
Куда расходуется мощность передатчика, если линия питания антенны имеет потери?
□ На нагрев и линии питания и разъёмов, которыми линия питания присоединяется к антенне и передатчику, а также излучение линии питания
□ Только на излучение линии питания
□ Возвращается назад в передатчик
□ Только на нагрев линии питания

## Slide 28
Вопрос №148
Если в линии питания антенны, имеющей очень малые потери, произойдёт короткое замыкание, каким станет значение КСВ в этой линии?
□ Бесконечно большим
□ -1 (минус единица)
□ Бесконечно малым
□ 1 (единица)
Вопрос №149
Если линия питания антенны, имеющей очень малые потери, оторвётся от антенны, каким станет значение КСВ в этой линии?
□ Бесконечно большим
□ 1
□ Бесконечно малым
□ -1 (минус единица)
Вопрос №150
Справедливо ли утверждение о том, что при увеличении мощности передатчика в 10 раз дальность связи на УКВ возрастает в 10 раз?
□ Да, если используется направленная антенна
□ Да, если используется однополосная модуляция
□ Нет
□ Да, если антенна поднята на высоту боле десяти длин волн
Вопрос №151
Какие механизмы дальнего распространения присущи ультракоротким радиоволнам?
□ Рефракция, температурная инверсия, радиоаврора, отражение от слоя Es, отражение от Луны и следов метеоров
□ Отражение от ионосферного слоя D
□ Ультракороткие радиоволны распространяется только в пределах прямой видимости
□ Отражение от ионосферного слоя Z
Вопрос №152
Что представляет собой температурная инверсия?
□ Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу
□ Момент перехода температуры через ноль градусов Цельсия
□ Момент перехода температуры через ноль градусов Фаренгейта
□ Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу
Вопрос №153
Что представляет собой радиоаврора?
□ Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу
□ Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу
□ Отражение радиоволн от приполярных областей ионосферы во время магнитных бурь

## Slide 29
d)□ Выпадение ледяных игл
Вопрос №154
Сколько в среднем длится солнечный цикл?
□ 11 лет
□ 5 лет
□ 2 года
□ 17 лет
Вопрос №155
Какое действие является наиболее эффективным для достижения большей дальности связи?
□ Использование компрессора речевого сигнала в FM - радиостанции
□ Использование направленной антенны с коэффициентом усиления 10 дБи вместо четвертьволновой штыревой антенны с коэффициентом усиления 1 дБи
□ Увеличение мощности передатчика в два раза
□ Увеличение коэффициента усиления микрофонного усилителя FM - радиостанции
Вопрос №156
В каких условиях наблюдается наиболее сильная температурная инверсия?
□ При сильном ветре
□ В туман
□ Ночью и утром при большом суточном ходе температур, а также при высоком давлении
□ При температуре, превышающей плюс 30 градусов
Вопрос №157
Каким символом обозначается электрическое напряжение?
□ U
□ I
□ W
□ А
Вопрос №158
Каким символом обозначается электрический ток?
□ I
□ U или Е
□ А
□ W
Вопрос №159
Как называется электрическая цепь, потребляющая слишком большой ток?
□ Короткозамкнутая
□ Мертвая
□ Разомкнутая
□ Закрытая
Вопрос №160
Как называется электрическая цепь, не потребляющая тока?
a)□ Мертвая

## Slide 30
□ Разомкнутая
□ Короткозамкнутая
□ Закрытая
Вопрос №161
Какая физическая величина описывает скорость потребления электрической энергии?
□ Ток
□ Напряжение
□ Мощность
□ Сопротивление
Вопрос №162
Как действует сопротивление в электрической цепи?
□ Оно хранит энергию в магнитном поле
□ Оно обеспечивает цепь электронами вследствие химической реакции
□ Оно препятствует движению электронов, превращая электрическую энергию в тепло
□ Оно хранит энергию в электрическом поле
Вопрос №163
Как можно непосредственно вычислить величину напряжения в цепи постоянного тока при известных значениях тока и сопротивления?
□ U = R / I (Напряжение равно сопротивлению, деленному на ток)
□ U = I / P (Напряжение равно току, деленному на мощность)
□ U = I / R (Напряжение равно току, деленному на сопротивление)
□ U = I * R (Напряжение равно току, умноженному на сопротивление)
Вопрос №164
Как можно непосредственно вычислить величину тока в цепи постоянного тока при известных значениях напряжения и сопротивления?
□ I = U / R (Ток равен напряжению, деленному на сопротивление)
□ I = R / U (Ток равен сопротивлению, деленному на напряжение)
□ I = U * R (Ток равен напряжению, умноженному на сопротивление)
□ I = U / P (Ток равен напряжению, деленному на мощность)
Вопрос №165
Как называется электрический ток, меняющий своё направление с определённой частотой?
□ Ток устоявшейся величины
□ Постоянный ток
□ Переменный ток
□ Изменчивый ток
Вопрос №166
Как называется электрический ток, текущий только в одном направлении?
□ Стабильный ток
□ Постоянный ток
□ Изменчивый ток
□ Переменный ток

## Slide 31
Вопрос №167
Какова длина волны диапазона 144 МГц?
□ 10 м
□ 145 м
□ 2 м
□ 20 см
Вопрос №168
Какова длина волны диапазона 433 МГц?
□ 433 м
□ 7 см
□ 23 см
□ 70 см
Вопрос №169
Какова длина волны диапазона 1300 МГц?
□ 1300 м
□ 23 см
□ 10 м
□ 2 м
Вопрос №170
Какова длина волны диапазона 28 МГц?
□ 28 м
□ 2 м
□ 10 м
□ 23 см
Вопрос №171
Что происходит с длиной радиоволны при увеличении частоты?
□ Длина радиоволны уменьшается
□ Длина радиоволны не изменяется
□ Длина радиоволны увеличивается
□ Радиоволна превращается в электромагнитную волну
Вопрос №172
Какая боковая полоса, как правило, используется при однополосной (SSB) передаче в УКВ - диапазонах?
□ Нижней
□ Центральной
□ Верхней
□ Подавленной
Вопрос №173
При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном мощность на выходе радиостанции практически не излучается. Каким видом модуляции производится передача?
□ AM
□ SSB

## Slide 32
□ Узкополосная FM (NFM)
□ FM
Вопрос №174
При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном на выходе радиостанции излучается полная мощность. Каким видом модуляции производится передача?
□ SSB
□ AM
□ USB
□ FM
Вопрос №175
Что услышит радиооператор радиостанции при приёме в режиме FM двух радиостанций одновременно, если сигналы одной из них значительно мощнее другой?
□ Только радиостанцию с более мощными сигналами
□ Сигналы обеих радиостанций
□ Ничего
□ Только радиостанцию с более слабыми сигналами
Вопрос №176
Что происходит при неполном согласовании антенны с линией питания?
□ В эфир излучается мощность, меньшая, чем может излучаться при полном согласовании
□ Уменьшается громкость радиостанции
□ В эфир излучается мощность, большая, чем может излучаться при полном согласовании
□ Уменьшается усиление по микрофонному входу
Вопрос №177
Каким волновым сопротивлением должен обладать коаксиальный соединитель, предназначенный для подключения к радиостанции коаксиального кабеля, соединяющего радиостанцию с антенной, имеющей входное сопротивление 50 Ом?
□ 75 Ом
□ 50 Ом
□ 100 Ом
□ С любым волновым сопротивлением
Вопрос №178
Два коаксиальных соединителя, один из которых имеет волновое сопротивление 50 Ом, а другой - 75 Ом, отличаются только диаметром штыря центрального проводника. Какое волновое сопротивление имеет коаксиальный соединитель с более толстым штырём?
□ 50 Ом
□ 75 Ом
□ Любое
□ Определить невозможно
Вопрос №179
Что означает «сопротивление 50 Ом» применительно к коаксиальному соединителю?
a)□ Волновое сопротивление соединителя по переменному току

## Slide 33
□ Сопротивление по постоянному току между корпусом и центральным штырём
□ Сопротивление по постоянному току внутри центрального штыря
□ Усилие при стыковке соединителя к ответной части
Вопрос №180
Какой способ соединения коаксиальных кабелей в линии питания является наименее надёжным?
□ Сварка
□ Скрутка
□ Обжим
□ Пайка
Вопрос №181
Какова эффективная изотропно-излучаемая мощность (EIRP) радиостанции мощностью 100 Ватт с линией питания без потерь и антенной с коэффициентом усиления 3 дБи (2 раза по мощности)?
□ 50 Ватт
□ 71 Ватт
□ 100 Ватт
□ 200 Ватт
Вопрос №182
Что представляет из себя «эквивалент нагрузки» радиостанции?
□ Мощный резистор, рассеивающий при подключении его к источнику питания радиостанции такую же мощность, какую потребляет радиостанция
□ Мощный резистор, включаемый вместо динамика
□ Мощный безындукционный резистор, сопротивление которого равно выходному сопротивлению радиостанции. Как правило, 50 или 75 Ом
□ Кронштейн для крепления радиостанции в автомобиле
Параметры и характеристики радиосистем, единицы измерений, приборы для проведения измерений
Вопрос №183
В каких единицах измеряется электрическое напряжение?
□ Вольт
□ Ватт
□ Ампер
□ Ом
Вопрос №184
В каких единицах измеряется сопротивление?
□ Вольт
□ Ватт
□ Ом
□ Фарада
Вопрос №185
В каких единицах измеряется ёмкость конденсатора?

## Slide 34
□ Ом
□ Вольт
□ Фарада
□ Ватт
Вопрос №186
При каком значении коэффициента стоячей волны (КСВ) достигается наиболее полное согласование антенны с линией питания?
□ При КСВ =2
□ При КСВ =3
□ При КСВ =1,0
□ При КСВ =0,5
Вопрос №187
Куда включается измеритель коэффициента стоячей волны (КСВ) для измерения степени согласования антенны с радиостанцией?
□ Между радиостанцией и источником питания
□ Между радиостанцией и эквивалентом нагрузки
□ Между радиостанцией и линией питания, идущей к антенне, либо между линией питания, идущей к антенне, и антенной, либо в разрыв линии питания
□ Между антенной и эквивалентом нагрузки
Безопасность при эксплуатации РЭС любительской службы (излучение радиоволн, электро- и пожарная безопасность, оказание первой медицинской помощи)
Вопрос №188
Как лучше всего защитить антенну радиостанции от поражения молнией и воздействия статического электричества?
□ Установить ВЧ дроссель в линии питания антенны
□ Установить предохранитель в линии питания антенны
□ Заземлить все антенны, когда они не используются
□ Установить согласующее устройство в точке питания антенны
Вопрос №189
Как лучше всего защитить радиостанцию от поражения молнией и воздействия статического электричества?
□ Отключить заземляющую систему от радиостанции
□ Отключить радиостанцию от линий питания и антенных кабелей
□ Тщательной изоляцией всей электропроводки
□ Никогда не выключать радиостанцию
Вопрос №190
В какую погоду зимой наиболее вероятно воздействие статического электричества на антенну любительской радиостанции?
□ В метель при низкой влажности
□ При падении атмосферного давления
□ В оттепель
□ В туман

## Slide 35
Вопрос №191
Что должно быть заземлено на любительской радиостанции для лучшей защиты от удара током?
□ Корпуса всех устройств, из которых состоит радиостанция
□ Линия питания антенны
□ Источник питания
□ Вся электропроводка
Вопрос №192
Ток какой величины, протекающий через человеческое тело, может оказаться смертельным?
□ Приблизительно 5 Ампер
□ Более 100 Ампер
□ Ток через человеческое тело безопасен
□ Более 0,1 Ампера
Вопрос №193
Воздействие на какой орган человеческого тела электрического тока очень маленькой величины может привести к смертельному исходу?
□ На мозг
□ На легкие
□ На печень
□ На сердце
Вопрос №194
В каком случае требуется заземление радиостанции?
□ При эксплуатации радиостанции в полевых условиях
□ Всегда, за исключением мобильных радиостанций
□ При эксплуатации радиостанции в деревянном здании
□ При эксплуатации радиостанции в условиях повышенной влажности
Вопрос №195
Каким образом производится заземление радиостанции?
□ Подключением к батарее отопления
□ Подключением к контуру заземления здания
□ Подключением к внешнему заземлению, либо к контуру заземления здания
□ Подключением к внешнему заземлению
Вопрос №196
Допускается ли заземление радиостанции подключением к батарее отопления?
□ Категорически запрещено
□ Зависит от типа батарей отопления
□ Допускается
□ Зависит от категории помещения
Вопрос №197
Допускается ли заземление радиостанции подключением к газовым трубам?
□ Запрещается только при использовании «баллонного» газа
□ Допускается

## Slide 36
□ Категорически запрещено
□ Зависит от категории помещения
Вопрос №198
Какие первичные средства пожаротушения должны использоваться в помещении, в котором установлена радиостанция?
□ Углекислотные и порошковые огнетушители
□ Только углекислотные огнетушители
□ Только порошковые огнетушители
□ Углекислотные и пенные огнетушители
Электромагнитная совместимость, предотвращение и устранение радиопомех
Вопрос №199
Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму по всем каналам тогда, когда Вы передаете с Вашей любительской радиостанции на любом диапазоне. Что является наиболее вероятной причиной помех?
□ Перегрузка ТВ - приемника или антенного усилителя
□ Антенна любительской радиостанции имеет неверную длину
□ Слишком низкий уровень подавления гармоник радиостанции
□ Низкая высота антенны ТВ приемника
Вопрос №200
Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму на одном или двух каналах тогда, когда Вы передаете только на диапазоне 2 м. Что обычно является наиболее вероятной причиной помех?
□ Плохая фильтрация средних частот в радиостанции
□ Гармонические излучения Вашей радиостанции
□ Изменение состояния ионосферы вокруг ТВ - антенны соседа
□ Перегрузка ТВ приемника по входу
Вопрос №201
Как можно минимизировать помехи другим радиооператорам любительских радиостанций во время длительной проверки радиостанции в режиме передачи?
□ Выбрать свободную частоту
□ Использовать резонансную антенну
□ Использовать эквивалент нагрузки
□ Использовать нерезонансную антенну
Соответствие номера вопроса и правильного ответа
([№ вопроса], правильный ответ)
[1] a |  |  |  | 
[2] a | [8] c | [14] d | [20] d | [26] d
[3] c | [9] d | [15] b | [21] b | [27] d
[4] d | [10] d | [16] b | [22] b | [28] d
[5] c | [11] a | [17] b | [23] a | [29] a
[6] d | [12] c | [18] d | [24] d | [30] c
[7] c | [13] d | [19] d | [25] d | [31] a

## Slide 37
[32] b | [86] c | [140] d | [194] b
[33] a | [87] b | [141] a | [195] c
[34] b | [88] c | [142] a | [196] a
[35] c | [89] b | [143] b | [197] c
[36] d | [90] d | [144] b | [198] a
[37] c | [91] c | [145] b | [199] a
[38] c | [92] d | [146] c | [200] b
[39] c | [93] d | [147] a | [201] c
[40] b | [94] c | [148] a | 
[41] a | [95] c | [149] a | 
[42] c | [96] c | [150] c | 
[43] d [44] b | [97] a [98] a | [151] a [152] d | 
[45] d [46] d | [99] a [100] b | [153] c [154] a | 
[47] b [48] b | [101] d [102] c | [155] b [156] c | 
[49] b [50] c | [103] a [104] d | [157] a [158] a | 
[51] c [52] a | [105] d [106] c | [159] a [160] b | 
[53] a | [107] d | [161] c | 
[54] d | [108] c | [162] c | 
[55] b | [109] d | [163] d | 
[56] b | [110] d | [164] a | 
[57] a | [111] c | [165] c | 
[58] c | [112] c | [166] b | 
[59] a | [113] d | [167] c | 
[60] a | [114] b | [168] d | 
[61] d | [115] d | [169] b | 
[62] c | [116] c | [170] c | 
[63] d [64] a | [117] c [118] c | [171] a [172] c | 
[65] b [66] d | [119] d [120] c | [173] b [174] d | 
[67] d [68] b | [121] b [122] d | [175] a [176] a | 
[69] b [70] a | [123] b [124] d | [177] b [178] a | 
[71] d [72] b | [125] d [126] c | [179] a [180] b | 
[73] b | [127] a | [181] d | 
[74] d | [128] c | [182] c | 
[75] a | [129] b | [183] a | 
[76] d | [130] d | [184] c | 
[77] c | [131] c | [185] c | 
[78] d | [132] c | [186] c | 
[79] c | [133] d | [187] c | 
[80] b | [134] a | [188] c | 
[81] d | [135] c | [189] b | 
[82] a | [136] d | [190] a | 
[83] b [84] a | [137] b [138] d | [191] a [192] d | 
[85] d | [139] a | [193] d | 

## Slide 38
3.2. для третьей квалификационной категории (соответствуют Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC) Европейской конференции администраций почт и электросвязи). Соответствие минимальным требованиям подтверждается при правильном ответе в течении не более одного часа на 19 и более из 25 вопросов:
Международные правила, нормы и терминология, относящиеся к любительской службе
Вопрос №1
С какими радиостанциями может проводить радиосвязи любительская станция, если она НЕ участвует в проведении аварийно-спасательных работ?
 С любительскими радиостанциями, радиостанциями гражданского «Си - Би» диапазона (27 МГц), а также с радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (446 МГц, 0,5 Вт)
 С любительскими радиостанциями и радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт)
и PMR (446 МГц, 0,5 Вт)
 С любительскими радиостанциями и радиостанциями гражданского «Си - Би» диапазона
(27 МГц)
 Только с любительскими радиостанциями
Вопрос №2
В каких случаях любительская радиостанция может передавать кодированные сообщения?
 Только при работе вне любительских диапазонов
 Не регламентируется
 При участии в аварийно-спасательной связи
 Ни в каких, при этом передача контрольного номера в соревнованиях по радиоспорту, а также управляющих команд и телеметрии любительских радиостанций наземного и космического базирования не относится к передачам с использованием кодировки сигнала
Вопрос №3
Разрешено ли радиостанции любительской службы создание преднамеренных помех другим радиостанциям?
 Не разрешено
 Не разрешено в диапазонах совместного использования с другими службами связи
 Разрешено, если станция другой службы работает на более низкой основе
 Разрешено, если это «радиохулиган», который не реагирует на требования прекратить передачу
Вопрос №4
Разрешено ли радиостанции любительской службы передавать какие-либо сообщения за плату?
 Разрешено, если это телеграммы в труднодоступные районы страны
 Не разрешено
 Разрешено, если это реклама
 Не разрешено на частотах ниже 30 МГц
Вопрос №5
Как называется любительская радиостанция, производящая односторонние передачи в целях изучения условий распространения радиоволн?

## Slide 39
 Ретранслятор
 Цифровая станция
 Радиомаяк
 Станция радиоуправления
Вопрос №6
Может ли станция любительской службы проводить радиосвязи с радиостанциями, не имеющими отношения к любительской службе?
 Не может
 Может для выяснения, на какой основе (первичной или вторичной) работают эти радиостанции
 Может, если эти станции имеют Свидетельства о регистрации РЭС
 Может в случае стихийных бедствий, при проведении аварийно-спасательных работ
Вопрос №7
Если радиооператор любительской радиостанции слышит сигнал бедствия на частоте, на которой он не имеете права осуществлять передачу, что ему разрешено сделать для помощи станции, терпящей бедствие?
 Ему разрешено помогать, только если сигналы его радиостанции будут на ближайшей частоте в разрешенных границах
 Ему разрешено помогать станции, терпящей бедствие, на любых частотах любым доступным способом
 Ему не разрешено помогать, потому что сигнал лежит вне границ разрешенных ему частот
 Ему разрешено помогать вне разрешённых частот передачи, если только он использует международный код Морзе
Вопрос №8
На сколько условных районов разделён земной шар по схеме деления на районы IARU (ITU)?
 На пять
 На три
 На два
 На четыре
Вопрос №9
Какие территории входят в первый район IARU (ITU)?
 Северная Америка
 Австралия и Океания
 Африка, Европа, страны бывшего СССР
 Южная Америка
Вопрос №10
На основании рекомендаций какой организации в различных странах Европы и ряде неевропейских стран устанавливаются единые требования к квалификации радиолюбителей?
 WRL (Всемирная радиолюбительская лига)
 ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)
 СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)
 СРР (Союз радиолюбителей России)
Вопрос №11
Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?
a) RIT

## Slide 40
 RA3A
 АТ-321
 БЕРЁЗА
Вопрос №12
Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?
 ФОНАРЬ
 RA9EM
 RMT
 MO13
Вопрос №13
Какой позывной сигнал не относится к любительской службе?
 R8SRR
 R44ITU
 RIT
 R4IT
Вопрос №14
Как называется международная организация радиолюбителей?
 WRL (Всемирная радиолюбительская лига)
 IARU (Международный радиолюбительский союз)
 ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)
 СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)
Вопрос №15
Что обозначает сокращение «DX»?
 Радиостанцию, работающую в соревнованиях
 Дальнюю или редкую радиостанцию
 Радиостанцию, работающую с плохим сигналом
 Радиостанцию, работающую малой мощностью
Вопрос №16
При каких условиях любительская радиостанция может использоваться на борту морского или воздушного судна
 С согласия командира судна и при условии соблюдения всех правил по обеспечению безопасности полетов или мореплавания
 С согласия владельца судна
 При любых условиях
 При наличии разрешений Морского или Воздушного Регистров
Вопрос №17
Разрешается ли допуск на любительскую радиостанцию лица, не имеющего квалификацию или имеющего квалификацию более низкой категории?
 Допускается исключительно в целях обучения и при условии обеспечения непрерывного контроля за его работой
 Допускается только при участии в соревнованиях
 Допускаются только лица не старше 19 лет
 Не допускается
Вопрос №18
Какой российский документ имеет силу полной лицензии СЕРТ?

## Slide 41
 Свидетельство о регистрации РЭС первой категории
 Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой категории
 Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории
 Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой или второй квалификационной категории
Вопрос №19
Какой российский документ имеет силу лицензии СЕРТ новичка (Novice)?
 Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой или второй квалификационной категории
 Свидетельство о регистрации РЭС четвёртой квалификационной категории
 Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории
 Свидетельство о регистрации РЭС третьей квалификационной категории
Вопрос №20
В течение какого времени радиооператор любительской радиостанции, нерезидент, - обладатель полной или Novice - лицензии СЕРТ может осуществлять передачи с территории России, без получения разрешительных документов?
 Ограничений нет
 1 месяц
 90 дней
 Не имеет права
Вопрос №21
Какой позывной сигнал должен передавать радиолюбитель, осуществляющий передачи при посещении страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06 ?
 Передаётся свой позывной сигнал, после которого через дробь следует буква "Р"
 Перед своим позывным сигналом через дробь передаётся префикс страны пребывания
 После своего позывного сигнала через дробь передаётся префикс страны пребывания
 Передаётся только свой позывной сигнал
Вопрос №22
Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий бельгийской национальной радиолюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Бельгии в течение первых 90 дней пребывания? Смотри подсказку.

## Slide 42
 ON33DX
 RL3DX/ON
 ON/RL3DX
 RL3DX
Вопрос №23
Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий австрийской национальной радиолюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Австрии в течение первых 90 дней пребывания? Смотри подсказку.
 RL3DX
 OE83DX
 OE/RL3DX
 RL3DX/OE
Вопрос №24
В каком документе содержатся сведения о том, в соответствии с какой национальной радиолюбительской лицензией может осуществлять передачи владелец полной или Novice - лицензии СЕРТ в стране пребывания? Как найти этот документ?
 В соответствии с решением Союза радиолюбителей России. Находится в интернете на

## Slide 43
сайте СРР по адресу http://www.srr.ru
 В соответствии с последним Решением ГКРЧ по радиолюбителям. Находится в интернете на сайте ГРЧЦ по адресу http://www.grfc.ru
 В соответствии с приложением № 2 рекомендации СЕРТ T/R 61-01. Находится в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу http://www.ero.dk
 В соответствии с решением Роскомнадзора. Находится в интернете на сайте Роскомнадзора по адресу http://www.rsoc.ru
Вопрос №25
Может ли обладатель Свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания четвёртой квалификационной категории осуществлять передачи из стран пребывания, присоединившихся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06?
 Может в соответствии с лицензией СЕРТ новичка (Novice)
 Может в соответствии с полной лицензией СЕРТ
 Нет, не может
 Может в соответствии с международной лицензией СЕРТ
Вопрос №26
Дает ли полная или Novice - лицензия СЕРТ, право беспрепятственно осуществлять ввоз и вывоз любительской аппаратуры в страны - члены СЕРТ?
 Дает, но только радиолюбителю первой квалификационной категории
 Не дает. Рекомендации СЕРТ не заменяют таможенные правила и не имеют отношения к ввозу и вывозу радиолюбительской аппаратуры
 Дает, но только в страны - члены СЕРТ
 Дает, но только в страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06
Вопрос №27
Какую функцию выполняет гармонизированный радиолюбительский экзаменационный сертификат HAREC?
 Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена
 Это лицензия, на основании которой радиолюбитель может осуществлять передачи из стран - членов СЕРТ в течение 90 дней
 Это свидетельство о членстве радиолюбителя в национальной радиолюбительской организации
 Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена
Вопрос №28
Какую функцию выполняет радиолюбительский экзаменационный сертификат новичка
ARNEC?
 Это лицензия, на основании которой радиолюбитель может осуществлять передачи из стран - членов СЕРТ в течение 90 дней
 Это свидетельство о членстве радиолюбителя в национальной радиолюбительской организации
 Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена
 Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную

## Slide 44
радиолюбительскую лицензию без экзамена
Вопрос №29
Какой позывной сигнал должен использовать для опознавания своей радиостанции владелец лицензии СЕПТ при временном (до 90 дней) посещении России?
 RB/ и далее свой позывной
 RA/ и далее свой позывной
 R/ и далее свой позывной
 свой позывной и далее после дроби условный номер федерального округа
Вопрос №30
Какой позывной сигнал должен использовать для опознавания своей радиостанции владелец лицензии СЕПТ "новичка" (CEPT NOVICE) при временном ( до 90 дней) посещении России?
 свой позывной и далее после дроби условный номер федерального округа
 R/ и далее свой позывной
 RC/ и далее свой позывной
 RU/ и далее свой позывной
Вопрос №31
Какую возможность дает российскому радиолюбителю наличие лицензии СЕРТ, в стране, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 по полученю документов?
 Ни какой дополнительной возможности для получения документов
 Получить только международный экзаменационный сертификат (HAREC или ARNEC)
без экзамена на основании лицензии СЕРТ
 Получить только национальную радиолюбительскую лицензию страны, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 без экзамена на основании лицензии СЕРТ
 Получить национальную радиолюбительскую лицензию страны, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 и международный экзаменационный сертификат (HAREC или ARNEC) без экзамена на основании лицензии СЕРТ
Вопрос №32
Какую национальную радиолюбительскую лицензию в Бельгии может без экзаменов получить российский радиолюбитель, имеющий Гармонизированный экзаменационный сертификат HAREC? (Смотри подсказку)

## Slide 45
 Лицензию СЕРТ
 Лицензию второй категории
 Лицензию класса "А"
 Лицензию HAREC
Вопрос №33
Где можно сдать международный экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC?
 В штаб - квартире ITU в Вене
 Заочно в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу
http://www.ero.dk
 В штаб - квартире СЕРТ в Женеве
 Международных экзаменов на получение гармонизированного экзаменационного сертификата HAREC не существует. Каждая страна СЕРТ организует национальные экзамены в соответствии с темами, перечисленными в приложении № 6 рекомендаций T/R61-02
Вопрос №34
Может ли гражданин России сдать экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC за пределами России?
 Может, если он является членом национальной радиолюбительской организации
 Может - только в штаб - квартире ITU
 Да, может. Для этого гражданин России должен сдать национальный радиолюбительский экзамен в любой стране СЕРТ, на квалификационную категорию (класс), соответствующую полной лицензии CEPT
 Нет, не может
Нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся использования радиочастотного спектра РЭС любительской службы

## Slide 46
Вопрос №35
Какой из перечисленных диапазонов выделен любительской службе на первичной основе?
 90 см
 23 см
 70 см
 2 м
Вопрос №36
Что должен делать радиооператор любительской радиостанции, ведущий передачу в диапазоне частот, выделенном любительской службе на вторичной основе, при требовании прекратить передачу со стороны радиостанции, работающей на первичной основе?
 Продолжать передачу
 Выяснить местоположение радиостанции, работающей на первичной основе
 Выяснить позывной радиостанции, работающей на первичной основе
 Прекратить передачу
Вопрос №37
Для каких целей предназначена любительская и любительская спутниковая службы в Российской Федерации?
 Для оказания помощи зарубежным странам в улучшении технического состояния сетей радиосвязи и технического мастерства обслуживающего персонала, а также для поощрения визитов зарубежных радиолюбителей
 Для обеспечения граждан Российской Федерации везде и всегда, где это возможно, бесплатными средствами связи, в том числе мобильными.
 Для разработки радиосхем, увеличения числа разработчиков радиосхем
 Для самореализации граждан в сфере любительской радиосвязи и радиоспорта, изучения, исследования и экспериментального использования новых технологий и видов радиосвязи, развития технического творчества детей и молодежи, социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями
Вопрос №38
Какие темы запрещены для радиообмена в эфире?
 Для радиообмена в эфире нет запрещённых тем
 Политика, религия коммерческая реклама, высказывания экстремистского характера, угрозы применения насилия, оскорбления и клевета
 Только политика
 Только угрозы применения насилия, оскорбления и клевета
Вопрос №39
Какие сведения запрещены к передаче радиооператорам радиостанций любительской службы?
 Сведения, полученные от корреспондентов
 Не регламентируется
 Сведения, составляющие государственную тайну
 Сведения, полученные при прослушивании работы любительских радиостанций
Вопрос №40
Какая организация контролирует выполнение правил и требований любительской службы в России?
 Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ)
 Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)
 Союз радиолюбителей России (СРР)

## Slide 47
d) Роскомнадзор
Вопрос №41
Сколько категорий радиолюбителей установлено в России?
 Четыре
 Пять
 Три
 Шесть
Вопрос №42
Сколько постоянных позывных сигналов может быть образовано любительской радиостанции?
 Нет ограничений
 Только один
 Два
 Три
Вопрос №43
Какая категория предоставляет радиолюбителю в России наибольшие возможности работы в эфире?
 Первая
 Четвёртая
 «Экстра»
 «Супер»
Вопрос №44
Какой максимальной мощностью разрешено производить передачи любительским радиостанциям четвертой категории?
 Мощность не ограничена
 Десять ватт
 Пять ватт
 Один ватт
Вопрос №45
На каких диапазонах разрешено осуществлять передачи радиооператорам любительских радиостанций четвертой категории самостоятельно с собственной радиостанции?
 Только на УКВ - диапазонах
 На диапазоне 160 метров и УКВ-диапазонах
 Только на диапазоне 160 метров
 На всех диапазонах, выделенных любительской службе в России
Вопрос №46
С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи начинающим радиолюбителям, не имеющим категории?
 С радиостанций 1 и 2 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора
 Начинающим радиолюбителям, не имеющим категории, осуществлять передачи запрещено
 С любых радиостанций только под непосредственным контролем управляющего оператора
 С радиостанций 1 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора

## Slide 48
Вопрос №47
С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи в диапазоне коротких волн радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории?
 С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, 2 и 3 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора
 С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, и 2 категорию
 Радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории осуществлять передачи в диапазоне коротких волн запрещено
 С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 категорию
Вопрос №48
Из каких частей состоит позывной сигнал?
 Суффикс и астериск
 Префикс и суффикс
 Суффикс и приставка
 Префикс и астериск
Вопрос №49
Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Жук-Три-
Дмитрий-Анна-Василий"?
 RG3DAV
 RV3DAW
 RW3DAV
 RQ3DAW
Вопрос №50
Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Знак-Три-
Дмитрий-Галина-Зинаида"?
 RZ3DGX
 RX3DGZ
 RZ3DGZ
 RZ3DHZ
Вопрос №51
Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Ульяна-Анна-Три-Щука-
Жук-Иван-Краткий"?
 UA3QVJ
 UA3QVI
 UA3VQJ
 UA3VQIK
Вопрос №52
Укажите позывной радиооператора любительской радиостанции из России
 UA9AAA
 UN8AAA
 US5AAA
 UK8AAA
Вопрос №53
Какой из перечисленных ниже позывных используется для опознавания любительской радиостанции, установленной на автомобиле или речном судне?

## Slide 49
 UA3AA/mm
 UA3AA/m
 UA3AA/s
 UA3AA/z
Вопрос №54
Какой позывной сигнал использовал Э.Т. Кренкель?
 RAEM
 UW3DI
 UA1FA
 R1FL
Вопрос №55
Кому принадлежал позывной сигнал RAEM?
 Лбов Ф.А.
 Кренкель Э.Т.
 Кудрявцев Ю.Н.
 Лаповок Я.С.
Вопрос №56
Укажите позывной сигнал любительской радиостанции, принадлежащей ветерану Великой Отечественной войны?
 U3DI
 R73SRR
 RR3DH
 R3DAAD/B
Вопрос №57
Укажите позывной сигнал любительской радиостанции четвёртой категории
 R3DAAD
 U3DI
 R73SRR
 RR3DH
Вопрос №58
Какие префиксы позывных сигналов выделены для радиолюбителей России?
 RA0 - RZ9, UA0-UZ9
 RA0 - RZ9
 UA0-UZ9
 R0 - R9, RA0 - RZ9, UA0-UI9
Вопрос №59
Какой мощностью работает радиостанция любительской службы с позывным сигналом
UA3AA/QRP?
 Нельзя определить
 Более 200 Ватт
 5 Ватт, или менее
 Более 1000 Ватт
Вопрос №60
Когда радиооператор любительской радиостанции может использовать свою любительскую радиостанцию для передачи "SOS" или "MAYDAY" на радиочастотах, выделенных другим

## Slide 50
службам радиосвязи?
 Только в определённое время (через 15 или 30 минут после начала часа)
 Никогда
 Когда передано штормовое предупреждение
 В исключительных случаях и только при непосредственной угрозе жизни и здоровью граждан
Вопрос №61
Разрешено ли радиолюбительской станции передавать музыку?
 Не разрешено, кроме передачи музыкальных позывных
 Не разрешено
 Разрешено на частотах выше 433 МГц
 Разрешено только в вечернее время
Вопрос №62
При каких условиях радиооператор любительской радиостанции может самостоятельно осуществлять передачи с принадлежащей ему радиостанции?
 При наличии у радиооператора Сертификата соответствия на радиостанцию
 При наличии у радиооператора членского билета Союза радиолюбителей России
 При наличии у радиооператора Разрешения на эксплуатацию радиостанции
 При наличии у радиооператора эксплуатационной и технической квалификации, позывного сигнала, регистрации РЭС, а также выполнении Решения ГКРЧ по любительской службе
Вопрос №63
Какая организация образует позывной сигнал радиостанции любительской службы?
 Территориальное управление Роскомнадзора
 Государственная комиссия по радиочастотам
 Союз радиолюбителей России
 Радиочастотная служба, состоящая из Главного радиочастотного центра, а также радиочастотных центров Федеральных округов и их филиалов в Республиках, краях и областях
Вопрос №64
Сколько Свидетельств о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС), должен получить радиооператор любительской радиостанции?
 Одно на позывной и по одному на каждый трансивер
 Только одно
 По одному на каждое радиоэлектронное средство (трансивер)
 Максимум два: одно на основное место жительства и одно на дачу
Вопрос №65
Может ли радиолюбитель допустить другого радиолюбителя, не имеющего позывного, для работы со своей радиостанции?
 Может только под контролем Радиочастотной службы
 Может только под контролем Роскомнадзора
 Не может
 Может только под личным контролем
Вопрос №66
Эксплуатация радиоэлектронных средств без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) влечет административное наказание физического лица в виде:

## Slide 51
 Наложение административного штрафа на физическое лицо с конфискацией радиоэлектронных средств или без таковой.
 Предупреждение в письменной форме.
 Лишение специального права, предоставленного физическому лицу на три года.
 Административный арест физического лица на срок до пятнадцати суток.
Вопрос №67
Каким документом российским радиолюбителям выделяются полосы радиочастот для проведения радиосвязей?
 Решением Министерства внутренних дел (МВД)
 Решением Госинспекции электросвязи РФ (ГИЭ)
 Решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ)
 Постановлением Правительства РФ (ППРФ)
Вопрос №68
Имеет ли право лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя (категории), осуществлять самостоятельно передачи на зарегистрированной любительской радиостанции, переданной ему по доверенности?
 Да, при наличии разрешения полиции
 Да, только в случае, если доверенность заверена нотариально
 Нет. Лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя, может осуществлять передачи только под контролем управляющего оператора, указанного в Свидетельстве о регистрации РЭС
 Да
Вопрос №69
Что определяется Свидетельством об образовании позывного сигнала опознавания?
 Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания является разрешением на осуществление радиолюбителем передач с любых радиостанций
 Квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции и позывной сигнал опознавания радиостанций
 Только позывной сигнал любительской радиостанции
 Только квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции
Вопрос №70
В каком случае радиооператор любительской радиостанции может не вести аппаратный журнал?
 При проведении радиосвязей цифровыми видами связи
 При использовании стационарной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц
 При проведении радиосвязей с местными корреспондентами
 При использовании мобильной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц
Вопрос №71
Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительской радиостанции?
 Позывной корреспондента и оба рапорта
 Позывной корреспондента, его имя и местонахождение, используемая аппаратура и антенны, краткая характеристика погодных условий
 Дата и время проведения радиосвязи
 Дата и время проведения радиосвязи, диапазон и вид работы, позывной корреспондента
Вопрос №72
Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительского

## Slide 52
ретранслятора или радиомаяка?
 При работе любительских ретрансляторов и радиомаяков аппаратный журнал не ведётся
 Список позывных сигналов допущенных корреспондентов
 Время включения и выключения
 Выходная мощность и потребляемый ток
Вопрос №73
Сколько времени должен храниться аппаратный журнал любительской радиостанции?
 Не менее одного года после внесения в него последних сведений
 Не менее трёх лет после внесения в него последних сведений
 Не менее шести месяцев после того, как он начат
 Вечно
Вопрос №74
Обязательно ли переносить сведения в аппаратный журнал любительской радиостанции из отдельного журнала учёта радиосвязей, проведённых в соревнованиях?
 Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся с использованием компьютера
 Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся на бумажном носителе
 Да
 Нет
Вопрос №75
Можно ли вносить в аппаратный журнал любительской радиостанции какую-либо информацию помимо обязательной
 Можно вносить любую дополнительную информацию
 Нельзя
 Можно вносить дополнительную информацию, только переданную корреспондентом
 Можно вносить дополнительную информацию только об используемой аппаратуре и погодных условиях
Вопрос №76
Какая полоса частот двухметрового диапазона предназначена для работы частотной модуляцией (FM) без использования наземных ретрансляторов и радиолюбительских спутников?
 144 - 146 МГц
 144.0 - 144.5 МГц
 145,206-145,594 МГц
 145 - 146 МГц
Вопрос №77
Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 70 см?
 1,6 МГц
 6 МГц
 100 кГц
 600 кГц
Вопрос №78
Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 2 м?
 1,6 МГц
 6 МГц
 100 кГц
 600 кГц

## Slide 53
Вопрос №79
Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 23 см?
 6 МГц
 600 кГц
 100 кГц
 1,6 МГц
Вопрос №80
Какое сообщение может регулярно передавать любительский ретранслятор азбукой Морзе?
 Значение температуры ретранслятора и напряжение питания
 Телеметрию
 Позывной сигнал ретранслятора
 Новости для радиолюбителей
Вопрос №81
Какие станции пользуются преимуществом при проведении радиосвязей через любительский ретранслятор?
 Стационарные
 Иностранные
 Носимые и возимые
 Местные
Вопрос №82
Что может потребоваться передавать вашей радиостанции одновременно с речевым сигналом для проведения QSO через любительский ретранслятор?
 Позывной сигнал ретранслятора
 Позывной сигнал владельца ретранслятора
 Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи
 Субтон
Вопрос №83
Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствуют вопросы на четвёртую категорию?
 Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).
 Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).
 Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).
 Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.
Вопрос №84
Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствуют вопросы на третью категорию?
 Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).
 Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).
 Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).
 Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.
Вопрос №85
Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствуют вопросы на вторую категорию?
 Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).

## Slide 54
 Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).
 Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.
 Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).
Вопрос №86
Какой экзаменационной программе CEPT соответствуют вопросы на первую категорию?
 Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.
 Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).
 Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).
 Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).
Правила и процедуры установления радиосвязи, ведения и окончания радиообмена
Вопрос №87
Как осуществляется общий вызов (CQ) при голосовой передаче?
 Несколько раз называется свой позывной
 Сначала «Всем», затем несколько раз позывной, затем «приём»
 Несколько раз называется свой самостоятельно придуманный «ник»
 Сначала «Всем», затем несколько раз имя
Вопрос №88
Что необходимо сделать перед передачей общего вызова (CQ)?
 Убедиться, что операторам других станций не будет создано помех
 Дать короткий общий вызов
 Несколько раз перевести радиостанцию в режим передачи
 Несколько раз передать свой позывной
Вопрос №89
Как следует отвечать на голосовой общий вызов (CQ)?
 Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, один раз, затем слово "здесь",
затем Ваш позывной по буквам
 Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, 10 раз, затем слово "здесь",
затем Ваш позывной по крайней мере дважды
 Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, три раза, затем слово "здесь",
затем Ваш позывной, по крайней мере, пять раз по буквам
 Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, пять раз по буквам, затем слово "здесь", затем Ваш позывной, по крайней мере, один раз
Вопрос №90
Каковы права радиооператоров любительских радиостанций, желающих использовать одну и ту же свободную частоту?
 Радиооператор станции, мощность которой меньше, должен уступить частоту оператору станции, мощность которой больше
 Радиооператоры станций второго и третьего районов ITU должны уступить частоту радиооператорам станций первого района ITU
 Радиооператор станции низшей категории должен уступить частоту оператору станции высшей категории
 Радиооператоры обеих станций имеют равные права для работы на частоте

## Slide 55
Вопрос №91
Как следует выбирать мощность радиостанции при проведении радиосвязи?
 Всегда необходимо устанавливать максимально возможную мощность
 Необходимо устанавливать минимальную мощность, достаточную для обеспечения уверенного приема вашего сигнала корреспондентом
 Мощность радиостанции не имеет значения
 Всегда необходимо устанавливать минимально возможную мощность
Вопрос №92
Разрешается ли изменять частоту радиостанции, находящейся в режиме передачи?
 Да, только в границах любительских диапазонов
 Да
 Нет
 Да, только за границами любительских диапазонов
Вопрос №93
Что следует сделать любительским станциям сразу после обмена позывными и рапортами на вызывной частоте?
 Ограничений на радиообмен на вызывной частоте не существует
 Либо закончить радиообмен, либо перейти на другую частоту для продолжения радиообмена
 Немедленно закончить радиообмен
 Назвать свои позывные сигналы и продолжить радиообмен
Вопрос №94
В каком порядке при проведении QSO голосовыми видами связи называются позывные?
 Всегда только свой позывной
 Позывной корреспондента, затем свой
 Свой позывной, затем - позывной корреспондента
 Не имеет значения
Вопрос №95
В каком порядке даются оценки сигнала корреспондента при передаче рапорта по системе
RST?
 Разбираемость, слышимость (сила сигнала), тон
 Слышимость (сила сигнала), разбираемость, тон
 Тон, разбираемость, слышимость (сила сигнала)
 Тон, слышимость (сила сигнала), разбираемость
Вопрос №96
Что означает "Ваш сигнал - пять девять плюс 20 дБ..."?
 Повторите Вашу передачу на частоте на 20 кГц выше
 Полоса Вашего сигнала на 20 децибел выше линейности
 Измеритель относительной силы сигнала вашего корреспондента показывает значение, на 20 дБ превышающее отметку в 9 баллов по шкале «S»
 Сила Вашего сигнала увеличилась в 100 раз
Вопрос №97
Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко и при этом вся передаваемая ей информация разбирается полностью?
 57

## Slide 56
 59
 599
 39
Вопрос №98
Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко, но из-за плохого качества модуляции отдельные слова принять невозможно?
 49
 59
 73
 599
Вопрос №99
Каков высший балл оценки разбираемости сигналов корреспондента по системе RS или RST?
 9 баллов
 5 баллов
 1 балл
 59 баллов
Вопрос №100
Каков высший балл оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента по системе RS или
RST?
 59 баллов
 5 баллов
 9 баллов
 1 балл
Вопрос №101
С какой целью используются кодовые слова фонетического алфавита?
 Для повышения разборчивости при передаче позывных сигналов и слов сообщений в условиях помех
 Для оценки разбираемости сигналов корреспондента
 Для оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента
 Для передачи общего вызова
Вопрос №102
Какие радиолюбительские диапазоны относятся к ультракоротковолновым?
 433 МГц и выше
 Все диапазоны выше 30 МГц
 10 м, 2 м, 70 см
 10 м, 2 м
Вопрос №103
Как радиооператор должен вызывать корреспондента в любительском ретрансляторе, если он знает позывной корреспондента?
 Подождать пока станция даст "CQ", затем ответить ей
 Сказать три раза "CQ", затем назвать позывной вызываемой станции
 Назвать позывной вызываемой станции, затем назвать свой позывной
 Сказать "Брэк, брэк - 73", затем назвать позывной вызываемой станции
Вопрос №104
Как правильно включиться в разговор в любительском ретрансляторе?

## Slide 57
 Немедленно передать: "Брэк - брэк!", чтобы показать, что Вы сильно хотите принять участие в разговоре
 Включить усилитель мощности и перекрыть всех, кто работает на передачу
 Дождаться окончания передачи и начать вызывать необходимую станцию
 Назвать Ваш позывной во время паузы между передачами
Вопрос №105
Почему следует делать короткие паузы между передачами при использовании любительского ретранслятора?
 Для проверки КСВ репитера
 Чтобы ретранслятор не сильно нагревался
 Чтобы успеть сделать запись в аппаратном журнале
 Чтобы послушать, не просит ли кто-либо еще предоставить ему возможность воспользоваться ретранслятором
Вопрос №106
Почему передачи через любительский ретранслятор должны быть короткими?
 Длинные передачи могут затруднить пользование любительским ретранслятором в аварийной ситуации
 Чтобы проверить, не отключился ли оператор станции, находящейся на приеме
 Чтобы дать возможность ответить слушающим операторам-нерадиолюбителям
 Чтобы повысить вероятность проведения связей на большие расстояния
Вопрос №107
Зачем при работе через любительский ретранслятор, установленный на спутнике, необходимо контролировать излучаемую мощность своей радиостанции?
 Чтобы уменьшить допплеровский сдвиг частоты ретранслятора
 Чтобы Вас всегда было хорошо слышно
 Чтобы избежать перегрузки линейного тракта ретранслятора (транспондера)
 Чтобы ретранслятор не сильно нагревался
Вопрос №108
Каким Q-кодом обозначается слово "радиосвязь"?
 QSY
 QRZ
 QSL
 QSO
Вопрос №109
Каким Q-кодом обозначается выражение "изменение частоты"?
 QRT
 QRG
 QSY
 QRZ
Вопрос №110
Каким Q-кодом обозначается выражение "прекращение работы в эфире"?
 QRZ
 QRN
 QRT
 QRM

## Slide 58
Вопрос №111
Каким Q-кодом обозначается выражение "атмосферные помехи"?
 QRT
 QRM
 QRN
 QRZ
Вопрос №112
Каким Q-кодом обозначается выражение "помехи от других радиостанций"?
 QRZ
 QRM
 QRN
 QRT
Вопрос №113
Каким Q-кодом обозначается выражение "станция малой (менее 5 Ватт) мощности"?
 QRM
 QRP
 QRO
 QRZ
Вопрос №114
Каким Q-кодом обозначается выражение "станция большой мощности"?
 QRM
 QRO
 QRZ
 QRP
Вопрос №115
С какой периодичностью должен передаваться собственный позывной любительской радиостанции при проведении радиосвязи?
 Один раз за все время радиосвязи, в её начале
 В начале и в конце радиосвязи, а во время радиосвязи - не реже одного раза за десять минут
 Один раз за все время радиосвязи, в её конце
 Никогда
Вопрос №116
Что представляет собой карточка - квитанция (QSL)?
 Квитанция об оплате услуг Радиочастотной службы
 Почтовая карточка
 Визитная карточка любительской радиостанции
 Документ, подтверждающий проведение любительской радиосвязи
Виды радиосвязи (телефония, телеграфия, цифровые виды связи и передача изображений)
Вопрос №117
Для чего предназначен любительский ретранслятор?
 Для длительных бесед на интересные темы
 Для передачи радиолюбительских новостей
 Для соревнований по радиоспорту

## Slide 59
d) Для увеличения возможностей по проведению QSO переносных и мобильных радиостанций
Вопрос №118
Как обозначается вид работы «телеграф»?
 AM
 RTTY
 CW
 FM
Вопрос №119
Как обозначается вид работы «частотная модуляция»?
 CW
 AM
 RTTY
 FM
Вопрос №120
Как обозначается вид работы - «амплитудная модуляция»?
 AM
 FM
 RTTY
 CW
Вопрос №121
Какие из перечисленных видов работы предназначены для передачи голоса?
 CW
 PSK
 FM, AM, SSB
 RTTY
Вопрос №122
Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи текста?
 SSB
 RTTY
 AM
 FM
Теория радиосистем (передатчики, приемники, антенны и распространение радиоволн)
Вопрос №123
В каком случае рекомендуется включать малошумящий предварительный усилитель
(PREAMP), установленный на входе приёмника радиостанции?
 При приёме слабых сигналов
 При приёме сильных сигналов
 При высоком уровне внешнего шума
 При недостаточной громкости сигнала в головных телефонах
Вопрос №124
В каком случае рекомендуется включать аттенюатор (АТТ)?
 При недостаточной мощности усилителя звуковой частоты

## Slide 60
 При приёме сильных сигналов
 При приёме слабых сигналов
 При недостаточной мощности выходного каскада
Вопрос №125
В каких случаях НЕ рекомендуется включать компрессор речевого сигнала (PROC, COMP)?
 Включать компрессор нужно всегда
 При работе с динамическим микрофоном
 Если у оператора сильный голос
 Если в микрофон попадает много постороннего шума
Вопрос №126
В каком режиме работы радиостанции есть высокая вероятность выхода из строя выходного каскада?
 При включении высокоомных телефонов вместо низкоомных
 При подключении к радиостанции компьютера с нелицензионной операционной системой Windows
 При включении режима передачи без подключенной антенны
 При включении режима передачи при отключенном микрофоне
Вопрос №127
Что представляет собой субтон (TONE, T, CTCSS)?
 Сигнал, используемый для работы азбукой Морзе
 Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи
 Двухчастотный сигнал для проверки линейности выходного каскада передатчика
 Низкочастотный звуковой сигнал, передающийся в эфир вместе с речью оператора
Вопрос №128
С какой целью передаётся субтон (TONE, T, CTCSS)?
 Для автоматического опознавания сигналов одной или нескольких радиостанций
 Для автоматического перехода радиостанции в режим передачи
 Для работы азбукой Морзе
 Для настройки выходного каскада передатчика
Вопрос №129
Что произойдёт со включенной радиостанцией, если нажать кнопку РТТ (TRANSMIT, SEND)?
 Радиостанция перейдёт в режим передачи
 Отключится микрофон
 Радиостанция перейдёт в режим приёма
 Выключится питание
Вопрос №130
Какова общепринятая цветовая маркировка проводов, идущих от радиостанции (трансивера)
к внешнему блоку питания?
 Красный - плюс, белый - минус
 Чёрный - плюс, белый - минус
 Красный - плюс, чёрный - минус
 Чёрный - плюс, красный - минус
Вопрос №131
Какую функцию в радиостанции выполняет ручка расстройки (RIT)?

## Slide 61
 Изменяет частоту приёма при неизменной частоте передачи
 Изменяет усиление по промежуточной частоте
 Регулирует громкость приёмника
 Расстраивает выходной контур выходного каскада
Вопрос №132
Что произойдёт со включенной радиостанцией, если включить голосовое управление радиостанцией (VOX) и произнести перед микрофоном громкий звук?
 Радиостанция перейдёт в режим приёма
 Радиостанция перейдёт в режим передачи
 Включится шумоподавитель
 Выключится питание радиостанции
Вопрос №133
Что отображается на индикаторе радиостанции, градуированном в делениях шкалы «S»?
 Чувствительность микрофонного входа радиостанции
 Уровень собственных шумов приёмника
 Громкость сигналов на выходе усилителя звуковой частоты радиостанции
 Сила сигнала принимаемых радиостанций, выраженная в баллах
Вопрос №134
Что отображается на индикаторе радиостанции, имеющем обозначение «PWR» («POWER»,
«Po»)?
 Уровень мощности на выходе передатчика
 Ток потребления радиостанции
 Чувствительность микрофонного входа радиостанции
 Уровень шумов приёмника
Вопрос №135
При работе в двухметровом диапазоне на индикаторе частоты настройки радиостанции отображаются цифры «145.475.00». Какова частота настройки радиостанции?
 14547500 герц
 145475 Мегагерц
 145 Мегагерц и 475 килогерц
 145475 герц
Вопрос №136
Какую функцию в радиостанции выполняет схема автоматической регулировки усиления
(AGC)?
 Обеспечивает постоянное усилие на рычаг телеграфного манипулятора
 Обеспечивает плавность вращения ручки настройки частоты
 Поддерживает принимаемые сигналы радиостанций на одном уровне громкости
 Поддерживает на постоянном уровне выходную мощность радиостанции
Вопрос №137
Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме FM и увеличении усиления микрофонного усилителя?
 Изменений не произойдёт
 Предсказать невозможно
 Показания увеличатся
 Показания уменьшатся

## Slide 62
Вопрос №138
Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме SSB и сильном уменьшении усиления микрофонного усилителя?
 Показания сильно увеличатся
 Показания сильно уменьшатся
 Изменения показаний не произойдёт
 Изменения показаний предсказать невозможно
Вопрос №139
Что произойдёт при установке слишком большого коэффициента усиления микрофонного усилителя радиостанции?
 Упадёт выходная мощность
 Сигнал радиостанции будет передаваться с искажениями
 Ничего не произойдёт
 Сигнал радиостанции передаваться не будет
Вопрос №140
Для чего предназначен интерфейс «САТ»?
 Для обмена данными между компьютером и радиостанцией
 Для подключения к радиостанции внешних динамиков
 Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет
 Для подключения к радиостанции дополнительной антенны
Вопрос №141
Для чего предназначен шумоподавитель (SQUELCH, SQL)?
 Для подключения к радиостанции внешних динамиков
 Для обмена данными между компьютером и радиостанцией
 Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет
 Для подавления шума при отсутствии на частоте приёма работающих радиостанций
Вопрос №142
Что в радиостанции переключает кнопка «USB - LSB»?
 Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе FM
 Субтон
 Повышенный и пониженный уровень мощности
 Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе SSB
Вопрос №143
Что представляет собой полудуплекс (QSK)?
 Режим работы выходного каскада радиостанции с половинным уровнем мощности
 Режим работы, при котором половину времени занимает передача и половину приём
 Работа на двух разнесённых частотах
 Режим работы, при котором приём возможен в паузах между нажатиями ключа
Вопрос №144
Какова наиболее вероятная причина громкого, но при этом полностью неразборчивого приёма сигналов радиостанций в режиме SSB?
 Выключен малошумящий предварительный усилитель (PREAMP)
 Включена расстройка (RIT)
 Неправильно выбрана боковая полоса
 Мала чувствительность радиостанции

## Slide 63
Вопрос №145
Какой фильтр в тракте промежуточной частоты радиостанции лучше всего подходит для приёма сигналов в режиме SSB?
 С шириной полосы пропускания 3 кГц
 С шириной полосы пропускания 500 Гц
 С шириной полосы пропускания 10 кГц
 С шириной полосы пропускания 6 кГц
Вопрос №146
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 4?
 Усилителем мощности
 Микрофонным усилителем
 Задающим генератором
 Модулятором
Вопрос №147
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?
 Модулятором
 Усилителем мощности
 Задающим генератором
 Микрофонным усилителем
Вопрос №148
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?

## Slide 64
 Микрофонным усилителем
 Задающим генератором
 Усилителем мощности
 Модулятором
Вопрос №149
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?
 Модулятором
 Микрофонным усилителем
 Усилителем мощности
 Задающим генератором
Вопрос №150
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?
 Усилителем высокой частоты
 Детектором
 Смесителем
 Гетеродином

## Slide 65
Вопрос №151
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?
 Детектором
 Усилителем высокой частоты
 Смесителем
 Гетеродином
Вопрос №152
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?
 Детектором
 Смесителем
 Усилителем высокой частоты
 Гетеродином
Вопрос №153
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 5?
 Смесителем
 Усилителем высокой частоты

## Slide 66
 Детектором
 Гетеродином
Вопрос №154
Что из перечисленного пригодно для работы в качестве линии питания антенны?
 Коаксиальный кабель, двухпроводная линия
 Резиновый шланг
 Пластмассовая труба
 Стальной трос
Вопрос №155
Какую линию питания антенны можно вести под землёй и крепить непосредственно к стене дома?
 Коаксиальный кабель
 Двухпроводную линию
 Однопроводную линию
 Четырёхпроводную линию
Вопрос №156
Какая линия питания антенны излучает меньше других?
 Двухпроводная линия
 Четырёхпроводная линия
 Коаксиальный кабель
 Однопроводная линия
Вопрос №157
Какая линия питания антенны допускает работу с сильно рассогласованной антенной?
 Резиновый шланг
 Пластмассовая труба
 Двухпроводная линия
 Коаксиальный кабель
Вопрос №158
Как можно понизить резонансную частоту дипольной антенны?
 Использовать линию питания большей длины
 Удлинить антенну
 Использовать линию питания меньшей длины
 Укоротить антенну
Вопрос №159
Каково входное сопротивление высоко подвешенного полуволнового диполя на резонансной частоте?
 Около 75 Ом
 Около 50 Ом
 Зависит от резонансной частоты
 Около 200 Ом
Вопрос №160
Каково входное сопротивление четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-
плейн») на резонансной частоте?
 Около 50 Ом
 Около 30-36 Ом

## Slide 67
 Около 75 Ом
 Зависит от резонансной частоты
Вопрос №161
Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости высоко подвешенного горизонтально расположенного полуволнового диполя?
 Полуволновый диполь диаграммы направленности не имеет
 В виде восьмёрки вдоль полотна антенны
 В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны
 Круговую
Вопрос №162
Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн»)?
 В виде восьмёрки вдоль полотна антенны
 Круговую
 В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны
 Вертикальная штыревая антенна диаграммы направленности не имеет
Вопрос №163
Что является показателем широкополосности антенны?
 Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 20
 Ширина полосы частот, в пределах которой антенна полностью перестаёт принимать радиосигналы
 Ширина полосы частот, в пределах которой антенна сохраняет свою работоспособность
 Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 0,7
Вопрос №164
Куда расходуется мощность передатчика, если линия питания антенны имеет потери?
□ На нагрев и линии питания и разъёмов, которыми линия питания присоединяется к антенне и передатчику, а также излучение линии питания
□ Только на излучение линии питания
□ Возвращается назад в передатчик
□ Только на нагрев линии питания
Вопрос №165
Если в линии питания антенны, имеющей очень малые потери, произойдёт короткое замыкание, каким станет значение КСВ в этой линии?
 1 (единица)
 -1 (минус единица)
 Бесконечно большим
 Бесконечно малым
Вопрос №166
Если линия питания антенны, имеющей очень малые потери, оторвётся от антенны, каким станет значение КСВ в этой линии?
 Бесконечно малым
 -1 (минус единица)
 1
 Бесконечно большим
Вопрос №167

## Slide 68
Справедливо ли утверждение о том, что при увеличении мощности передатчика в 10 раз дальность связи на УКВ возрастает в 10 раз?
 Нет
 Да, если используется направленная антенна
 Да, если антенна поднята на высоту боле десяти длин волн
 Да, если используется однополосная модуляция
Вопрос №168
Какие механизмы дальнего распространения присущи ультракоротким радиоволнам?
 Отражение от ионосферного слоя Z
 Отражение от ионосферного слоя D
 Рефракция, температурная инверсия, радиоаврора, отражение от слоя Es, отражение от Луны и следов метеоров
 Ультракороткие радиоволны распространяется только в пределах прямой видимости
Вопрос №169
Что представляет собой температурная инверсия?
 Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу
 Момент перехода температуры через ноль градусов Фаренгейта
 Момент перехода температуры через ноль градусов Цельсия
 Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу
Вопрос №170
Что представляет собой радиоаврора?
 Выпадение ледяных игл
 Отражение радиоволн от приполярных областей ионосферы во время магнитных бурь
 Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу
 Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу
Вопрос №171
Сколько в среднем длится солнечный цикл?
 11 лет
 2 года
 5 лет
 17 лет
Вопрос №172
Какое действие является наиболее эффективным для достижения большей дальности связи?
 Увеличение мощности передатчика в два раза
 Использование направленной антенны с коэффициентом усиления 10 дБи вместо четвертьволновой штыревой антенны с коэффициентом усиления 1 дБи
 Использование компрессора речевого сигнала в FM - радиостанции
 Увеличение коэффициента усиления микрофонного усилителя FM - радиостанции
Вопрос №173
В каких условиях наблюдается наиболее сильная температурная инверсия?
 При температуре, превышающей плюс 30 градусов
 В туман

## Slide 69
 Ночью и утром при большом суточном ходе температур, а также при высоком давлении
 При сильном ветре
Вопрос №174
Каким символом обозначается электрическое напряжение?
 I
 А
 U
 W
Вопрос №175
Каким символом обозначается электрический ток?
 А
 W
 I
 U или Е
Вопрос №176
Как называется электрическая цепь, потребляющая слишком большой ток?
 Короткозамкнутая
 Мертвая
 Закрытая
 Разомкнутая
Вопрос №177
Как называется электрическая цепь, не потребляющая тока?
 Разомкнутая
 Короткозамкнутая
 Мертвая
 Закрытая
Вопрос №178
Какая физическая величина описывает скорость потребления электрической энергии?
 Мощность
 Сопротивление
 Напряжение
 Ток
Вопрос №179
Как действует сопротивление в электрической цепи?
 Оно хранит энергию в электрическом поле
 Оно хранит энергию в магнитном поле
 Оно обеспечивает цепь электронами вследствие химической реакции
 Оно препятствует движению электронов, превращая электрическую энергию в тепло
Вопрос №180
Как можно непосредственно вычислить величину напряжения в цепи постоянного тока при известных значениях тока и сопротивления?
 U = R / I (Напряжение равно сопротивлению, деленному на ток)
 U = I * R (Напряжение равно току, умноженному на сопротивление)
 U = I / R (Напряжение равно току, деленному на сопротивление)
 U = I / P (Напряжение равно току, деленному на мощность)

## Slide 70
Вопрос №181
Как можно непосредственно вычислить величину тока в цепи постоянного тока при известных значениях напряжения и сопротивления?
 I = U * R (Ток равен напряжению, умноженному на сопротивление)
 I = U / P (Ток равен напряжению, деленному на мощность)
 I = U / R (Ток равен напряжению, деленному на сопротивление)
 I = R / U (Ток равен сопротивлению, деленному на напряжение)
Вопрос №182
Как называется электрический ток, меняющий своё направление с определённой частотой?
 Переменный ток
 Изменчивый ток
 Ток устоявшейся величины
 Постоянный ток
Вопрос №183
Как называется электрический ток, текущий только в одном направлении?
 Переменный ток
 Постоянный ток
 Изменчивый ток
 Стабильный ток
Вопрос №184
Какова длина волны диапазона 144 МГц?
 10 м
 20 см
 145 м
 2 м
Вопрос №185
Какова длина волны диапазона 433 МГц?
 23 см
 433 м
 70 см
 7 см
Вопрос №186
Какова длина волны диапазона 1300 МГц?
 23 см
 2 м
 10 м
 1300 м
Вопрос №187
Какова длина волны диапазона 28 МГц?
 10 м
 2 м
 28 м
 23 см
Вопрос №188

## Slide 71
Что происходит с длиной радиоволны при увеличении частоты?
 Длина радиоволны увеличивается
 Радиоволна превращается в электромагнитную волну
 Длина радиоволны не изменяется
 Длина радиоволны уменьшается
Вопрос №189
Какая боковая полоса, как правило, используется при однополосной (SSB) передаче в УКВ -
диапазонах?
 Верхней
 Подавленной
 Нижней
 Центральной
Вопрос №190
При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном мощность на выходе радиостанции практически не излучается. Каким видом модуляции производится передача?
 SSB
 Узкополосная FM (NFM)
 AM
 FM
Вопрос №191
При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном на выходе радиостанции излучается полная мощность. Каким видом модуляции производится передача?
 USB
 FM
 AM
 SSB
Вопрос №192
Что услышит радиооператор радиостанции при приёме в режиме FM двух радиостанций одновременно, если сигналы одной из них значительно мощнее другой?
 Сигналы обеих радиостанций
 Только радиостанцию с более слабыми сигналами
 Только радиостанцию с более мощными сигналами
 Ничего
Вопрос №193
Что происходит при неполном согласовании антенны с линией питания?
 В эфир излучается мощность, меньшая, чем может излучаться при полном согласовании
 Уменьшается громкость радиостанции
 Уменьшается усиление по микрофонному входу
 В эфир излучается мощность, большая, чем может излучаться при полном согласовании
Вопрос №194
Каким волновым сопротивлением должен обладать коаксиальный соединитель, предназначенный для подключения к радиостанции коаксиального кабеля, соединяющего радиостанцию с антенной, имеющей входное сопротивление 50 Ом?
a) 50 Ом

## Slide 72
 100 Ом
 75 Ом
 С любым волновым сопротивлением
Вопрос №195
Два коаксиальных соединителя, один из которых имеет волновое сопротивление 50 Ом, а другой - 75 Ом, отличаются только диаметром штыря центрального проводника. Какое волновое сопротивление имеет коаксиальный соединитель с более толстым штырём?
 50 Ом
 Любое
 Определить невозможно
 75 Ом
Вопрос №196
Что означает «сопротивление 50 Ом» применительно к коаксиальному соединителю?
 Сопротивление по постоянному току между корпусом и центральным штырём
 Усилие при стыковке соединителя к ответной части
 Волновое сопротивление соединителя по переменному току
 Сопротивление по постоянному току внутри центрального штыря
Вопрос №197
Какой способ соединения коаксиальных кабелей в линии питания является наименее надёжным?
 Пайка
 Скрутка
 Сварка
 Обжим
Вопрос №198
Какова эффективная изотропно-излучаемая мощность (EIRP) радиостанции мощностью 100 Ватт с линией питания без потерь и антенной с коэффициентом усиления 3 дБи (2 раза по мощности)?
 50 Ватт
 200 Ватт
 100 Ватт
 71 Ватт
Вопрос №199
Что представляет из себя «эквивалент нагрузки» радиостанции?
 Мощный безындукционный резистор, сопротивление которого равно выходному сопротивлению радиостанции. Как правило, 50 или 75 Ом
 Кронштейн для крепления радиостанции в автомобиле
 Мощный резистор, рассеивающий при подключении его к источнику питания радиостанции такую же мощность, какую потребляет радиостанция
 Мощный резистор, включаемый вместо динамика
Параметры и характеристики радиосистем, единицы измерений, приборы для проведения измерений
Вопрос №200
В каких единицах измеряется электрическое напряжение?
 Ватт

## Slide 73
 Вольт
 Ом
 Ампер
Вопрос №201
В каких единицах измеряется сопротивление?
 Ом
 Вольт
 Фарада
 Ватт
Вопрос №202
В каких единицах измеряется ёмкость конденсатора?
 Вольт
 Фарада
 Ватт
 Ом
Вопрос №203
При каком значении коэффициента стоячей волны (КСВ) достигается наиболее полное согласование антенны с линией питания?
 При КСВ =3
 При КСВ =0,5
 При КСВ =1,0
 При КСВ =2
Вопрос №204
Куда включается измеритель коэффициента стоячей волны (КСВ) для измерения степени согласования антенны с радиостанцией?
 Между радиостанцией и источником питания
 Между радиостанцией и линией питания, идущей к антенне, либо между линией питания, идущей к антенне, и антенной, либо в разрыв линии питания
 Между антенной и эквивалентом нагрузки
 Между радиостанцией и эквивалентом нагрузки
Безопасность при эксплуатации РЭС любительской службы (излучение радиоволн, электро и пожарная безопасность, оказание первой медицинской помощи)
Вопрос №205
Как лучше всего защитить антенну радиостанции от поражения молнией и воздействия статического электричества?
 Установить предохранитель в линии питания антенны
 Установить согласующее устройство в точке питания антенны
 Установить ВЧ дроссель в линии питания антенны
 Заземлить все антенны, когда они не используются
Вопрос №206
Как лучше всего защитить радиостанцию от поражения молнией и воздействия статического электричества?
 Отключить радиостанцию от линий питания и антенных кабелей
 Никогда не выключать радиостанцию

## Slide 74
 Отключить заземляющую систему от радиостанции
 Тщательной изоляцией всей электропроводки
Вопрос №207
В какую погоду зимой наиболее вероятно воздействие статического электричества на антенну любительской радиостанции?
 В оттепель
 При падении атмосферного давления
 В туман
 В метель при низкой влажности
Вопрос №208
Что должно быть заземлено на любительской радиостанции для лучшей защиты от удара током?
 Источник питания
 Корпуса всех устройств, из которых состоит радиостанция
 Вся электропроводка
 Линия питания антенны
Вопрос №209
Ток какой величины, протекающий через человеческое тело, может оказаться смертельным?
 Более 0,1 Ампера
 Приблизительно 5 Ампер
 Более 100 Ампер
 Ток через человеческое тело безопасен
Вопрос №210
Воздействие на какой орган человеческого тела электрического тока очень маленькой величины может привести к смертельному исходу?
 На легкие
 На мозг
 На сердце
 На печень
Вопрос №211
В каком случае требуется заземление радиостанции?
 При эксплуатации радиостанции в полевых условиях
 При эксплуатации радиостанции в деревянном здании
 При эксплуатации радиостанции в условиях повышенной влажности
 Всегда, за исключением мобильных радиостанций
Вопрос №212
Каким образом производится заземление радиостанции?
 Подключением к внешнему заземлению, либо к контуру заземления здания
 Подключением к батарее отопления
 Подключением к внешнему заземлению
 Подключением к контуру заземления здания
Вопрос №213
Допускается ли заземление радиостанции подключением к батарее отопления?
 Категорически запрещено
 Допускается

## Slide 75
 Зависит от категории помещения
 Зависит от типа батарей отопления
Вопрос №214
Допускается ли заземление радиостанции подключением к газовым трубам?
 Допускается
 Категорически запрещено
 Запрещается только при использовании «баллонного» газа
 Зависит от категории помещения
Вопрос №215
Какие первичные средства пожаротушения должны использоваться в помещении, в котором установлена радиостанция?
 Углекислотные и пенные огнетушители
 Только порошковые огнетушители
 Углекислотные и порошковые огнетушители
 Только углекислотные огнетушители
Электромагнитная совместимость, предотвращение и устранение радиопомех
Вопрос №216
Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму по всем каналам тогда, когда Вы передаете с Вашей любительской радиостанции на любом диапазоне. Что является наиболее вероятной причиной помех?
 Низкая высота антенны ТВ приемника
 Слишком низкий уровень подавления гармоник радиостанции
 Антенна любительской радиостанции имеет неверную длину
 Перегрузка ТВ - приемника или антенного усилителя
Вопрос №217
Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму на одном или двух каналах тогда, когда Вы передаете только на диапазоне 2 м. Что обычно является наиболее вероятной причиной помех?
 Перегрузка ТВ приемника по входу
 Изменение состояния ионосферы вокруг ТВ - антенны соседа
 Гармонические излучения Вашей радиостанции
 Плохая фильтрация средних частот в радиостанции
Вопрос №218
Как можно минимизировать помехи другим радиооператорам любительских радиостанций во время длительной проверки радиостанции в режиме передачи?
 Использовать эквивалент нагрузки
 Выбрать свободную частоту
 Использовать нерезонансную антенну
 Использовать резонансную антенну
Соответствие номера вопроса и правильного ответа
([№ вопроса], правильный ответ)
[1] d
[2] d
[3] a
[4] b
[5] c
[6] d
[7] b
[8] b
[9] c
[10] c

## Slide 76
[11] b | [54] a | [97] b | [140] a | [183] b
[12] b | [55] b | [98] a | [141] d | [184] d
[13] c | [56] a | [99] b | [142] d | [185] c
[14] b | [57] a | [100] c | [143] d | [186] a
[15] b | [58] d | [101] a | [144] c | [187] a
[16] a | [59] c | [102] b | [145] a | [188] d
[17] a | [60] d | [103] c | [146] a | [189] a
[18] d | [61] b | [104] d | [147] d | [190] a
[19] c | [62] d | [105] d | [148] b | [191] b
[20] c | [63] d | [106] a | [149] a | [192] c
[21] b | [64] c | [107] c | [150] a | [193] a
[22] c | [65] d | [108] d | [151] c | [194] a
[23] c | [66] a | [109] c | [152] d | [195] a
[24] c | [67] c | [110] c | [153] c | [196] c
[25] c | [68] c | [111] c | [154] a | [197] b
[26] b | [69] b | [112] b | [155] a | [198] b
[27] d | [70] d | [113] b | [156] c | [199] a
[28] d | [71] d | [114] b | [157] c | [200] b
[29] b | [72] c | [115] b | [158] b | [201] a
[30] c | [73] a | [116] d | [159] a | [202] b
[31] a | [74] d | [117] d | [160] b | [203] c
[32] c | [75] a | [118] c | [161] c | [204] b
[33] d | [76] c | [119] d | [162] b | [205] d
[34] c | [77] a | [120] a | [163] c | [206] a
[35] d | [78] d | [121] c | [164] b | [207] d
[36] d | [79] a | [122] b | [165] c | [208] b
[37] d | [80] c | [123] a | [166] d | [209] a
[38] b | [81] c | [124] b | [167] a | [210] c
[39] c | [82] d | [125] d | [168] c | [211] d
[40] d | [83] c | [126] c | [169] d | [212] a
[41] a | [84] b | [127] d | [170] b | [213] a
[42] b | [85] a | [128] a | [171] a | [214] b
[43] a | [86] a | [129] a | [172] b | [215] c
[44] c | [87] b | [130] c | [173] c | [216] d
[45] a | [88] a | [131] a | [174] c | [217] c
[46] c | [89] a | [132] b | [175] c | [218] a
[47] a | [90] d | [133] d | [176] a | 
[48] b | [91] b | [134] a | [177] a | 
[49] b [50] b | [92] c [93] b | [135] c [136] c | [178] a [179] d | 
[51] a [52] a | [94] b [95] a | [137] a [138] b | [180] b [181] c | 
[53] b | [96] c | [139] b | [182] a | 
3.3. для второй квалификационной категории (соответствуют Рекомендации T/R 61-02 (HAREC) Европейской конференции администраций почт и электросвязи). Соответствие минимальным требованиям подтверждается при правильном ответе в течении не более одного часа на 23 и более из 30 вопросов:
Международные правила, нормы и терминология, относящиеся к любительской службе
Вопрос №1

## Slide 77
С какими радиостанциями может проводить радиосвязи любительская станция, если она НЕ участвует в проведении аварийно-спасательных работ?
□ С любительскими радиостанциями, радиостанциями гражданского «СиБи» диапазона (27 МГц), а также с радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (446 МГц, 0,5 Вт)
□ С любительскими радиостанциями и радиостанциями гражданского «СиБи» диапазона
(27 МГц)
□ С любительскими радиостанциями и радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт)
и PMR (446 МГц, 0,5 Вт)
□ Только с любительскими радиостанциями
Вопрос №2
В каких случаях любительская радиостанция может передавать кодированные сообщения?
□ Ни в каких, при этом передача контрольного номера в соревнованиях по радиоспорту, а также управляющих команд и телеметрии любительских радиостанций наземного и космического базирования не относится к передачам с использованием кодировки сигнала
□ При участии в аварийно-спасательной связи
□ Только при работе вне любительских диапазонов
□ Не регламентируется
Вопрос №3
Разрешено ли радиостанции любительской службы создание преднамеренных помех другим радиостанциям?
□ Разрешено, если станция другой службы работает на более низкой основе
□ Не разрешено в диапазонах совместного использования с другими службами связи
□ Разрешено, если это «радиохулиган», который не реагирует на требования прекратить передачу
□ Не разрешено
Вопрос №4
Разрешено ли радиостанции любительской службы передавать какие-либо сообщения за плату?
□ Не разрешено на частотах ниже 30 МГц
□ Не разрешено
□ Разрешено, если это реклама
□ Разрешено, если это телеграммы в труднодоступные районы страны
Вопрос №5
Как называется любительская радиостанция, производящая односторонние передачи в целях изучения условий распространения радиоволн?
□ Радиомаяк
□ Цифровая станция
□ Станция радиоуправления
□ Ретранслятор
Вопрос №6
Может ли станция любительской службы проводить радиосвязи с радиостанциями, не имеющими отношения к любительской службе?
□ Не может
□ Может для выяснения, на какой основе (первичной или вторичной) работают эти радиостанции
□ Может, если эти станции имеют Свидетельства о регистрации РЭС

## Slide 78
d)□ Может в случае стихийных бедствий, при проведении аварийно-спасательных работ
Вопрос №7
Если радиооператор любительской радиостанции слышит сигнал бедствия на частоте, на которой он не имеете права осуществлять передачу, что ему разрешено сделать для помощи станции, терпящей бедствие?
□ Ему разрешено помогать, только если сигналы его радиостанции будут на ближайшей частоте в разрешенных границах
□ Ему не разрешено помогать, потому что сигнал лежит вне границ разрешенных ему частот
□ Ему разрешено помогать станции, терпящей бедствие, на любых частотах любым доступным способом
□ Ему разрешено помогать вне разрешённых частот передачи, если только он использует международный код Морзе
Вопрос №8
На сколько условных районов разделён земной шар по схеме деления на районы IARU (ITU)?
□ На пять
□ На два
□ На четыре
□ На три
Вопрос №9
Какие территории входят в первый район IARU (ITU)?
□ Австралия и Океания
□ Северная Америка
□ Южная Америка
□ Африка, Европа, страны бывшего СССР
Вопрос №10
На основании рекомендаций какой организации в различных странах Европы и ряде неевропейских стран устанавливаются единые требования к квалификации радиолюбителей?
□ ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)
□ WRL (Всемирная радиолюбительская лига)
□ СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)
□ СРР (Союз радиолюбителей России)
Вопрос №11
Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?
□ RA3A
□ RIT
□ БЕРЁЗА
□ АТ-321
Вопрос №12
Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?
□ ФОНАРЬ
□ RMT
□ RA9EM
□ MO13
Вопрос №13

## Slide 79
Какой позывной сигнал не относится к любительской службе?
□ R4IT
□ R8SRR
□ R44ITU
□ RIT
Вопрос №14
Как называется международная организация радиолюбителей?
□ СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)
□ WRL (Всемирная радиолюбительская лига)
□ ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)
□ IARU (Международный радиолюбительский союз)
Вопрос №15
Что обозначает сокращение «DX»?
□ Радиостанцию, работающую в соревнованиях
□ Радиостанцию, работающую малой мощностью
□ Дальнюю или редкую радиостанцию
□ Радиостанцию, работающую с плохим сигналом
Вопрос №16
При каких условиях любительская радиостанция может использоваться на борту морского или воздушного судна
□ С согласия владельца судна
□ При наличии разрешений Морского или Воздушного Регистров
□ При любых условиях
□ С согласия командира судна и при условии соблюдения всех правил по обеспечению безопасности полетов или мореплавания
Вопрос №17
Разрешается ли допуск на любительскую радиостанцию лица, не имеющего квалификацию или имеющего квалификацию более низкой категории?
□ Не допускается
□ Допускается только при участии в соревнованиях
□ Допускается исключительно в целях обучения и при условии обеспечения непрерывного контроля за его работой
□ Допускаются только лица не старше 19 лет
Вопрос №18
Какой российский документ имеет силу полной лицензии СЕРТ?
□ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой категории
□ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой или второй квалификационной категории
□ Свидетельство о регистрации РЭС первой категории
□ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории
Вопрос №19
Какой российский документ имеет силу лицензии СЕРТ новичка (Novice)?
□ Свидетельство о регистрации РЭС третьей квалификационной категории
□ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой

## Slide 80
или второй квалификационной категории
□ Свидетельство о регистрации РЭС четвёртой квалификационной категории
□ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории
Вопрос №20
В течение какого времени радиооператор любительской радиостанции, нерезидент, - обладатель полной или Novice - лицензии СЕРТ может осуществлять передачи с территории России, без получения разрешительных документов?
□ Ограничений нет
□ 1 месяц
□ 90 дней
□ Не имеет права
Вопрос №21
Какой позывной сигнал должен передавать радиолюбитель, осуществляющий передачи при посещении страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06 ?
□ Передаётся свой позывной сигнал, после которого через дробь следует буква "Р"
□ Перед своим позывным сигналом через дробь передаётся префикс страны пребывания
□ Передаётся только свой позывной сигнал
□ После своего позывного сигнала через дробь передаётся префикс страны пребывания
Вопрос №22
Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий бельгийской национальной радиолюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Бельгии в течение первых 90 дней пребывания? Смотри подсказку.
□ ON33DX
□ RL3DX/ON
□ ON/RL3DX
□ RL3DX
Вопрос №23
Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий австрийской национальной радиолюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Австрии в течение первых 90 дней пребывания? Смотри

## Slide 81
подсказку.
□ RL3DX
□ RL3DX/OE
□ OE83DX
□ OE/RL3DX
Вопрос №24
В каком документе содержатся сведения о том, в соответствии с какой национальной радиолюбительской лицензией может осуществлять передачи владелец полной или Novice - лицензии СЕРТ в стране пребывания? Как найти этот документ?
□ В соответствии с решением Роскомнадзора. Находится в интернете на сайте Роскомнадзора по адресу http://www.rsoc.ru
□ В соответствии с решением Союза радиолюбителей России. Находится в интернете на сайте СРР по адресу http://www.srr.ru
□ В соответствии с последним Решением ГКРЧ по радиолюбителям. Находится в интернете на сайте ГРЧЦ по адресу http://www.grfc.ru
□ В соответствии с приложением № 2 рекомендации СЕРТ T/R 61-01. Находится в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу http://www.ero.dk
Вопрос №25
Может ли обладатель Свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания четвёртой квалификационной категории осуществлять передачи из стран пребывания, присоединившихся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06?
□ Может в соответствии с полной лицензией СЕРТ
□ Нет, не может
□ Может в соответствии с международной лицензией СЕРТ
□ Может в соответствии с лицензией СЕРТ новичка (Novice)
Вопрос №26
Дает ли полная или Novice - лицензия СЕРТ, право беспрепятственно осуществлять ввоз и вывоз любительской аппаратуры в страны - члены СЕРТ?
□ Дает, но только в страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06
□ Дает, но только в страны - члены СЕРТ
□ Не дает. Рекомендации СЕРТ не заменяют таможенные правила и не имеют отношения к ввозу и вывозу радиолюбительской аппаратуры

## Slide 82
d)□ Дает, но только радиолюбителю первой квалификационной категории
Вопрос №27
Какую функцию выполняет гармонизированный радиолюбительский экзаменационный сертификат HAREC?
□ Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена
□ Это свидетельство о членстве радиолюбителя в национальной радиолюбительской организации
□ Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена
□ Это лицензия, на основании которой радиолюбитель может осуществлять передачи из стран - членов СЕРТ в течение 90 дней
Вопрос №28
Какую функцию выполняет радиолюбительский экзаменационный сертификат новичка
ARNEC?
□ Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена
□ Это лицензия, на основании которой радиолюбитель может осуществлять передачи из стран - членов СЕРТ в течение 90 дней
□ Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена
□ Это свидетельство о членстве радиолюбителя в национальной радиолюбительской организации
Вопрос №29
Какой позывной сигнал должен использовать для опознавания своей радиостанции владелец лицензии СЕПТ при временном (до 90 дней) посещении России?
□ RB/ и далее свой позывной
□ RA/ и далее свой позывной
□ R/ и далее свой позывной
□ свой позывной и далее после дроби условный номер федерального округа
Вопрос №30
Какой позывной сигнал должен использовать для опознавания своей радиостанции владелец лицензии СЕПТ "новичка" (CEPT NOVICE) при временном ( до 90 дней) посещении России?
□ R/ и далее свой позывной
□ свой позывной и далее после дроби условный номер федерального округа
□ RU/ и далее свой позывной
□ RC/ и далее свой позывной
Вопрос №31
Какую возможность дает российскому радиолюбителю наличие лицензии СЕРТ, в стране, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 по полученю документов?
a)□ Получить только национальную радиолюбительскую лицензию страны, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 без экзамена

## Slide 83
на основании лицензии СЕРТ
□ Получить национальную радиолюбительскую лицензию страны, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 и международный экзаменационный сертификат (HAREC или ARNEC) без экзамена на основании лицензии СЕРТ
□ Ни какой дополнительной возможности для получения документов
□ Получить только международный экзаменационный сертификат (HAREC или ARNEC)
без экзамена на основании лицензии СЕРТ
Вопрос №32
Какую национальную радиолюбительскую лицензию в Бельгии может без экзаменов получить российский радиолюбитель, имеющий Гармонизированный экзаменационный сертификат HAREC? (Смотри подсказку)
□ Лицензию класса "А"
□ Лицензию HAREC
□ Лицензию второй категории
□ Лицензию СЕРТ
Вопрос №33
Где можно сдать международный экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC?
□ Международных экзаменов на получение гармонизированного экзаменационного сертификата HAREC не существует. Каждая страна СЕРТ организует национальные экзамены в соответствии с темами, перечисленными в приложении № 6 рекомендаций T/R61-02
□ В штаб - квартире СЕРТ в Женеве
□ В штаб - квартире ITU в Вене
□ Заочно в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу
http://www.ero.dk
Вопрос №34

## Slide 84
Может ли гражданин России сдать экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC за пределами России?
□ Может, если он является членом национальной радиолюбительской организации
□ Нет, не может
□ Может - только в штаб - квартире ITU
□ Да, может. Для этого гражданин России должен сдать национальный радиолюбительский экзамен в любой стране СЕРТ, на квалификационную категорию (класс), соответствующую полной лицензии CEPT
Вопрос №35
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определены цели любительской службы?
□ Бесплатная переговорная радиосвязь
□ Взаимная радиосвязь на территориях со слабым развитием сетей связи общего пользования
□ Самообучение, переговорная связь и технические исследования
□ Такого определения нет
Вопрос №36
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определены лица, допущенные к любительской службе?
□ Лица, имеющие стационарную, либо мобильную радиостанцию
□ Такого определения нет
□ Лица, имеющие мобильную радиостанцию
□ Лица, имеющие должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды
Вопрос №37
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определена Администрация связи?
□ Любая организация страны – участника, заявившая о том, что она администрирует сети связи в своей стране
□ Любое правительственное учреждение или служба, ответственное за развитие сетей связи в стране
□ Любое правительственное учреждение или служба, ответственное за выполнение обязательств по Уставу Международного союза электросвязи, по Конвенции Международного союза электросвязи и по Административным регламентам
□ Любая организация, осуществляющая надзор за использованием в стране радиочастотного спектра
Вопрос №38
Какая из перечисленных любительских радиостанций вправе претендовать на то, что какая- либо из частот будет закреплена за ней постоянно или будет освобождена для ней в какой-то момент времени: радиостанция, участвующая в соревнованиях, радиостанция, участвующая в тренировке аварийной радиолюбительской службы, радиостанция, ведущая «круглый стол»?
□ Радиостанция, участвующая в соревнованиях
□ Ни одна из радиостанций
□ Радиостанция, участвующая в тренировке аварийной радиолюбительской службы
□ Радиостанция, ведущая «круглый стол»?
Нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся использования радиочастотного спектра РЭС любительской службы

## Slide 85
Вопрос №39
Какой из перечисленных диапазонов выделен любительской службе на первичной основе?
□ 23 см
□ 90 см
□ 2 м
□ 70 см
Вопрос №40
Что должен делать радиооператор любительской радиостанции, ведущий передачу в диапазоне частот, выделенном любительской службе на вторичной основе, при требовании прекратить передачу со стороны радиостанции, работающей на первичной основе?
□ Продолжать передачу
□ Выяснить позывной радиостанции, работающей на первичной основе
□ Прекратить передачу
□ Выяснить местоположение радиостанции, работающей на первичной основе
Вопрос №41
Для каких целей предназначена любительская и любительская спутниковая службы в Российской Федерации?
□ Для самореализации граждан в сфере любительской радиосвязи и радиоспорта, изучения, исследования и экспериментального использования новых технологий и видов радиосвязи, развития технического творчества детей и молодежи, социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями
□ Для разработки радиосхем, увеличения числа разработчиков радиосхем
□ Для оказания помощи зарубежным странам в улучшении технического состояния сетей радиосвязи и технического мастерства обслуживающего персонала, а также для поощрения визитов зарубежных радиолюбителей
□ Для обеспечения граждан Российской Федерации везде и всегда, где это возможно, бесплатными средствами связи, в том числе мобильными.
Вопрос №42
Какие темы запрещены для радиообмена в эфире?
□ Только политика
□ Политика, религия коммерческая реклама, высказывания экстремистского характера, угрозы применения насилия, оскорбления и клевета
□ Только угрозы применения насилия, оскорбления и клевета
□ Для радиообмена в эфире нет запрещённых тем
Вопрос №43
Какие сведения запрещены к передаче радиооператорам радиостанций любительской службы?
□ Не регламентируется
□ Сведения, составляющие государственную тайну
□ Сведения, полученные при прослушивании работы любительских радиостанций
□ Сведения, полученные от корреспондентов
Вопрос №44
Какая организация контролирует выполнение правил и требований любительской службы в России?
□ Союз радиолюбителей России (СРР)
□ Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ)
□ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)

## Slide 86
d)□ Роскомнадзор
Вопрос №45
Сколько категорий радиолюбителей установлено в России?
□ Пять
□ Четыре
□ Три
□ Шесть
Вопрос №46
Сколько постоянных позывных сигналов может быть образовано любительской радиостанции?
□ Три
□ Только один
□ Два
□ Нет ограничений
Вопрос №47
Какая категория предоставляет радиолюбителю в России наибольшие возможности работы в эфире?
□ «Супер»
□ Четвёртая
□ Первая
□ «Экстра»
Вопрос №48
Какой максимальной мощностью разрешено производить передачи любительским радиостанциям четвертой категории?
□ Пять ватт
□ Десять ватт
□ Один ватт
□ Мощность не ограничена
Вопрос №49
На каких диапазонах разрешено осуществлять передачи радиооператорам любительских радиостанций четвертой категории самостоятельно с собственной радиостанции?
□ Только на УКВ - диапазонах
□ Только на диапазоне 160 метров
□ На диапазоне 160 метров и УКВ-диапазонах
□ На всех диапазонах, выделенных любительской службе в России
Вопрос №50
С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи начинающим радиолюбителям, не имеющим категории?
□ С радиостанций 1 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора
□ С радиостанций 1 и 2 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора
□ Начинающим радиолюбителям, не имеющим категории, осуществлять передачи запрещено
□ С любых радиостанций только под непосредственным контролем управляющего оператора

## Slide 87
Вопрос №51
С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи в диапазоне коротких волн радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории?
□ С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 категорию
□ Радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории осуществлять передачи в диапазоне коротких волн запрещено
□ С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, и 2 категорию
□ С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, 2 и 3 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора
Вопрос №52
Из каких частей состоит позывной сигнал?
□ Суффикс и приставка
□ Суффикс и астериск
□ Префикс и астериск
□ Префикс и суффикс
Вопрос №53
Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Жук-Три-
Дмитрий-Анна-Василий"?
□ RG3DAV
□ RV3DAW
□ RQ3DAW
□ RW3DAV
Вопрос №54
Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Знак-Три-
Дмитрий-Галина-Зинаида"?
□ RZ3DHZ
□ RZ3DGZ
□ RZ3DGX
□ RX3DGZ
Вопрос №55
Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Ульяна-Анна-Три-Щука-
Жук-Иван-Краткий"?
□ UA3VQIK
□ UA3QVI
□ UA3QVJ
□ UA3VQJ
Вопрос №56
Укажите позывной радиооператора любительской радиостанции из России
□ UA9AAA
□ US5AAA
□ UN8AAA
□ UK8AAA
Вопрос №57
Какой из перечисленных ниже позывных используется для опознавания любительской радиостанции, установленной на автомобиле или речном судне?

## Slide 88
□ UA3AA/m
□ UA3AA/s
□ UA3AA/mm
□ UA3AA/z
Вопрос №58
Какой позывной сигнал использовал Э.Т. Кренкель?
□ UA1FA
□ UW3DI
□ RAEM
□ R1FL
Вопрос №59
Кому принадлежал позывной сигнал RAEM?
□ Лаповок Я.С.
□ Кудрявцев Ю.Н.
□ Лбов Ф.А.
□ Кренкель Э.Т.
Вопрос №60
Укажите позывной сигнал любительской радиостанции, принадлежащей ветерану Великой Отечественной войны?
□ R73SRR
□ U3DI
□ R3DAAD/B
□ RR3DH
Вопрос №61
Укажите позывной сигнал любительской радиостанции четвёртой категории
□ R73SRR
□ R3DAAD
□ RR3DH
□ U3DI
Вопрос №62
Какие префиксы позывных сигналов выделены для радиолюбителей России?
□ RA0 - RZ9
□ R0 - R9, RA0 - RZ9, UA0-UI9
□ RA0 - RZ9, UA0-UZ9
□ UA0-UZ9
Вопрос №63
Какой мощностью работает радиостанция любительской службы с позывным сигналом
UA3AA/QRP?
□ 5 Ватт, или менее
□ Более 1000 Ватт
□ Нельзя определить
□ Более 200 Ватт
Вопрос №64
Когда радиооператор любительской радиостанции может использовать свою любительскую радиостанцию для передачи "SOS" или "MAYDAY" на радиочастотах, выделенных другим

## Slide 89
службам радиосвязи?
□ Только в определённое время (через 15 или 30 минут после начала часа)
□ Когда передано штормовое предупреждение
□ Никогда
□ В исключительных случаях и только при непосредственной угрозе жизни и здоровью граждан
Вопрос №65
Разрешено ли радиолюбительской станции передавать музыку?
□ Разрешено на частотах выше 433 МГц
□ Разрешено только в вечернее время
□ Не разрешено
□ Не разрешено, кроме передачи музыкальных позывных
Вопрос №66
При каких условиях радиооператор любительской радиостанции может самостоятельно осуществлять передачи с принадлежащей ему радиостанции?
□ При наличии у радиооператора Разрешения на эксплуатацию радиостанции
□ При наличии у радиооператора членского билета Союза радиолюбителей России
□ При наличии у радиооператора эксплуатационной и технической квалификации, позывного сигнала, регистрации РЭС, а также выполнении Решения ГКРЧ по любительской службе
□ При наличии у радиооператора Сертификата соответствия на радиостанцию
Вопрос №67
Какая организация образует позывной сигнал радиостанции любительской службы?
□ Территориальное управление Роскомнадзора
□ Радиочастотная служба, состоящая из Главного радиочастотного центра, а также радиочастотных центров Федеральных округов и их филиалов в Республиках, краях и областях
□ Государственная комиссия по радиочастотам
□ Союз радиолюбителей России
Вопрос №68
Сколько Свидетельств о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС), должен получить радиооператор любительской радиостанции?
□ Одно на позывной и по одному на каждый трансивер
□ По одному на каждое радиоэлектронное средство (трансивер)
□ Максимум два: одно на основное место жительства и одно на дачу
□ Только одно
Вопрос №69
Может ли радиолюбитель допустить другого радиолюбителя, не имеющего позывного, для работы со своей радиостанции?
□ Может только под личным контролем
□ Может только под контролем Радиочастотной службы
□ Не может
□ Может только под контролем Роскомнадзора
Вопрос №70
Эксплуатация радиоэлектронных средств без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) влечет административное

## Slide 90
наказание физического лица в виде:
□ Предупреждение в письменной форме.
□ Лишение специального права, предоставленного физическому лицу на три года.
□ Наложение административного штрафа на физическое лицо с конфискацией радиоэлектронных средств или без таковой.
□ Административный арест физического лица на срок до пятнадцати суток.
Вопрос №71
Каким документом российским радиолюбителям выделяются полосы радиочастот для проведения радиосвязей?
□ Постановлением Правительства РФ (ППРФ)
□ Решением Госинспекции электросвязи РФ (ГИЭ)
□ Решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ)
□ Решением Министерства внутренних дел (МВД)
Вопрос №72
Имеет ли право лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя (категории), осуществлять самостоятельно передачи на зарегистрированной любительской радиостанции, переданной ему по доверенности?
□ Да, при наличии разрешения полиции
□ Да
□ Нет. Лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя, может осуществлять передачи только под контролем управляющего оператора, указанного в Свидетельстве о регистрации РЭС
□ Да, только в случае, если доверенность заверена нотариально
Вопрос №73
Что определяется Свидетельством об образовании позывного сигнала опознавания?
□ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания является разрешением на осуществление радиолюбителем передач с любых радиостанций
□ Только квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции
□ Квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции и позывной сигнал опознавания радиостанций
□ Только позывной сигнал любительской радиостанции
Вопрос №74
В каком случае радиооператор любительской радиостанции может не вести аппаратный журнал?
□ При проведении радиосвязей цифровыми видами связи
□ При использовании стационарной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц
□ При использовании мобильной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц
□ При проведении радиосвязей с местными корреспондентами
Вопрос №75
Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительской радиостанции?
□ Дата и время проведения радиосвязи, диапазон и вид работы, позывной корреспондента
□ Позывной корреспондента, его имя и местонахождение, используемая аппаратура и антенны, краткая характеристика погодных условий
□ Позывной корреспондента и оба рапорта
□ Дата и время проведения радиосвязи

## Slide 91
Вопрос №76
Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительского ретранслятора или радиомаяка?
□ При работе любительских ретрансляторов и радиомаяков аппаратный журнал не ведётся
□ Выходная мощность и потребляемый ток
□ Список позывных сигналов допущенных корреспондентов
□ Время включения и выключения
Вопрос №77
Сколько времени должен храниться аппаратный журнал любительской радиостанции?
□ Не менее одного года после внесения в него последних сведений
□ Не менее трёх лет после внесения в него последних сведений
□ Не менее шести месяцев после того, как он начат
□ Вечно
Вопрос №78
Обязательно ли переносить сведения в аппаратный журнал любительской радиостанции из отдельного журнала учёта радиосвязей, проведённых в соревнованиях?
□ Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся на бумажном носителе
□ Нет
□ Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся с использованием компьютера
□ Да
Вопрос №79
Можно ли вносить в аппаратный журнал любительской радиостанции какую-либо информацию помимо обязательной
□ Можно вносить дополнительную информацию только об используемой аппаратуре и погодных условиях
□ Можно вносить дополнительную информацию, только переданную корреспондентом
□ Можно вносить любую дополнительную информацию
□ Нельзя
Вопрос №80
Какая полоса частот двухметрового диапазона предназначена для работы частотной модуляцией (FM) без использования наземных ретрансляторов и радиолюбительских спутников?
□ 144 - 146 МГц
□ 145 - 146 МГц
□ 145,206-145,594 МГц
□ 144.0 - 144.5 МГц
Вопрос №81
Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 70 см?
□ 6 МГц
□ 1,6 МГц
□ 100 кГц
□ 600 кГц
Вопрос №82
Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 2 м?
□ 600 кГц
□ 6 МГц

## Slide 92
□ 1,6 МГц
□ 100 кГц
Вопрос №83
Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 23 см?
□ 1,6 МГц
□ 6 МГц
□ 100 кГц
□ 600 кГц
Вопрос №84
Какое сообщение может регулярно передавать любительский ретранслятор азбукой Морзе?
□ Телеметрию
□ Новости для радиолюбителей
□ Значение температуры ретранслятора и напряжение питания
□ Позывной сигнал ретранслятора
Вопрос №85
Какие станции пользуются преимуществом при проведении радиосвязей через любительский ретранслятор?
□ Стационарные
□ Носимые и возимые
□ Иностранные
□ Местные
Вопрос №86
Что может потребоваться передавать вашей радиостанции одновременно с речевым сигналом для проведения QSO через любительский ретранслятор?
□ Позывной сигнал ретранслятора
□ Субтон
□ Позывной сигнал владельца ретранслятора
□ Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи
Вопрос №87
Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствуют вопросы на четвёртую категорию?
□ Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).
□ Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.
Вопрос №88
Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствуют вопросы на третью категорию?
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.
□ Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).
□ Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).

## Slide 93
Вопрос №89
Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствуют вопросы на вторую категорию?
□ Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).
□ Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.
Вопрос №90
Какой экзаменационной программе CEPT соответствуют вопросы на первую категорию?
□ Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).
□ Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).
Правила и процедуры установления радиосвязи, ведения и окончания радиообмена
Вопрос №91
Как осуществляется общий вызов (CQ) при голосовой передаче?
□ Сначала «Всем», затем несколько раз имя
□ Несколько раз называется свой позывной
□ Несколько раз называется свой самостоятельно придуманный «ник»
□ Сначала «Всем», затем несколько раз позывной, затем «приём»
Вопрос №92
Что необходимо сделать перед передачей общего вызова (CQ)?
□ Дать короткий общий вызов
□ Несколько раз перевести радиостанцию в режим передачи
□ Убедиться, что операторам других станций не будет создано помех
□ Несколько раз передать свой позывной
Вопрос №93
Как следует отвечать на голосовой общий вызов (CQ)?
□ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, три раза, затем слово "здесь",
затем Ваш позывной, по крайней мере, пять раз по буквам
□ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, пять раз по буквам, затем слово "здесь", затем Ваш позывной, по крайней мере, один раз
□ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, один раз, затем слово "здесь",
затем Ваш позывной по буквам
□ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, 10 раз, затем слово "здесь",
затем Ваш позывной по крайней мере дважды
Вопрос №94
Каковы права радиооператоров любительских радиостанций, желающих использовать одну и ту же свободную частоту?
□ Радиооператор станции низшей категории должен уступить частоту оператору станции высшей категории
□ Радиооператоры станций второго и третьего районов ITU должны уступить частоту

## Slide 94
радиооператорам станций первого района ITU
□ Радиооператор станции, мощность которой меньше, должен уступить частоту оператору станции, мощность которой больше
□ Радиооператоры обеих станций имеют равные права для работы на частоте
Вопрос №95
Как следует выбирать мощность радиостанции при проведении радиосвязи?
□ Всегда необходимо устанавливать минимально возможную мощность
□ Мощность радиостанции не имеет значения
□ Необходимо устанавливать минимальную мощность, достаточную для обеспечения уверенного приема вашего сигнала корреспондентом
□ Всегда необходимо устанавливать максимально возможную мощность
Вопрос №96
Разрешается ли изменять частоту радиостанции, находящейся в режиме передачи?
□ Да, только в границах любительских диапазонов
□ Да, только за границами любительских диапазонов
□ Да
□ Нет
Вопрос №97
Что следует сделать любительским станциям сразу после обмена позывными и рапортами на вызывной частоте?
□ Назвать свои позывные сигналы и продолжить радиообмен
□ Ограничений на радиообмен на вызывной частоте не существует
□ Либо закончить радиообмен, либо перейти на другую частоту для продолжения радиообмена
□ Немедленно закончить радиообмен
Вопрос №98
В каком порядке при проведении QSO голосовыми видами связи называются позывные?
□ Свой позывной, затем - позывной корреспондента
□ Позывной корреспондента, затем свой
□ Не имеет значения
□ Всегда только свой позывной
Вопрос №99
В каком порядке даются оценки сигнала корреспондента при передаче рапорта по системе
RST?
□ Разбираемость, слышимость (сила сигнала), тон
□ Тон, разбираемость, слышимость (сила сигнала)
□ Слышимость (сила сигнала), разбираемость, тон
□ Тон, слышимость (сила сигнала), разбираемость
Вопрос №100
Что означает "Ваш сигнал - пять девять плюс 20 дБ..."?
□ Измеритель относительной силы сигнала вашего корреспондента показывает значение, на 20 дБ превышающее отметку в 9 баллов по шкале «S»
□ Сила Вашего сигнала увеличилась в 100 раз
□ Полоса Вашего сигнала на 20 децибел выше линейности
□ Повторите Вашу передачу на частоте на 20 кГц выше

## Slide 95
Вопрос №101
Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко и при этом вся передаваемая ей информация разбирается полностью?
a)□ | 599
b)□ | 59
c)□ | 57
d)□ | 39
Вопрос №102
Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко, но из-за плохого качества модуляции отдельные слова принять невозможно?
a)□ | 599
b)□ | 73
c)□ | 59
d)□ | 49
Вопрос №103
Каков высший балл оценки разбираемости сигналов корреспондента по системе RS или RST?
□ 1 балл
□ 5 баллов
□ 9 баллов
□ 59 баллов
Вопрос №104
Каков высший балл оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента по системе RS или
RST?
□ 59 баллов
□ 1 балл
□ 5 баллов
□ 9 баллов
Вопрос №105
С какой целью используются кодовые слова фонетического алфавита?
□ Для передачи общего вызова
□ Для повышения разборчивости при передаче позывных сигналов и слов сообщений в условиях помех
□ Для оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента
□ Для оценки разбираемости сигналов корреспондента
Вопрос №106
Какие радиолюбительские диапазоны относятся к ультракоротковолновым?
□ 10 м, 2 м
□ 10 м, 2 м, 70 см
□ Все диапазоны выше 30 МГц
□ 433 МГц и выше
Вопрос №107
Как радиооператор должен вызывать корреспондента в любительском ретрансляторе, если он знает позывной корреспондента?
□ Сказать три раза "CQ", затем назвать позывной вызываемой станции
□ Подождать пока станция даст "CQ", затем ответить ей
□ Сказать "Брэк, брэк - 73", затем назвать позывной вызываемой станции

## Slide 96
d)□ Назвать позывной вызываемой станции, затем назвать свой позывной
Вопрос №108
Как правильно включиться в разговор в любительском ретрансляторе?
□ Назвать Ваш позывной во время паузы между передачами
□ Включить усилитель мощности и перекрыть всех, кто работает на передачу
□ Немедленно передать: "Брэк - брэк!", чтобы показать, что Вы сильно хотите принять участие в разговоре
□ Дождаться окончания передачи и начать вызывать необходимую станцию
Вопрос №109
Почему следует делать короткие паузы между передачами при использовании любительского ретранслятора?
□ Чтобы успеть сделать запись в аппаратном журнале
□ Для проверки КСВ репитера
□ Чтобы ретранслятор не сильно нагревался
□ Чтобы послушать, не просит ли кто-либо еще предоставить ему возможность воспользоваться ретранслятором
Вопрос №110
Почему передачи через любительский ретранслятор должны быть короткими?
□ Чтобы проверить, не отключился ли оператор станции, находящейся на приеме
□ Чтобы дать возможность ответить слушающим операторам-нерадиолюбителям
□ Чтобы повысить вероятность проведения связей на большие расстояния
□ Длинные передачи могут затруднить пользование любительским ретранслятором в аварийной ситуации
Вопрос №111
Зачем при работе через любительский ретранслятор, установленный на спутнике, необходимо контролировать излучаемую мощность своей радиостанции?
□ Чтобы ретранслятор не сильно нагревался
□ Чтобы избежать перегрузки линейного тракта ретранслятора (транспондера)
□ Чтобы уменьшить допплеровский сдвиг частоты ретранслятора
□ Чтобы Вас всегда было хорошо слышно
Вопрос №112
Каким Q-кодом обозначается слово "радиосвязь"?
□ QSL
□ QSY
□ QRZ
□ QSO
Вопрос №113
Каким Q-кодом обозначается выражение "изменение частоты"?
□ QSY
□ QRG
□ QRZ
□ QRT
Вопрос №114
Каким Q-кодом обозначается выражение "прекращение работы в эфире"?
a)□ QRT

## Slide 97
□ QRN
□ QRZ
□ QRM
Вопрос №115
Каким Q-кодом обозначается выражение "атмосферные помехи"?
□ QRT
□ QRZ
□ QRM
□ QRN
Вопрос №116
Каким Q-кодом обозначается выражение "помехи от других радиостанций"?
□ QRM
□ QRZ
□ QRT
□ QRN
Вопрос №117
Каким Q-кодом обозначается выражение "станция малой (менее 5 Ватт) мощности"?
□ QRM
□ QRP
□ QRZ
□ QRO
Вопрос №118
Каким Q-кодом обозначается выражение "станция большой мощности"?
□ QRP
□ QRZ
□ QRM
□ QRO
Вопрос №119
С какой периодичностью должен передаваться собственный позывной любительской радиостанции при проведении радиосвязи?
□ В начале и в конце радиосвязи, а во время радиосвязи - не реже одного раза за десять минут
□ Никогда
□ Один раз за все время радиосвязи, в её конце
□ Один раз за все время радиосвязи, в её начале
Вопрос №120
Что представляет собой карточка - квитанция (QSL)?
□ Квитанция об оплате услуг Радиочастотной службы
□ Визитная карточка любительской радиостанции
□ Документ, подтверждающий проведение любительской радиосвязи
□ Почтовая карточка
Виды радиосвязи (телефония, телеграфия, цифровые виды связи и передача изображений)
Вопрос №121

## Slide 98
Для чего предназначен любительский ретранслятор?
□ Для длительных бесед на интересные темы
□ Для соревнований по радиоспорту
□ Для увеличения возможностей по проведению QSO переносных и мобильных радиостанций
□ Для передачи радиолюбительских новостей
Вопрос №122
Как обозначается вид работы «телеграф»?
□ RTTY
□ CW
□ AM
□ FM
Вопрос №123
Как обозначается вид работы «частотная модуляция»?
□ AM
□ RTTY
□ FM
□ CW
Вопрос №124
Как обозначается вид работы - «амплитудная модуляция»?
□ FM
□ RTTY
□ CW
□ AM
Вопрос №125
Какие из перечисленных видов работы предназначены для передачи голоса?
□ RTTY
□ FM, AM, SSB
□ PSK
□ CW
Вопрос №126
Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи текста?
□ FM
□ AM
□ SSB
□ RTTY
Вопрос №127
Как графически изображается сигнал прямоугольной формы?

## Slide 99
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ На приведённом рисунке сигнала прямоугольной формы нет
Вопрос №128
Как графически изображается спектр непрерывного синусоидального сигнала?
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 4
Вопрос №129
Как графически изображается спектр сигнала при амплитудной модуляции?

## Slide 100
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 4
Вопрос №130
Как графически изображается спектр сигнала при однополосной модуляции с верхней боковой полосой?
□ Вариант 2
□ Вариант 1
□ Вариант 3
□ Вариант 4
Вопрос №131
Как графически изображается спектр сигнала при однополосной модуляции с нижней боковой полосой?

## Slide 101
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 4
Вопрос №132
Как графически изображается спектр сигнала при частотной (фазовой) модуляции?
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 4
Вопрос №133
Как графически изображается спектр сигнала при многопозиционной фазовой модуляции?

## Slide 102
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 4
Вопрос №134
Что характеризует коэффициент модуляции при амплитудной модуляции?
□ Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует способность передавать низкочастотные сигналы
□ Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует глубину амплитудной модуляции и соотношение между уровнями несущей и боковых полос
□ Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует ширину амплитудной модуляции и соотношение между несущей частотой и шириной спектра
□ Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует способность передавать высокочастотные сигналы
Вопрос №135
Как связаны девиация частоты и индекс модуляции при частотной модуляции
□ Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как отношение максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала) к частоте модуляции
□ Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как разность между максимальной девиацией частоты (за один период модулирующего сигнала) и частотой модуляции
□ Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как отношение частоты модуляции к максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала)
□ Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как произведение максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала) на частоту модуляции
Вопрос №136
Как связаны скорость передачи символов в цифровых видах связи и ширина полосы сигнала?
□ Полоса сигнала зависит только от частоты, на которой ведётся передача
□ Чем выше скорость передачи символов, тем уже полоса сигнала
□ Чем выше скорость передачи символов, тем шире полоса сигнала
□ Полоса сигнала не зависит от скорости передачи символов

## Slide 103
Вопрос №137
Какую полосу частот занимает спектр сигнала при однополосной модуляции с нижней боковой полосой, если частота подавленной несущей равна 7060 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?
□ 7059,7 - 7060,3 кГц
□ 7060,3 – 7063,0 кГц
□ 7057,0 – 7063,0 кГц
□ 7057,0 – 7059,7 кГц
Вопрос №138
Какую полосу частот занимает спектр сигнала при однополосной модуляции с верхней боковой полосой, если частота подавленной несущей равна 14350 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?
□ 14347 – 14353 кГц
□ 14347 – 14349,7 кГц
□ 14350,3 – 14353 кГц
□ 14650 -17350 кГц
Вопрос №139
Какую полосу частот занимает спектр сигнала при частотной модуляции с индексом модуляции равным 2, если частота несущей равна 29500 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?
□ 29499,7 – 29500,3 кГц
□ 29497 – 29503 кГц
□ 29494 – 29506 кГц
□ 29488 – 29500 кГц
Вопрос №140
Какую полосу частот занимает спектр сигнала при амплитудной модуляции, если частота несущей равна 144500 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?
□ 144497 – 144503 кГц
□ 144500,3 – 144503 кГц
□ 144800 – 147500 кГц
□ 144497 – 144499,7 кГц
Теория радиосистем (передатчики, приемники, антенны и распространение радиоволн)
Вопрос №141
В каком случае рекомендуется включать малошумящий предварительный усилитель
(PREAMP), установленный на входе приёмника радиостанции?
□ При недостаточной громкости сигнала в головных телефонах
□ При высоком уровне внешнего шума
□ При приёме сильных сигналов
□ При приёме слабых сигналов
Вопрос №142
В каком случае рекомендуется включать аттенюатор (АТТ)?
□ При приёме слабых сигналов
□ При недостаточной мощности усилителя звуковой частоты
□ При приёме сильных сигналов
□ При недостаточной мощности выходного каскада

## Slide 104
Вопрос №143
В каких случаях НЕ рекомендуется включать компрессор речевого сигнала (PROC, COMP)?
□ Если в микрофон попадает много постороннего шума
□ При работе с динамическим микрофоном
□ Включать компрессор нужно всегда
□ Если у оператора сильный голос
Вопрос №144
В каком режиме работы радиостанции есть высокая вероятность выхода из строя выходного каскада?
□ При включении режима передачи при отключенном микрофоне
□ При подключении к радиостанции компьютера с нелицензионной операционной системой Windows
□ При включении режима передачи без подключенной антенны
□ При включении высокоомных телефонов вместо низкоомных
Вопрос №145
Что представляет собой субтон (TONE, T, CTCSS)?
□ Двухчастотный сигнал для проверки линейности выходного каскада передатчика
□ Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи
□ Сигнал, используемый для работы азбукой Морзе
□ Низкочастотный звуковой сигнал, передающийся в эфир вместе с речью оператора
Вопрос №146
С какой целью передаётся субтон (TONE, T, CTCSS)?
□ Для автоматического опознавания сигналов одной или нескольких радиостанций
□ Для настройки выходного каскада передатчика
□ Для автоматического перехода радиостанции в режим передачи
□ Для работы азбукой Морзе
Вопрос №147
Что произойдёт со включенной радиостанцией, если нажать кнопку РТТ (TRANSMIT, SEND)?
□ Выключится питание
□ Радиостанция перейдёт в режим передачи
□ Отключится микрофон
□ Радиостанция перейдёт в режим приёма
Вопрос №148
Какова общепринятая цветовая маркировка проводов, идущих от радиостанции (трансивера)
к внешнему блоку питания?
□ Чёрный - плюс, красный - минус
□ Красный - плюс, белый - минус
□ Красный - плюс, чёрный - минус
□ Чёрный - плюс, белый - минус
Вопрос №149
Какую функцию в радиостанции выполняет ручка расстройки (RIT)?
□ Изменяет усиление по промежуточной частоте
□ Изменяет частоту приёма при неизменной частоте передачи
□ Расстраивает выходной контур выходного каскада

## Slide 105
d)□ Регулирует громкость приёмника
Вопрос №150
Что произойдёт со включенной радиостанцией, если включить голосовое управление радиостанцией (VOX) и произнести перед микрофоном громкий звук?
□ Радиостанция перейдёт в режим передачи
□ Включится шумоподавитель
□ Выключится питание радиостанции
□ Радиостанция перейдёт в режим приёма
Вопрос №151
Что отображается на индикаторе радиостанции, градуированном в делениях шкалы «S»?
□ Уровень собственных шумов приёмника
□ Громкость сигналов на выходе усилителя звуковой частоты радиостанции
□ Чувствительность микрофонного входа радиостанции
□ Сила сигнала принимаемых радиостанций, выраженная в баллах
Вопрос №152
Что отображается на индикаторе радиостанции, имеющем обозначение «PWR» («POWER»,
«Po»)?
□ Ток потребления радиостанции
□ Уровень мощности на выходе передатчика
□ Уровень шумов приёмника
□ Чувствительность микрофонного входа радиостанции
Вопрос №153
При работе в двухметровом диапазоне на индикаторе частоты настройки радиостанции отображаются цифры «145.475.00». Какова частота настройки радиостанции?
□ 14547500 герц
□ 145475 герц
□ 145 Мегагерц и 475 килогерц
□ 145475 Мегагерц
Вопрос №154
Какую функцию в радиостанции выполняет схема автоматической регулировки усиления
(AGC)?
□ Обеспечивает постоянное усилие на рычаг телеграфного манипулятора
□ Обеспечивает плавность вращения ручки настройки частоты
□ Поддерживает на постоянном уровне выходную мощность радиостанции
□ Поддерживает принимаемые сигналы радиостанций на одном уровне громкости
Вопрос №155
Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме FM и увеличении усиления микрофонного усилителя?
□ Показания увеличатся
□ Предсказать невозможно
□ Изменений не произойдёт
□ Показания уменьшатся
Вопрос №156
Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме SSB и сильном уменьшении усиления микрофонного усилителя?

## Slide 106
□ Показания сильно уменьшатся
□ Изменения показаний предсказать невозможно
□ Показания сильно увеличатся
□ Изменения показаний не произойдёт
Вопрос №157
Что произойдёт при установке слишком большого коэффициента усиления микрофонного усилителя радиостанции?
□ Сигнал радиостанции будет передаваться с искажениями
□ Ничего не произойдёт
□ Сигнал радиостанции передаваться не будет
□ Упадёт выходная мощность
Вопрос №158
Для чего предназначен интерфейс «САТ»?
□ Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет
□ Для подключения к радиостанции внешних динамиков
□ Для обмена данными между компьютером и радиостанцией
□ Для подключения к радиостанции дополнительной антенны
Вопрос №159
Для чего предназначен шумоподавитель (SQUELCH, SQL)?
□ Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет
□ Для подавления шума при отсутствии на частоте приёма работающих радиостанций
□ Для подключения к радиостанции внешних динамиков
□ Для обмена данными между компьютером и радиостанцией
Вопрос №160
Что в радиостанции переключает кнопка «USB - LSB»?
□ Повышенный и пониженный уровень мощности
□ Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе SSB
□ Субтон
□ Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе FM
Вопрос №161
Что представляет собой полудуплекс (QSK)?
□ Режим работы, при котором приём возможен в паузах между нажатиями ключа
□ Режим работы, при котором половину времени занимает передача и половину приём
□ Работа на двух разнесённых частотах
□ Режим работы выходного каскада радиостанции с половинным уровнем мощности
Вопрос №162
Какова наиболее вероятная причина громкого, но при этом полностью неразборчивого приёма сигналов радиостанций в режиме SSB?
□ Неправильно выбрана боковая полоса
□ Мала чувствительность радиостанции
□ Включена расстройка (RIT)
□ Выключен малошумящий предварительный усилитель (PREAMP)
Вопрос №163
Какой фильтр в тракте промежуточной частоты радиостанции лучше всего подходит для приёма сигналов в режиме SSB?

## Slide 107
□ С шириной полосы пропускания 3 кГц
□ С шириной полосы пропускания 6 кГц
□ С шириной полосы пропускания 500 Гц
□ С шириной полосы пропускания 10 кГц
Вопрос №164
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 4?
□ Задающим генератором
□ Микрофонным усилителем
□ Модулятором
□ Усилителем мощности
Вопрос №165
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?
□ Микрофонным усилителем
□ Модулятором
□ Задающим генератором
□ Усилителем мощности
Вопрос №166
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?

## Slide 108
□ Задающим генератором
□ Усилителем мощности
□ Модулятором
□ Микрофонным усилителем
Вопрос №167
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?
□ Микрофонным усилителем
□ Модулятором
□ Усилителем мощности
□ Задающим генератором
Вопрос №168
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?
□ Гетеродином
□ Детектором
□ Усилителем высокой частоты
□ Смесителем
Вопрос №169

## Slide 109
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?
□ Усилителем высокой частоты
□ Смесителем
□ Детектором
□ Гетеродином
Вопрос №170
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?
□ Усилителем высокой частоты
□ Гетеродином
□ Смесителем
□ Детектором
Вопрос №171
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 5?
□ Гетеродином
□ Смесителем
□ Усилителем высокой частоты

## Slide 110
d)□ Детектором
Вопрос №172
Что из перечисленного пригодно для работы в качестве линии питания антенны?
□ Коаксиальный кабель, двухпроводная линия
□ Стальной трос
□ Пластмассовая труба
□ Резиновый шланг
Вопрос №173
Какую линию питания антенны можно вести под землёй и крепить непосредственно к стене дома?
□ Однопроводную линию
□ Двухпроводную линию
□ Четырёхпроводную линию
□ Коаксиальный кабель
Вопрос №174
Какая линия питания антенны излучает меньше других?
□ Однопроводная линия
□ Двухпроводная линия
□ Четырёхпроводная линия
□ Коаксиальный кабель
Вопрос №175
Какая линия питания антенны допускает работу с сильно рассогласованной антенной?
□ Пластмассовая труба
□ Резиновый шланг
□ Коаксиальный кабель
□ Двухпроводная линия
Вопрос №176
Как можно понизить резонансную частоту дипольной антенны?
□ Использовать линию питания большей длины
□ Использовать линию питания меньшей длины
□ Укоротить антенну
□ Удлинить антенну
Вопрос №177
Каково входное сопротивление высоко подвешенного полуволнового диполя на резонансной частоте?
□ Около 50 Ом
□ Зависит от резонансной частоты
□ Около 200 Ом
□ Около 75 Ом
Вопрос №178
Каково входное сопротивление четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-
плейн») на резонансной частоте?
□ Около 50 Ом
□ Около 75 Ом
□ Около 30-36 Ом

## Slide 111
d)□ Зависит от резонансной частоты
Вопрос №179
Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости высоко подвешенного горизонтально расположенного полуволнового диполя?
□ Круговую
□ В виде восьмёрки вдоль полотна антенны
□ В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны
□ Полуволновый диполь диаграммы направленности не имеет
Вопрос №180
Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн»)?
□ Круговую
□ В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны
□ Вертикальная штыревая антенна диаграммы направленности не имеет
□ В виде восьмёрки вдоль полотна антенны
Вопрос №181
Что является показателем широкополосности антенны?
□ Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 0,7
□ Ширина полосы частот, в пределах которой антенна полностью перестаёт принимать радиосигналы
□ Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 20
□ Ширина полосы частот, в пределах которой антенна сохраняет свою работоспособность
Вопрос №182
Куда расходуется мощность передатчика, если линия питания антенны имеет потери?
□ На нагрев и линии питания и разъёмов, которыми линия питания присоединяется к антенне и передатчику, а также излучение линии питания
□ Только на излучение линии питания
□ Возвращается назад в передатчик
□ Только на нагрев линии питания
Вопрос №183
Если в линии питания антенны, имеющей очень малые потери, произойдёт короткое замыкание, каким станет значение КСВ в этой линии?
□ -1 (минус единица)
□ Бесконечно малым
□ Бесконечно большим
□ 1 (единица)
Вопрос №184
Если линия питания антенны, имеющей очень малые потери, оторвётся от антенны, каким станет значение КСВ в этой линии?
□ 1
□ -1 (минус единица)
□ Бесконечно малым
□ Бесконечно большим
Вопрос №185
Справедливо ли утверждение о том, что при увеличении мощности передатчика в 10 раз

## Slide 112
дальность связи на УКВ возрастает в 10 раз?
□ Да, если антенна поднята на высоту боле десяти длин волн
□ Да, если используется направленная антенна
□ Да, если используется однополосная модуляция
□ Нет
Вопрос №186
Какие механизмы дальнего распространения присущи ультракоротким радиоволнам?
□ Ультракороткие радиоволны распространяется только в пределах прямой видимости
□ Рефракция, температурная инверсия, радиоаврора, отражение от слоя Es, отражение от Луны и следов метеоров
□ Отражение от ионосферного слоя Z
□ Отражение от ионосферного слоя D
Вопрос №187
Что представляет собой температурная инверсия?
□ Момент перехода температуры через ноль градусов Фаренгейта
□ Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу
□ Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу
□ Момент перехода температуры через ноль градусов Цельсия
Вопрос №188
Что представляет собой радиоаврора?
□ Выпадение ледяных игл
□ Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу
□ Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу
□ Отражение радиоволн от приполярных областей ионосферы во время магнитных бурь
Вопрос №189
Сколько в среднем длится солнечный цикл?
□ 2 года
□ 5 лет
□ 11 лет
□ 17 лет
Вопрос №190
Какое действие является наиболее эффективным для достижения большей дальности связи?
□ Увеличение коэффициента усиления микрофонного усилителя FM - радиостанции
□ Использование направленной антенны с коэффициентом усиления 10 дБи вместо четвертьволновой штыревой антенны с коэффициентом усиления 1 дБи
□ Увеличение мощности передатчика в два раза
□ Использование компрессора речевого сигнала в FM - радиостанции
Вопрос №191
В каких условиях наблюдается наиболее сильная температурная инверсия?
□ При сильном ветре
□ При температуре, превышающей плюс 30 градусов
□ Ночью и утром при большом суточном ходе температур, а также при высоком давлении

## Slide 113
d)□ В туман
Вопрос №192
Каким символом обозначается электрическое напряжение?
□ А
□ U
□ I
□ W
Вопрос №193
Каким символом обозначается электрический ток?
□ I
□ А
□ W
□ U или Е
Вопрос №194
Как называется электрическая цепь, потребляющая слишком большой ток?
□ Мертвая
□ Закрытая
□ Короткозамкнутая
□ Разомкнутая
Вопрос №195
Как называется электрическая цепь, не потребляющая тока?
□ Разомкнутая
□ Мертвая
□ Закрытая
□ Короткозамкнутая
Вопрос №196
Какая физическая величина описывает скорость потребления электрической энергии?
□ Сопротивление
□ Ток
□ Напряжение
□ Мощность
Вопрос №197
Как действует сопротивление в электрической цепи?
□ Оно хранит энергию в электрическом поле
□ Оно препятствует движению электронов, превращая электрическую энергию в тепло
□ Оно хранит энергию в магнитном поле
□ Оно обеспечивает цепь электронами вследствие химической реакции
Вопрос №198
Как можно непосредственно вычислить величину напряжения в цепи постоянного тока при известных значениях тока и сопротивления?
□ U = I * R (Напряжение равно току, умноженному на сопротивление)
□ U = I / R (Напряжение равно току, деленному на сопротивление)
□ U = R / I (Напряжение равно сопротивлению, деленному на ток)
□ U = I / P (Напряжение равно току, деленному на мощность)

## Slide 114
Вопрос №199
Как можно непосредственно вычислить величину тока в цепи постоянного тока при известных значениях напряжения и сопротивления?
□ I = U / R (Ток равен напряжению, деленному на сопротивление)
□ I = U * R (Ток равен напряжению, умноженному на сопротивление)
□ I = U / P (Ток равен напряжению, деленному на мощность)
□ I = R / U (Ток равен сопротивлению, деленному на напряжение)
Вопрос №200
Как называется электрический ток, меняющий своё направление с определённой частотой?
□ Постоянный ток
□ Изменчивый ток
□ Переменный ток
□ Ток устоявшейся величины
Вопрос №201
Как называется электрический ток, текущий только в одном направлении?
□ Изменчивый ток
□ Постоянный ток
□ Переменный ток
□ Стабильный ток
Вопрос №202
Какова длина волны диапазона 144 МГц?
□ 10 м
□ 145 м
□ 2 м
□ 20 см
Вопрос №203
Какова длина волны диапазона 433 МГц?
□ 7 см
□ 23 см
□ 70 см
□ 433 м
Вопрос №204
Какова длина волны диапазона 1300 МГц?
□ 1300 м
□ 23 см
□ 10 м
□ 2 м
Вопрос №205
Какова длина волны диапазона 28 МГц?
□ 28 м
□ 23 см
□ 10 м
□ 2 м
Вопрос №206
Что происходит с длиной радиоволны при увеличении частоты?

## Slide 115
□ Длина радиоволны уменьшается
□ Длина радиоволны увеличивается
□ Длина радиоволны не изменяется
□ Радиоволна превращается в электромагнитную волну
Вопрос №207
Какая боковая полоса, как правило, используется при однополосной (SSB) передаче в УКВ -
диапазонах?
□ Нижней
□ Подавленной
□ Верхней
□ Центральной
Вопрос №208
При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном мощность на выходе радиостанции практически не излучается. Каким видом модуляции производится передача?
□ SSB
□ AM
□ Узкополосная FM (NFM)
□ FM
Вопрос №209
При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном на выходе радиостанции излучается полная мощность. Каким видом модуляции производится передача?
□ AM
□ FM
□ SSB
□ USB
Вопрос №210
Что услышит радиооператор радиостанции при приёме в режиме FM двух радиостанций одновременно, если сигналы одной из них значительно мощнее другой?
□ Только радиостанцию с более слабыми сигналами
□ Только радиостанцию с более мощными сигналами
□ Сигналы обеих радиостанций
□ Ничего
Вопрос №211
Что происходит при неполном согласовании антенны с линией питания?
□ Уменьшается усиление по микрофонному входу
□ Уменьшается громкость радиостанции
□ В эфир излучается мощность, большая, чем может излучаться при полном согласовании
□ В эфир излучается мощность, меньшая, чем может излучаться при полном согласовании
Вопрос №212
Каким волновым сопротивлением должен обладать коаксиальный соединитель, предназначенный для подключения к радиостанции коаксиального кабеля, соединяющего радиостанцию с антенной, имеющей входное сопротивление 50 Ом?
□ 75 Ом
□ С любым волновым сопротивлением

## Slide 116
□ 50 Ом
□ 100 Ом
Вопрос №213
Два коаксиальных соединителя, один из которых имеет волновое сопротивление 50 Ом, а другой - 75 Ом, отличаются только диаметром штыря центрального проводника. Какое волновое сопротивление имеет коаксиальный соединитель с более толстым штырём?
□ 50 Ом
□ Любое
□ Определить невозможно
□ 75 Ом
Вопрос №214
Что означает «сопротивление 50 Ом» применительно к коаксиальному соединителю?
□ Сопротивление по постоянному току внутри центрального штыря
□ Усилие при стыковке соединителя к ответной части
□ Сопротивление по постоянному току между корпусом и центральным штырём
□ Волновое сопротивление соединителя по переменному току
Вопрос №215
Какой способ соединения коаксиальных кабелей в линии питания является наименее надёжным?
□ Скрутка
□ Сварка
□ Обжим
□ Пайка
Вопрос №216
Какова эффективная изотропно-излучаемая мощность (EIRP) радиостанции мощностью 100 Ватт с линией питания без потерь и антенной с коэффициентом усиления 3 дБи (2 раза по мощности)?
□ 71 Ватт
□ 100 Ватт
□ 50 Ватт
□ 200 Ватт
Вопрос №217
Что представляет из себя «эквивалент нагрузки» радиостанции?
□ Мощный резистор, рассеивающий при подключении его к источнику питания радиостанции такую же мощность, какую потребляет радиостанция
□ Мощный резистор, включаемый вместо динамика
□ Мощный безындукционный резистор, сопротивление которого равно выходному сопротивлению радиостанции. Как правило, 50 или 75 Ом
□ Кронштейн для крепления радиостанции в автомобиле
Вопрос №218
Перечислите ионосферные слои, от которых отражаются короткие волны
□ F, E
□ C, D, E
□ E, S
□ A, B, C, D

## Slide 117
Вопрос №219
При радиосвязи на каком радиолюбительском диапазоне энергетические потери на затухание в ионосфере минимальны?
□ Потери на затухание в ионосфере одинаковы на всех диапазонах
□ 28 МГц
□ 3,5 МГц
□ 1,8 МГц
Вопрос №220
В каком ионосферном слое происходит сильное затухание волн низкочастотного участка коротковолнового диапазона в дневное время?
□ S
□ C
□ F
□ D
Вопрос №221
Что происходит при многоскачковом распространении коротких волн?
□ Радиоволна отражается от ионосферы, затем от поверхности земли или водной поверхности, затем снова от ионосферы и так несколько раз
□ Радиоволна отражается от ионосферы, затем от Луны, затем снова от ионосферы и так несколько раз
□ У радиоволны при отражении от ионосферы, несколько раз скачком меняется частота
□ Радиоволна отражается от ионосферы, затем от Солнца, затем снова от ионосферы и так несколько раз
Вопрос №222
От каких областей отражаются ультракороткие волны во время радиоавроры?
□ От метеоров, влетающих в атмосферу Земли во время радиоавроры
□ От авроральных областей ионосферы, находящихся вблизи магнитных полюсов Земли
□ От авроральных областей, ионосферы, находящихся на экваторе
□ От авроральных областей, тропосферы, находящихся на экваторе
Вопрос №223
Что характеризуется числом Вольфа?
□ Максимально возможное число скачков при многоскачковом распространении радиоволны
□ Степень активности Луны
□ Степень активности Солнца
□ Минимально возможное число скачков при многоскачковом распространении радиоволны
Вопрос №224
Какие из перечисленных явлений связаны с распространением радиоволн и зависят от состояния Солнца?
□ Тропосферное прохождение, рефракция
□ Отражение от Луны
□ Радиооаврора, магнитная буря, изменение МПЧ
□ Отражение от следов метеоров
Вопрос №225
Какие факторы при распространении радиоволн влияют на образование «мёртвой зоны»?

## Slide 118
□ Грозовая активность
□ Чувствительность приемника
□ Мощность сигнала, вид модуляции
□ Частота сигнала, солнечная активность, диаграмма направленности антенны
Вопрос №226
Как связаны между собой максимально применимая частота (МПЧ) и затухание на дальних трассах?
□ На частотах выше МПЧ всегда наблюдается минимальное затухание сигнала
□ На дальних трассах при совпадении МПЧ и частоты, применяемой для радиосвязи, часто наблюдается минимальное затухание
□ На частотах, не совпадающих с МПЧ, радиосвязь невозможна
□ МПЧ и затухание сигнала на дальних трассах никак не связаны друг с другом
Вопрос №227
Как влияет многолучевое распространение радиоволн на качество сигнала при проведении дальних радиосвязей?
□ При многолучевом распространении радиоволн часто обнаруживается эффект “эхо”,
замирания и задержки сигнала
□ При многолучевом распространении радиоволн возникают сильные помехи телевидению
□ При многолучевом распространении радиоволн происходит сдвиг частоты приема корреспондента
□ При многолучевом распространении радиоволн происходит полное затухание радиоволн в точке приема
Вопрос №228
Каков механизм распространения радиоволн при метеорных радиосвязях?
□ Радиоволны отражаются от ионизированных следов сгорающих метеоров
□ Радиоволны преломляются в воздухе, нагретом раскаленным метеором
□ Радиоволны отражаются от металлических метеоритов
□ Радиоволны отражаются от точки столкновения двух метеоров
Вопрос №229
В какую из перечисленных групп материалов входят только диэлектрики?
□ Германий, кремний, селен
□ Медь, алюминий, ртуть
□ Стекло, медь, кремний
□ Стекло, керамика, текстолит
Вопрос №230
В какую из перечисленных групп материалов входят только проводники?
□ Стекло, медь, кремний
□ Медь, алюминий, ртуть
□ Стекло, керамика, текстолит
□ Германий, кремний, селен
Вопрос №231
В какую из перечисленных групп материалов входят только полупроводники?
□ Германий, кремний, селен
□ Стекло, керамика, текстолит
□ Медь, алюминий, ртуть

## Slide 119
d)□ Стекло, медь, кремний
Вопрос №232
Каковы основные характеристики качества диэлектрика?
□ Максимально допустимый постоянный ток
□ Потери на нагрев диэлектрика при протекании через него постоянного тока
□ Напряжение электрического пробоя, потери на нагрев диэлектрика в переменном электрическом поле, диэлектрическая проницаемость
□ Потери на нагрев диэлектрика в постоянном магнитном поле
Вопрос №233
В каких единицах измеряется величина сопротивления протеканию электрического тока?
□ Ом
□ Вт (Ватт)
□ А (Ампер)
□ В (Вольт)
Вопрос №234
Как формулируется Закон Ома?
□ Сила тока в полной цепи равна суммарной проводимости цепи, деленной на электродвижущую силу источника
□ Сила тока в полной цепи равна суммарному сопротивлению цепи, деленному на электродвижущую силу источника
□ Сила тока в полной цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на суммарную проводимость цепи
□ Сила тока в полной цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на суммарное сопротивление цепи
Вопрос №235
Каков физический смысл емкости гальванического элемента или батареи?
□ Ёмкость гальванического элемента или батареи – это ЭДС гальванического элемента или батареи
□ Ёмкость гальванического элемента или батареи – это геометрический объём элемента или батареи
□ Ёмкость гальванического элемента или батареи – это количество энергии, которое будет отдано гальваническим элементом или батареей в нагрузку при определённых условиях разряда
□ Ёмкость гальванического элемента или батареи – это максимальный разрядный ток элемента или батареи
Вопрос №236
Какое внутреннее сопротивление имеет идеальный источник напряжения?
□ 0 Ом
□ Бесконечно большое
□ Численно равное напряжению
□ Любое
Вопрос №237
Какое внутреннее сопротивление должен иметь источник напряжения для питания трансивера?
□ Не менее 10 Ом
□ Не менее 100 Ом

## Slide 120
□ Как можно более высокое
□ Достаточно низкое для того, чтобы обеспечивать необходимое выходное напряжение при полном выходном токе
Вопрос №238
Чему равен ток короткого замыкания источника напряжения имеющего напряжение холостого хода 13,5 В и внутреннее сопротивление 0,5 Ом?
□ 1 А
□ 27 А
□ 6,75 А
□ Более 100 А
Вопрос №239
Если напряжение холостого хода аккумулятора равно 13,8 В, а внутреннее сопротивление равно 0,1 Ом, то чему будет равно напряжение на зажимах аккумулятора при подключении к нему трансивера, потребляющего в режиме передачи ток 30 А?
□ 13,8 В
□ 6,3 В
□ 10,8 В
□ 13,5 В
Вопрос №240
Что произойдёт, если для питания трансивера с номинальным напряжением питания 13,8 В применить два аккумулятора включённые последовательно и имеющие напряжения 6,3 В и 7,3 В соответственно?
□ При включении аккумуляторов по приведённой схеме аккумулятор с напряжением 7,3 В будет заряжать аккумулятор с напряжением 6,3 В, что может привести к выходу из строя трансивера
□ При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит один вольт, что недостаточно для работы трансивера
□ При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит 13,6 В и достаточной величине тока, отдаваемого обоими аккумуляторами трансивер будет работать нормально.
□ При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит ноль вольт, и трансивер работать не будет
Вопрос №241
К какому виду энергии относится энергия, запасенная в электромагнитном или электрическом поле?
□ Резонансная энергия
□ Токовая энергия
□ Потенциальная энергия
□ Кинетическая энергия
Вопрос №242
В каком радиоэлементе для хранения энергии используется энергия электрического поля?

## Slide 121
□ В резисторе
□ Такой элемент не существует
□ В конденсаторе
□ В катушке индуктивности
Вопрос №243
В каких единицах измеряется энергия, накопленная в электрическом поле?
□ Вт (Ватт)
□ В (Вольт)
□ А (Ампер)
□ Дж (Джоуль)
Вопрос №244
Какие материалы применяются для экранирования электрического поля?
□ Алюминий, медь
□ Стеклотекстолит
□ Слюда, фторопласт
□ Германий, кремний
Вопрос №245
От чего зависит напряжённость магнитного поля вокруг проводника?
□ От диаметра проводника
□ От длины проводника
□ От удельного сопротивления проводника
□ От силы тока в проводнике
Вопрос №246
Где и при каких обстоятельствах возникает магнитное поле?
□ Магнитное поле возникает вокруг проводника при протекании по нему электрического тока
□ Магнитное поле возникает между клеммами заряженного аккумулятора
□ Магнитное поле возникает между обкладками заряженного электрического конденсатора
□ Магнитное поле возникает всегда из электрического поля
Вопрос №247
Какие материалы применяются для экранирования магнитного поля?
□ Стеклотекстолит
□ Слюда, фторопласт
□ Алюминий
□ Магнитомягкая сталь
Вопрос №248
Как проявляется поверхностный эффект (скин-эффект) при протекании по проводнику тока высокой частоты?
□ Переменный электрический ток высокой частоты протекает по поверхности проводника.
Чем выше частота, тем тоньше слой, по которому течёт ток.
□ Переменный электрический ток высокой частоты протекает по поверхности проводника.
Чем выше частота, тем толще слой, по которому течёт ток.
□ Переменный электрический ток высокой частоты приводит к разогреву проводника и повышению его сопротивления
□ Переменный электрический ток высокой частоты течёт только внутри проводника.

## Slide 122
Вопрос №249
По какой части металлической трубы течёт высокочастотный ток?
□ По всему сечению трубы равномерно
□ По внутренней части проводника, исключая его поверхность
□ По поверхности или по внутренней части в зависимости от длины трубы
□ По поверхности трубы
Вопрос №250
Почему практически весь высокочастотный ток, протекающий через проводник, течёт только в очень тонком слое по его поверхности?
□ Из – за нагрева проводника
□ Из-за влияния самоиндукции проводника
□ Потому что сопротивление протеканию высокочастотного тока меньше, чем низкочастотного
□ Из – за эффекта уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды
Вопрос №251
В каком радиоэлементе для хранения энергии используется энергия магнитного поля?
□ В резисторе
□ В катушке индуктивности
□ В конденсаторе
□ Такого радиоэлемента не существует
Вопрос №252
Как зависит скорость распространения волны от параметров среды, в которой она распространяется?
□ Скорость распространения электромагнитной волны прямо пропорциональна значению диэлектрической постоянной среды, в которой она распространяется
□ Скорость распространения электромагнитной волны во всех средах кроме вакуума носит случайный характер
□ Скорость распространения электромагнитной волны не зависит от параметров среды, в которой она распространяется
□ Скорость распространения электромагнитной волны обратно пропорциональна значению диэлектрической постоянной среды, в которой она распространяется
Вопрос №253
Какие виды поляризации имеют радиоволны?
□ Поперечную и продольную
□ Линейную (в том числе, вертикальную и горизонтальную) и круговую
□ Радиоволны не имеют поляризации
□ Только вертикальную и горизонтальную
Вопрос №254
Как графически изображается синусоидальный сигнал?

## Slide 123
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 1
□ На приведённом рисунке синусоидального сигнала нет
Вопрос №255
Как определяется период одного колебания синусоидального сигнала?
□ C помощью штангенциркуля
□ F*300
□ 300/F
□ 1/F
Вопрос №256
Сколько угловых градусов содержится в полном периоде синусоидального колебания?
□ 360 угловых градусов
□ 180 угловых градусов
□ 72 угловых градуса
□ 1000 угловых градусов
Вопрос №257
Какой формулой связана частота и период синусоидальных колебаний?
□ F=300/T, где F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний
□ F=1/T, где F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний
□ F=С/T, где С – скорость света в вакууме, F-частота синусоидальных колебаний, а T –
период синусоидальных колебаний
□ F=T, где F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний
Вопрос №258
К постоянному резистору подключен источник переменного напряжения, действующее значение напряжения которого равно 220 В. Какое напряжение должен иметь источник постоянного напряжения, подключенный к этому же резистору, чтобы на резисторе в единицу времени выделялось такое же количество тепла, как и в первом случае?
□ 220 В
□ 380 В
□ 127 В
□ 400 В

## Slide 124
Вопрос №259
К постоянному резистору подключен источник переменного напряжения, амплитудное значение напряжения которого равно 310 В. Какое напряжение должен иметь источник постоянного напряжения, подключенный к этому же резистору, чтобы на резисторе в единицу времени выделялось такое же количество тепла, как и в первом случае?
□ 380 В
□ 400 В
□ 220 В
□ 127 В
Вопрос №260
Каковы условия для передачи мощности от усилителя к нагрузке с минимумом потерь?
□ Равенство выходного сопротивления усилителя и сопротивления нагрузки (при условии, что эти сопротивления носят активный характер)
□ Нагрузка должна иметь ёмкостный характер
□ Сопротивление нагрузки должно быть как можно больше, а выходное сопротивление усилителя – как можно меньше
□ Сопротивление нагрузки должно быть как можно меньше, а выходное сопротивление усилителя – как можно больше
Вопрос №261
Каков физический смысл дискретизации аналогового сигнала при аналогово – цифровом преобразовании?
□ Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из синусоидальной формы в набор сигналов сложной формы
□ Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из непрерывной формы в набор дискретных отсчётов
□ Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из сложной формы в набор синусоидальных сигналов
□ Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из напряжения в ток
Вопрос №262
Каков физический смысл квантования аналогового сигнала при аналогово – цифровом преобразовании?
□ Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из сложной формы в набор синусоидальных сигналов
□ Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из напряжения в ток
□ Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из синусоидальной формы в набор сигналов сложной формы
□ Квантование аналогового сигнала – это преобразование его в сигнал, который может принимать конечное число определённых значений
Вопрос №263
В какой вид энергии превращается энергия, выделяющаяся на резисторе?
□ В энергию электрического поля
□ В резистивную энергию
□ В энергию магнитного поля
□ В тепловую энергию
Вопрос №264
Назовите основные свойства резистора?
□ Электрическое сопротивление, температурный коэффициент расширения, минимальная

## Slide 125
допустимая рассеиваемая мощность
□ Электрическая ёмкость, температурный коэффициент ёмкости, максимальный допустимое напряжение
□ Длина, способ намотки
□ Электрическое сопротивление, температурный коэффициент сопротивления, максимальная допустимая рассеиваемая мощность
Вопрос №265
Какие резисторы применяются в радиоаппаратуре в качестве датчиков температуры?
□ Температурные резисторы
□ Терморезисторы
□ Переменные резисторы
□ Фоторезисторы
Вопрос №266
Является ли резистор линейным элементом?
□ Резистор является полулинейным элементом
□ Резистор является линейным элементом
□ Резистор является нелинейным элементом
□ Резистор является частично линейным элементом
Вопрос №267
В чём состоит физический смысл ёмкости конденсатора?
□ Электрическая ёмкость конденсатора - это отношение заряда конденсатора к той разности потенциалов, которую этот заряд сообщает конденсатору
□ Электрическая ёмкость конденсатора - это произведение заряда конденсатора на ту разность потенциалов, которую этот заряд сообщает конденсатору
□ Электрическая ёмкость конденсатора - это заряд, который сообщает конденсатору разность потенциалов
□ Электрическая ёмкость конденсатора - это разность потенциалов, которая сообщает конденсатору его заряд
Вопрос №268
Какие из перечисленных единиц измерения относятся к единицам измерения диэлектрической проницаемости материалов.
□ Вольт
□ Ни одна из перечисленных
□ Ампер
□ Ом
Вопрос №269
Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы увеличить ёмкость такого конденсатора?
□ Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью
□ Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью
□ Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью
□ Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью

## Slide 126
Вопрос №270
Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы уменьшить ёмкость такого конденсатора?
□ Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью
□ Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью
□ Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью
□ Уменьшить площадь пластин, увеличить расстояние между ними, применить диэлектрик с меньшей диэлектрической проницаемостью
Вопрос №271
Какие диэлектрические материалы применяются в конденсаторах?
□ Кислород, водород
□ Керамика, фторопласт, воздух, вакуум
□ Эбонит, поролон, резина
□ Алюминий, сталь, медь
Вопрос №272
Каков физический смысл индуктивности?
□ Индуктивность – это физическая величина, характеризующая способность электрической цепи выдерживать высокие напряжения
□ Индуктивность – это физическая величина, характеризующая тепловые свойства электрической цепи
□ Индуктивность – это физическая величина, характеризующая способность электрической цепи пропускать большие токи
□ Индуктивность – это физическая величина, характеризующая магнитные свойства электрической цепи
Вопрос №273
Катушка индуктивности представляет собой цилиндр, на котором равномерно намотано несколько витков провода. Как нужно изменить конструкцию катушки, чтобы её индуктивность возросла?
□ Уменьшить диаметр катушки, увеличить число витков катушки
□ Увеличить диаметр катушки, увеличить число витков катушки, уменьшить шаг намотки
□ Уменьшить диаметр катушки, уменьшить число витков катушки
□ Заменить материал провода на другой материал, имеющий более низкое сопротивление
Вопрос №274
Чем определяется добротность катушки индуктивности?
□ Добротность катушки индуктивности равна отношению длины намотки катушки к её диаметру
□ Добротность катушки индуктивности на не зависит от частоты и определяется только геометрическими размерами катушки
□ Добротность катушки индуктивности на заданной частоте прямо пропорциональна индуктивному сопротивлению катушки и обратно пропорциональна омическому сопротивлению потерь
□ Добротность катушки индуктивности на заданной частоте прямо пропорциональна омическому сопротивлению потерь и обратно пропорциональна индуктивности катушки
Вопрос №275
Каково назначение электрического трансформатора?

## Slide 127
□ Электрический трансформатор предназначен для усиления мощности сигналов переменного тока
□ Электрический трансформатор предназначен для трансформирования электрического поля в магнитное
□ Электрический трансформатор предназначен для трансформирования магнитного поля в электрическое
□ Электрический трансформатор предназначен для преобразования напряжения переменного тока, а также для обеспечения гальванической развязки цепей
Вопрос №276
Чем определяется коэффициент трансформации напряжения электрического трансформатора?
□ Соотношением диаметров провода обмоток
□ Отношением ёмкостей обмоток
□ Способом намотки обмоток на каркас трансформатора
□ Соотношением числа витков обмоток
Вопрос №277
Какими свойствами должен обладать идеальный электрический трансформатор?
□ Идеальный электрический трансформатор не должен гудеть
□ У идеального электрического трансформатора габаритная мощность не должна зависеть от геометрических размеров сердечника
□ Идеальный электрический трансформатор должен иметь минимальный вес
□ У идеального электрического трансформатора должны отсутствовать потери энергии на нагрев обмоток и потоки рассеяния обмоток
Вопрос №278
Во что преобразуется энергия потерь реального электрического трансформатора?
□ Намагничивание близлежащих металлических предметов
□ Нагрев обмоток магнитопровода и потери в диэлектрике
□ В электрический заряд между обмотками
□ Нагрев обмоток и потоки рассеяния обмоток
Вопрос №279
Каково основное свойство диода позволяет использовать его в качестве выпрямителя переменного тока?
□ Очень высокое сопротивление в прямом направлении
□ Участок с отрицательным сопротивлением на вольт – амперной характеристике
□ Очень линейная вольт – амперная характеристика
□ Нелинейная вольт – амперная характеристика: при приложении напряжения одной полярности диод пропускает электрический ток, а при другой полярности – нет
Вопрос №280
Каково основное свойство туннельного диода, отличает его от диодов других типов?
□ Очень линейная вольт – амперная характеристика
□ Очень высокое сопротивление в прямом направлении
□ Очень большой ток в прямом направлении
□ Участок с отрицательным сопротивлением на вольт – амперной характеристике
Вопрос №281
Диод какого типа может усиливать и генерировать сигналы
□ Плоскостной диод
□ Туннельный диод

## Slide 128
□ Точечный диод
□ Стабилитрон
Вопрос №282
Какова основная область применения PIN-диода?
□ Источник постоянного тока
□ Переключатель высокочастотных сигналов
□ Высоковольтный стабилизатор
□ Высоковольтный выпрямитель
Вопрос №283
Какое свойство стабилитрона, позволяет использовать его в качестве стабилизатора напряжения?
□ Участок на вольт – амперной характеристике с неизменным напряжением при изменяющемся токе
□ Очень линейная вольт – амперная характеристика
□ Очень большой ток в прямом направлении
□ Участок на вольт – амперной характеристике с неизменным током при изменяющемся напряжении
Вопрос №284
Какой тип полупроводникового диода существенно изменяет свою внутреннюю ёмкость при изменении приложенного к нему напряжения?
□ Стабилитрон
□ PIN-диод
□ Туннельный диод
□ Варикап
Вопрос №285
Какова основная область применения варикапа?
□ В качестве стабилизатора напряжения
□ Резонансные цепи, частота которых перестраивается напряжением
□ В качестве датчика температуры
□ Выходные цепи усилителей мощности
Вопрос №286
Какое свойство биполярного транзистора характеризуется параметром β (бэта)?
□ Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по напряжению биполярного транзистора, показывающий, во сколько раз изменяется напряжение на базе при изменении напряжения на коллекторе
□ Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по току биполярного транзистора в схеме с общей базой, показывающий, во сколько раз изменяется ток коллектора при изменении тока базы
□ Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по напряжению биполярного транзистора, показывающий, во сколько раз изменяется напряжение на коллекторе при изменении напряжения на базе
□ Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по току биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером, показывающий, во сколько раз изменяется ток коллектора при изменении тока базы
Вопрос №287
Чем отличаются биполярные транзисторы PNP- и NPN- проводимости?
a)□ Полярностью подаваемых на них напряжений

## Slide 129
□ Только названием
□ Частотными свойствами
□ Ничем не отличаются
Вопрос №288
Какие электроды входят в состав триода?
□ Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель
□ Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель
□ Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель
□ Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель
Вопрос №289
Какие электроды входят в состав тетрода?
□ Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель
□ Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель
□ Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель
□ Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель
Вопрос №290
Какие электроды входят в состав пентода?
□ Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель
□ Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель
□ Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель
□ Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель
Вопрос №291
Какую функцию выполняет операционный усилитель?
□ Операционный усилитель в основном используется в электронных калькуляторах для выполнения операций сложения и умножения
□ Операционный усилитель в основном используется в схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая, благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ, полностью определяет коэффициент передачи полученной схемы
□ Операционный усилитель в основном используется в высокочастотных схемах для усиления слабых сигналов
□ Операционный усилитель в основном используется как усилительный элемент усилителей мощности высокой частоты
Вопрос №292
Какие характеристики имеет идеальный операционный усилитель?
□ Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно нулевое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания
□ Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, нулевое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания
□ Идеальный операционный усилитель имеет единичный коэффициент усиления,

## Slide 130
бесконечно большое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания
d)□ Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания
Вопрос №293
Чем в основном определяется коэффициент усиления схемы с применением операционного усилителя?
□ Напряжением питания операционного усилителя
□ Глубиной отрицательной обратной связи, задаваемой внешними элементами
□ Глубиной частотной коррекции
□ Типом операционного усилителя
Вопрос №294
Какое значение имеет входное сопротивление идеального операционного усилителя?
□ Переменное в зависимости от входного напряжения
□ Более 10 кОм
□ Бесконечно большое
□ Бесконечно малое
Вопрос №295
Какое значение имеет выходное сопротивление идеального операционного усилителя?
□ Бесконечно большое
□ Бесконечно малое
□ Более 10 Ом
□ Переменное, в зависимости от выходного напряжения
Вопрос №296
От чего зависит коэффициент усиления и частотные характеристики активного RC фильтра, выполненного на операционном усилителе?
□ От номиналов резисторов и конденсаторов RC фильтра
□ От напряжения питания операционного усилителя
□ От тока, потребляемого операционным усилителем
□ От типа операционного усилителя
Вопрос №297
Какое сопротивление будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных резисторов сопротивлением 3 Ома и 2 Ома?
□ 5 Ом
□ 1 Ом
□ 10 Ом
□ 2.5 Ом
Вопрос №298
Какое сопротивление будет у цепочки, состоящей из двух параллельно соединенных резисторов сопротивлением 8 Ом каждый?
a)□ 4 Ом

## Slide 131
□ 8√2 Ом
□ 16 Ом
□ 2 Ом
Вопрос №299
Какая ёмкость будет у цепочки, состоящей из двух параллельно соединенных конденсаторов ёмкостью 3 пФ и 2 пФ?
□ 3 пФ
□ 5 пФ
□ 3,2 пФ
□ 2 пФ
Вопрос №300
Какая ёмкость будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов ёмкостью 12 мкФ каждый?
□ 17,2 мкФ
□ 24 мкФ
□ 6 мкФ
□ 12 мкФ
Вопрос №301
Какая индуктивность будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных катушек индуктивности индуктивностью 3 мкГн и 2 мкГн?
□ 3 мкГн
□ 2 мкГн
□ 5 мкГн
□ 2,5 мкГн
Вопрос №302
Какая индуктивность будет у цепочки, состоящей из трёх параллельно соединенных катушек индуктивности индуктивностью 9 мкГн каждая?
□ 27 мкГн
□ 1 мкГн
□ 4,5 мкГн
□ 3 мкГн
Вопрос №303
Чему равна резонансная частота параллельного LC – контура?
□ F=1/(2π√(LC)), где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость
□ F=L/(rC), где F – частота, L – индуктивность, C – ёмкость, r – сопротивление потерь
□ F=L/(2π√C), где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость
□ F=L2+C2, где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость
Вопрос №304
Чему равна резонансная частота последовательного LC – контура?
□ F=L/(2π√C), где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость
□ F=L/(rC), где F – частота, L – индуктивность, C – ёмкость, r – сопротивление потерь
□ F=L2+C2 , где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость
□
F=1/(2π√(LC)), где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость
Вопрос №305
Как называется явление, при котором напряжение на индуктивности, включенной

## Slide 132
последовательно с конденсатором, превышает общее напряжение цепи?
□ Резонанс напряжений
□ Умножение добротности
□ Умножение напряжения
□ Резонанс токов
Вопрос №306
Как ведёт себя ток в последовательном LC контуре, настроенном в резонанс?
□ При резонансе наблюдается минимум тока
□ При резонансе ток не меняется
□ При резонансе ток равен нулю
□ При резонансе наблюдается максимум тока
Вопрос №307
Что происходит с током в параллельном LC контуре при резонансе?
□ При резонансе ток равен нулю
□ При резонансе ток не меняется
□ При резонансе наблюдается минимум тока
□ При резонансе наблюдается максимум тока
Вопрос №308
От чего зависит добротность реального колебательного LC контура с потерями?
□ Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления конденсатора к реактивному сопротивлению индуктивности
□ Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления индуктивности к реактивному сопротивлению, конденсатора
□ Добротность колебательного LC контура равна отношению активного сопротивления, вызванного потерями в контуре, к реактивному сопротивлению индуктивности
□ Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления к активному сопротивлению, которое тем больше, чем больше потери в контуре
Вопрос №309
Назовите основные источники потерь в колебательном LC контуре
□ Потери в диэлектрике конденсатора, потери в сердечнике катушки, омические потери в обмотке катушки
□ Потери на намагничивание конденсатора
□ Потери в проводниках, соединяющих катушку и конденсатор
□ Потери в сердечнике конденсатора
Вопрос №310
Какая формула используется для вычисления полосы пропускания колебательного контура, если известна его резонансная частота и добротность?
□ ΔF=F/Q, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q -
добротность
□ ΔF=2πFQ, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q -
добротность
□ ΔF=2πF/Q, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q -
добротность
□ ΔF=1/FQ, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q -
добротность
Вопрос №311

## Slide 133
В каких единицах измеряется добротность контура?
□ В Кулонах
□ В Вольтах
□ Добротность контура – безразмерная величина
□ В Амперах
Вопрос №312
Перечислите четыре основных группы электрических фильтров в зависимости от частот, которые они пропускают?
□ Задерживающий фильтр, усиливающий фильтр, модулирующий фильтр, детектирующий фильтр
□ Фильтр радиочастот, фильтр звуковых частот, фильтр телевизионных частот, фильтр СВЧ - частот
□ Фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, полосовой пропускающий фильтр, полосовой задерживающий (режекторный) фильтр
□ Фильтр полосовых частот, фильтр центральных частот, фильтр начальных частот, фильтр конечных частот
Вопрос №313
На какой из схем изображён Г-образный фильтр?
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 4
Вопрос №314
На какой из схем изображён П-образный фильтр?
a)□ Вариант 1

## Slide 134
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 4
Вопрос №315
Каков порядок настройки П-фильтра передатчика при согласовании передатчика с антенной?
□ Конденсатором со стороны антенны добиться максимума анодного тока, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться минимума анодного тока. Повторить эту процедуру несколько раз
□ Установить конденсатор со стороны антенны в среднее положение, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться максимума тока в антенне
□ Установить конденсатор со стороны анода лампы в среднее положение, затем конденсатором со стороны антенны добиться максимума тока в антенне
□ Конденсатором со стороны антенны добиться минимума анодного тока, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться максимума анодного тока. Повторить эту процедуру несколько раз
Вопрос №316
На выходе высоковольтного источника питания с выходным напряжением 3000 В установлен конденсатор ёмкостью 50 мкФ, зашунтированный резистором сопротивлением 100 кОм. До какого значения упадёт напряжение на выходе источника через 5 секунд после его выключения из сети?
□ 10 В
□ 300 В
□ 1110 В
□ 2900 В
Вопрос №317
На какой из схем изображён однополупериодный выпрямитель?
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 4
Вопрос №318
На какой из схем изображён двухполупериодный выпрямитель?

## Slide 135
□ Только вариант 2
□ Варианты 2 и 3
□ Только вариант 1
□ Варианты 1 и 4
Вопрос №319
На какой из схем изображён мостовой выпрямитель?
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 4
Вопрос №320
Какие схемы сглаживания применяются в источниках питания?
a)□ Варианты 3 и 4

## Slide 136
□ Только вариант 3
□ Варианты 1 и 3
□ Только вариант 2
Вопрос №321
Чему равен коэффициент усиления усилителя переменного напряжения, если при действующем значении напряжения на его входе равным 10 В действующее значение напряжения на его выходе равно 50 В?
□ 14 дб
□ 10дб
□ Минус 10 дб
□ 5дб
Вопрос №322
На какой из схем изображён диодный детектор амплитудно модулированных сигналов?
□ Вариант 1
□ Оба варианта
□ Ни один из вариантов
□ Вариант 2
Вопрос №323
На какой из схем изображён частотный дискриминатор, предназначенный для детектирования частотно – модулированных сигналов?
a)□ Вариант 1

## Slide 137
□ Вариант 2
□ Оба варианта
□ Ни один из вариантов
Вопрос №324
Каков принцип действия демодулятора перемножительного типа?
□ Сложение двух сигналов
□ Перемножение двух сигналов
□ Вычитание одного сигнала из другого
□ Деление двух сигналов друг на друга
Вопрос №325
Какие факторы влияют на стабильность частоты гетеродина?
□ Механическая прочность конструкции, температурные коэффициенты элементов частотозадающей цепи, изоляция их от влияния внешних факторов
□ Режим работы выходного каскада трансивера
□ Уровень громкости УНЧ трансивера
□ Форма генерируемого сигнала
Вопрос №326
Какие компоненты определяют частоту LC генератора?
□ Значения L и С частотозадающей цепи
□ Индуктивность и напряжение питания
□ Емкость и тип транзистора
□ Коэффициент усиления активного элемента
Вопрос №327
Каковы основные свойства гетеродина с использованием кварцевого резонатора?
□ Гетеродин не требующий источника питания
□ Большой выходной уровень генерируемой частоты
□ Широкий диапазон перестройки
□ Стабильная частота осцилляции, невозможность перестройки в широком диапазоне частот
Вопрос №328
Какие компоненты используются в гетеродине, управляемом напряжением?
□ Валкодер, вариометр
□ Индуктивность, переменная емкость
□ Оптрон, реле, триггер
□ Варикап, индуктивность, транзистор
Вопрос №329
Какие основные компоненты используются в петле фазовой автоподстройки частоты?
□ Умножитель частоты, фильтр
□ Фазовый детектор генератор, управляемый напряжением, делитель частоты, фильтр
□ Кварцевый фильтр, электромеханический фильтр
□ Цифровая шкала
Вопрос №330
Чем определяется частота синтезатора на основе петле фазовой автоподстройки частоты
(ФАПЧ)?
a)□ Коэффициентом деления частоты опорного генератора, частотой сравнения ФАПЧ

## Slide 138
□ Частота синтезатора отображается на цифровой шкале
□ Частотой настройки приемника
□ Частотой первой ПЧ
Вопрос №331
Каково назначение устройств цифровой обработки сигналов, применяемых в трансивере?
□ Индикация состояния функциональных узлов трансивера
□ Фильтрация сигналов, понижение шумов, импульсных помех, режекция узкополосных помех
□ Настройка в резонанс встроенного тюнера
□ Защита выходного каскада от перегрузок
Вопрос №332
На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника с одним преобразованием?
□ Вариант 2
□ На обоих рисунках
□ Ни на одном из рисунков
□ Вариант 1
Вопрос №333
На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника с двумя преобразованиями?

## Slide 139
□ Вариант 2
□ На обоих рисунках
□ Вариант 1
□ Ни на одном из рисунков
Вопрос №334
На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника для приёма однополосных сигналов?
□ Ни на одном из рисунков
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ На обоих рисунках
Вопрос №335

## Slide 140
На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника для приёма частотно - модулированных сигналов?
□ На обоих рисунках
□ Вариант 1
□ Ни на одном из рисунков
□ Вариант 2
Вопрос №336
Каково назначение усилителя высокой частоты радиоприёмника?
□ Фильтрация побочных каналов приема
□ Усиление с целью получения необходимой чувствительности приёмника
□ Генерация сигналов промежуточной частоты
□ Защита смесителя от перегрузки
Вопрос №337
Каково назначение гетеродина радиоприёмника?
□ Генерирование сигнала с необходимой частотой
□ Защита выходного каскада трансивера
□ Фильтрация побочных каналов приема
□ Фильтрация промежуточной частоты
Вопрос №338
Каково назначение преобразователя частоты радиоприёмника?
□ Преобразование части спектра на входе преобразователя в постоянный ток
□ Перенос части спектра на входе преобразователя в другую часть спектра
□ Детектирование сигнала
□ Усиление сигнала промежуточой частоты
Вопрос №339
Каково назначение усилителя промежуточной частоты радиоприёмника?
□ Обеспечение основного усиления принимаемого сигнала
□ Автоматическая подстройка частоты приема
□ Оптимизация работы смесителя и УВЧ
□ Формирование сигнала АРУ

## Slide 141
Вопрос №340
На какие свойства радиоприёмника влияет избирательность по соседнему каналу?
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вдали от рабочей частоты
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты
□ На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех
Вопрос №341
На какие свойства радиоприёмника влияет избирательность по зеркальному каналу?
□ На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи на частоте зеркального канала
Вопрос №342
На какие свойства радиоприёмника влияет его чувствительность?
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вдали от рабочей частоты
□ На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи
Вопрос №343
На какие свойства радиоприёмника влияет его динамический диапазон?
□ На способность принимать узкополосные сигналы
□ На способность принимать сильные сигналы при наличии мощной импульсной помехи
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощных помех в полосе входного фильтра
□ На способность принимать очень слабые сигналы при отсутствии мощных помех
Вопрос №344
На какой из схем изображён простейший телеграфный передатчик?

## Slide 142
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ На обоеих схемах
□ Ни на одной из схем
Вопрос №345
На какой из схем изображён простейший однополосный передатчик, собранный по фильтровой схеме?
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ На обеих схемах
□ Ни на одной из схем

## Slide 143
Вопрос №346
На какой из схем изображён передатчик с частотной модуляцией, собранный по схеме на основе петли фазовой автоподстройки частоты?
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ На обеих схемах
□ Ни на одной из схем
Вопрос №347
На какие свойства радиопередатчика влияет нелинейность его выходных каскадов?
□ На максимальную дальность связи
□ На стабильность частоты
□ На уровень внеполосных и побочных излучений
□ На выходную мощность
Вопрос №348
Каковы основные свойства полуволновой антенны, запитанной в центре полотна (диполя)?
□ Входное сопротивление около 73 Ом, диаграмма в горизонтальной плоскости в виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны
□ Входное сопротивление около 300 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости
□ Входное сопротивление около 36 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости
□ Входное сопротивление около 200 Ом, диаграмма в горизонтальной плоскости в виде восьмёрки вдоль полотна антенны
Вопрос №349
Каковы основные свойства рамочной антенны с периметром рамки равным длине волны?
□ Входное сопротивление около 300 Ом, диаграмма в виде восьмёрки в плоскости рамки
□ Входное сопротивление около 36 Ом, диаграмма в виде восьмёрки в плоскости рамки
□ Входное сопротивление около 50 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости
□ Входное сопротивление около 100 Ом, диаграмма в виде восьмёрки перпендикулярно плоскости рамки

## Slide 144
Вопрос №350
Как соотносятся друг с другом длины активного элемента (V), директора (D) и рефлектора
(R) в трёхэлементной антенне типа «волновой канал»?
□ D < R< V
□ V < D < R
□ D < V < R
□ D > V > R
Вопрос №351
Каково назначение противовесов вертикальной четвертьволновой антенны?
□ Назначение противовесов –компенсировать реактивное сопротивление вертикальной части
□ Назначение противовесов – грозозащита
□ Назначение противовесов -принять ток в сумме равный току в вертикальной части, при этом противовесы не излучают
□ Назначение противовесов -принять ток в сумме равный току в вертикальной части, при этом противовесы излучают такую же мощность, как и вертикальная часть
Вопрос №352
Какова зависимость коэффициента усиления антенны с параболическим отражателем от диаметра отражателя при неизменной рабочей частоте?
□ При увеличении диаметра параболической антенны – растет коэффициент усиления антенны
□ При увеличении диаметра параболической антенны коэффициент усиления антенны не меняется
□ У параболической антенны нет коэффициента усиления
□ При увеличении диаметра параболической антенны коэффициент усиления антенны падает
Вопрос №353
Из каких составных частей состоит рупорная антенна?
□ Возбуждающий волновод, рупор
□ Набор колец в пространстве
□ Рупор и ротор
□ Рупор и статор
Вопрос №354
Из каких составных частей состоит спиральная антенна?
□ Диполь и уголковый отражатель
□ Набор колец в пространстве
□ Спираль в плоскости или объеме
□ Набор колец на единой траверсе
Вопрос №355
Из каких составных частей состоит зеркальная антенна с параболическим рефлектором?
□ Набор колец в пространстве
□ Параболический отражатель, облучатель
□ Рупор и кабель
□ Диполь и уголковый отражатель
Вопрос №356

## Slide 145
Каково соотношение между шириной основного лепестка диаграммы направленности антенны и её коэффициентом усиления?
□ Чем уже диаграмма направленности, тем выше коэффициент усиления антенны
□ Чем уже диаграмма направленности, тем ниже коэффициент усиления антенны
□ Чем шире диаграмма направленности, тем выше коэффициент усиления антенны
□ Коэффициент усиления от ширины диаграммы направленности антенны не зависит
Вопрос №357
Радиоволны какой поляризации излучает полуволновый диполь, подвешенный горизонтально?
□ Горизонтальной
□ Вертикальной
□ Эллиптической
□ Круговой
Вопрос №358
Радиоволны какой поляризации излучает четвертьволновая вертикальная антенна?
□ Горизонтальной
□ Вертикальной
□ Квадратной
□ Круговой
Вопрос №359
Какая из перечисленных антенн может излучать радиоволны с круговой поляризацией?
□ Ромбическая
□ Спиральная
□ Телескопическая
□ Дипольная
Вопрос №360
В какой точке полуволнового диполя имеется максимум тока?
□ На расстоянии λ от точки питания
□ Ток в диполе везде одинаковый
□ На концах диполя
□ В точке питания
Вопрос №361
В какой точке полуволнового диполя имеется максимум напряжения?
□ В точке питания
□ На концах диполя
□ На расстоянии λ от точки питания
□ Напряжение везде одинаково, из-за малого сопротивления полотна
Вопрос №362
В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум тока?
□ В середине
□ В верхней точке
□ На 1/4 длины антенны снизу
□ Внизу
Вопрос №363
В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум напряжения?

## Slide 146
□ Напряжение везде одинаково, из-за малого сопротивления полотна
□ В середине
□ Внизу
□ В верхней
Вопрос №364
Радиоволны какой поляризации излучает антенна "перевёрнутое V"?
□ Только вертикальной
□ Горизонтальной и вертикальной
□ Только горизонтальной
□ Круговой
Вопрос №365
На каких диапазонах российские радиооператоры могут проводить радиосвязи с отражением от Луны?
□ 47 ГГц и выше
□ 144 МГц и выше
□ 433 МГц и выше
□ 1300 МГц и выше
Параметры и характеристики радиосистем, единицы измерений, приборы для проведения измерений
Вопрос №366
В каких единицах измеряется электрическое напряжение?
□ Вольт
□ Ом
□ Ватт
□ Ампер
Вопрос №367
В каких единицах измеряется сопротивление?
□ Вольт
□ Ватт
□ Фарада
□ Ом
Вопрос №368
В каких единицах измеряется ёмкость конденсатора?
□ Вольт
□ Ватт
□ Ом
□ Фарада
Вопрос №369
При каком значении коэффициента стоячей волны (КСВ) достигается наиболее полное согласование антенны с линией питания?
□ При КСВ =2
□ При КСВ =0,5
□ При КСВ =3
□ При КСВ =1,0

## Slide 147
Вопрос №370
Куда включается измеритель коэффициента стоячей волны (КСВ) для измерения степени согласования антенны с радиостанцией?
□ Между радиостанцией и источником питания
□ Между антенной и эквивалентом нагрузки
□ Между радиостанцией и линией питания, идущей к антенне, либо между линией питания, идущей к антенне, и антенной, либо в разрыв линии питания
□ Между радиостанцией и эквивалентом нагрузки
Вопрос №371
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин
«пиковая мощность огибающей радиостанции»?
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20
миллисекунд
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы
Вопрос №372
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин
«средняя мощность радиостанции»?
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20
миллисекунд
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы
Вопрос №373
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин
«мощность несущей радиостанции»?
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20
миллисекунд
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы
Вопрос №374
Какова частота зеркального канала супергетеродинного приёмника, осуществляющего приём телеграфных сигналов на частоте 14060 кГц при промежуточной частоте 8000 кГц и частоте

## Slide 148
гетеродина 22060 кГц?
□ 6040 кГц
□ При таком соотношении частот зеркального канала не существует
□ 30060 кГц
□ 44120 кГц
Вопрос №375
Какие частоты из перечисленных являются частотами «соседнего канала» супергетеродинного приёмника, осуществляющего приём однополосных сигналов в полосе 7060 - 7063 кГц при промежуточной частоте 8000 кГц и частоте гетеродина 15060 кГц?
□ 7999 кГц, 8001 кГц
□ 22060кГц, 22063кГц
□ 15059кГц, 15061кГц
□ 7064кГц, 7059кГц
Вопрос №376
Какова максимально допустимая суммарная паспортная мощность рассеивания на анодах одной или несколькими генераторных ламп, используемых в усилителе мощности любительской радиостанции?
□ Не более разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 3 (три)
□ Не более разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 5 (пять)
□ Не более разрешенной мощности
□ Такого ограничения нет
Вопрос №377
Какой параметр радиоприёмника характеризует его шумовая температура?
□ Чувствительность радиоприёмника
□ Акустический шум, производимый вентиляторами при охлаждении радиоприёмника
□ Избирательность радиоприёмника
□ Способность радиоприёмника работать при повышенных и пониженных значениях температуры окружающей среды
Вопрос №378
Усилитель мощности усиливает сигнал на 20 Дб. Какая мощность будет на выходе идеального усилителя при мощности, подаваемой на вход усилителя, равной 5 Вт?
□ 10 Вт
□ 25 Вт
□ 500 Вт
□ 100 Вт
Вопрос №379
К трансиверу, имеющему выходную мощность 5 Вт последовательно подключены два идеальных усилителя мощности с коэффициентами усиления 3 Дб и 20 Дб. Какая мощность будет на выходе второго усилителя?
□ 1000 Вт
□ 25 Вт
□ 100 Вт
□ 500 Вт
Вопрос №380
Как связаны между собой пиковая и средняя мощность однополосного - передатчика?
□ Pср=Pmax/(2/p2), где Рср – средняя мощность, Pmax – пиковая мощность и р –

## Slide 149
пикфактор, значение которого у естественного голоса = 10…15
□ Pср=Pmax/(2/p2), где Рср – средняя мощность, Pmax – пиковая мощность и р –
пикфактор, значение которого у естественного голоса = 1…1,5
□ Pср=(2/p2)*Pmax, где Рср – средняя мощность, Pmax – пиковая мощность и р – пикфактор. Значение пикфактора у естественного голоса = 3,3, при этом средняя мощность в пять раз ниже пиковой
□ Пиковая и средняя мощность однополосного - передатчика никак не связаны друг с другом
Вопрос №381
В каких единицах измеряется частота синусоидального сигнала?
□ В (Вольт)
□ Гц (Герц)
□ Гн (Генри)
□ А (Ампер)
Вопрос №382
В каких единицах измеряется период синусоидального сигнала?
□ Ампер (миллиампер, килоампер)
□ Герц (миллигерц, Мегагерц и т.п.)
□ Секунда (миллисекунда, микросекунда и т.п.)
□ Вольт (милливольт, киловольт)
Вопрос №383
Каким способом можно точно измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму?
□ Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно при помощи пикового детектора
□ Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно при помощи абсорбционного волномера
□ Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму невозможно. Нужно проводить математический расчёт
□ Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно путём подбора такого постоянного напряжения, приложение которого к известному резистору вызывало бы такое же выделение тепла в единицу времени, как и исследуемого напряжения сложной формы
Вопрос №384
Какие единицы измерения относятся к единицам измерения индуктивности?
□ Гн (Генри)
□ В (Вольт)
□ А (Ампер)
□ Ф (Фарада)
Вопрос №385
На каком из рисунков изображена правильная схема проверки линейности однополосного передатчика (трансивера) с применением звукового двухтонального генератора?

## Slide 150
□ Вариант 2
□ Вариант 1
□ Оба варианта
□ Ни один из вариантов
Вопрос №386
На каком из рисунков изображена осциллограмма выходного сигнала однополосного передатчика (трансивера), имеющего хорошую линейность, при его испытаниях с применением двухтонального генератора?

## Slide 151
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 4
Вопрос №387
Для каких целей при проверке однополосных радиопередатчиков (трансиверов) используется двухтональный генератор?
□ Для измерения текущего значения выходной мощности
□ Для проверки степени линейности
□ Для проверки полосы пропускания радиостанции с усилителем мощности
□ Для проверки стабильности частоты радиостанции с усилителем мощности
Безопасность при эксплуатации РЭС любительской службы (излучение радиоволн, электро и пожарная безопасность, оказание первой медицинской помощи)
Вопрос №388
Как лучше всего защитить антенну радиостанции от поражения молнией и воздействия статического электричества?
□ Заземлить все антенны, когда они не используются
□ Установить ВЧ дроссель в линии питания антенны
□ Установить предохранитель в линии питания антенны
□ Установить согласующее устройство в точке питания антенны
Вопрос №389

## Slide 152
Как лучше всего защитить радиостанцию от поражения молнией и воздействия статического электричества?
□ Тщательной изоляцией всей электропроводки
□ Никогда не выключать радиостанцию
□ Отключить радиостанцию от линий питания и антенных кабелей
□ Отключить заземляющую систему от радиостанции
Вопрос №390
В какую погоду зимой наиболее вероятно воздействие статического электричества на антенну любительской радиостанции?
□ В оттепель
□ При падении атмосферного давления
□ В метель при низкой влажности
□ В туман
Вопрос №391
Что должно быть заземлено на любительской радиостанции для лучшей защиты от удара током?
□ Линия питания антенны
□ Источник питания
□ Вся электропроводка
□ Корпуса всех устройств, из которых состоит радиостанция
Вопрос №392
Ток какой величины, протекающий через человеческое тело, может оказаться смертельным?
□ Приблизительно 5 Ампер
□ Более 0,1 Ампера
□ Ток через человеческое тело безопасен
□ Более 100 Ампер
Вопрос №393
Воздействие на какой орган человеческого тела электрического тока очень маленькой величины может привести к смертельному исходу?
□ На сердце
□ На мозг
□ На легкие
□ На печень
Вопрос №394
В каком случае требуется заземление радиостанции?
□ При эксплуатации радиостанции в полевых условиях
□ При эксплуатации радиостанции в деревянном здании
□ При эксплуатации радиостанции в условиях повышенной влажности
□ Всегда, за исключением мобильных радиостанций
Вопрос №395
Каким образом производится заземление радиостанции?
□ Подключением к батарее отопления
□ Подключением к внешнему заземлению
□ Подключением к контуру заземления здания
□ Подключением к внешнему заземлению, либо к контуру заземления здания

## Slide 153
Вопрос №396
Допускается ли заземление радиостанции подключением к батарее отопления?
□ Зависит от категории помещения
□ Зависит от типа батарей отопления
□ Категорически запрещено
□ Допускается
Вопрос №397
Допускается ли заземление радиостанции подключением к газовым трубам?
□ Допускается
□ Зависит от категории помещения
□ Категорически запрещено
□ Запрещается только при использовании «баллонного» газа
Вопрос №398
Какие первичные средства пожаротушения должны использоваться в помещении, в котором установлена радиостанция?
□ Углекислотные и порошковые огнетушители
□ Только углекислотные огнетушители
□ Только порошковые огнетушители
□ Углекислотные и пенные огнетушители
Электромагнитная совместимость, предотвращение и устранение радиопомех
Вопрос №399
Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму по всем каналам тогда, когда Вы передаете с Вашей любительской радиостанции на любом диапазоне. Что является наиболее вероятной причиной помех?
□ Антенна любительской радиостанции имеет неверную длину
□ Перегрузка ТВ - приемника или антенного усилителя
□ Низкая высота антенны ТВ приемника
□ Слишком низкий уровень подавления гармоник радиостанции
Вопрос №400
Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму на одном или двух каналах тогда, когда Вы передаете только на диапазоне 2 м. Что обычно является наиболее вероятной причиной помех?
□ Перегрузка ТВ приемника по входу
□ Изменение состояния ионосферы вокруг ТВ - антенны соседа
□ Гармонические излучения Вашей радиостанции
□ Плохая фильтрация средних частот в радиостанции
Вопрос №401
Как можно минимизировать помехи другим радиооператорам любительских радиостанций во время длительной проверки радиостанции в режиме передачи?
□ Использовать резонансную антенну
□ Использовать нерезонансную антенну
□ Использовать эквивалент нагрузки
□ Выбрать свободную частоту
Вопрос №402

## Slide 154
Каковы основные причины побочных излучений радиопередатчика?
□ Применение кварцевых резонаторов
□ Превышение паспортной мощности выходного каскада, использование несогласованных антенн
□ Использование некачественного сетевого кабеля
□ Нелинейность передающего тракта, неверная настройка частотозависимых цепей, паразитная генерация
Вопрос №403
Каковы основные причины возникновения щелчков при работе радиопередатчика телеграфом?
□ Высокая скорость нарастания/спада сигнала
□ Низкая скорость нарастания сигнала
□ Неравномерная скорость передачи
□ Использование манипуляции колоколообразной формы
Вопрос №404
Каковы основные причины нестабильности частоты радиопередатчика?
□ Нестабильность любого генератора участвующего в формировании выходного сигнала передатчика
□ Неверная настройка анодного контура
□ Неверная настройка полосовых фильтров
□ Применение несогласованной антенны
Вопрос №405
Какова частота третьей гармоники на выходе усилителя мощности, на вход которого подан сигнал частотой 14 МГц?
a)□ b)□ c)□ d)□ | 14 МГц 21 МГц 28 МГц 42 МГц |  | 
 |  | Соответствие номера вопроса и правильного ответа | 
 |  | ([№ вопроса], правильный ответ) | 
[1] d |  | [20] c [39] c [58] c | [77] a
[2] a |  | [21] b [40] c [59] d | [78] b
[3] d |  | [22] c [41] a [60] b | [79] c
[4] b |  | [23] d [42] b [61] b | [80] c
[5] a |  | [24] d [43] b [62] b | [81] b
[6] d |  | [25] b [44] d [63] a | [82] a
[7] c |  | [26] c [45] b [64] d | [83] b
[8] d |  | [27] c [46] b [65] c | [84] d
[9] d |  | [28] a [47] c [66] c | [85] b
[10] c |  | [29] b [48] a [67] b | [86] b
[11] a |  | [30] d [49] a [68] b | [87] a
[12] c [13] d |  | [31] c [50] d [69] a [32] a [51] d [70] c | [88] c [89] b
[14] d [15] c |  | [33] a [52] d [71] c [34] d [53] b [72] c | [90] c [91] d
[16] d [17] c |  | [35] c [54] d [73] c [36] d [55] c [74] c | [92] c [93] c
[18] b [19] d |  | [37] c [56] a [75] a [38] b [57] a [76] d | [94] d [95] c

## Slide 155
[96] d | [152] b | [208] a | [264] d | [320] c
[97] c | [153] c | [209] b | [265] b | [321] a
[98] b | [154] d | [210] b | [266] b | [322] a
[99] a | [155] c | [211] d | [267] a | [323] b
[100] a | [156] a | [212] c | [268] b | [324] b
[101] b | [157] a | [213] a | [269] c | [325] a
[102] d | [158] c | [214] d | [270] d | [326] a
[103] b | [159] b | [215] a | [271] b | [327] d
[104] d | [160] b | [216] d | [272] d | [328] d
[105] b | [161] a | [217] c | [273] b | [329] b
[106] c | [162] a | [218] a | [274] c | [330] a
[107] d | [163] a | [219] b | [275] d | [331] b
[108] a | [164] d | [220] d | [276] d | [332] d
[109] d | [165] a | [221] a | [277] d | [333] a
[110] d | [166] a | [222] b | [278] d | [334] b
[111] b | [167] b | [223] c | [279] d | [335] d
[112] d | [168] c | [224] c | [280] d | [336] b
[113] a | [169] b | [225] d | [281] b | [337] a
[114] a | [170] b | [226] b | [282] b | [338] b
[115] d | [171] d | [227] a | [283] a | [339] a
[116] a | [172] a | [228] a | [284] d | [340] c
[117] b | [173] d | [229] d | [285] b | [341] d
[118] d | [174] d | [230] b | [286] d | [342] b
[119] a | [175] d | [231] a | [287] a | [343] c
[120] c | [176] d | [232] c | [288] c | [344] a
[121] c | [177] d | [233] a | [289] b | [345] b
[122] b | [178] c | [234] d | [290] d | [346] a
[123] c | [179] c | [235] c | [291] b | [347] c
[124] d | [180] a | [236] a | [292] b | [348] a
[125] b | [181] d | [237] d | [293] b | [349] d
[126] d | [182] c | [238] b | [294] c | [350] c
[127] b | [183] c | [239] c | [295] b | [351] c
[128] a | [184] d | [240] c | [296] a | [352] a
[129] b | [185] d | [241] c | [297] a | [353] a
[130] c | [186] b | [242] c | [298] a | [354] c
[131] d | [187] c | [243] d | [299] b | [355] b
[132] c | [188] d | [244] a | [300] c | [356] a
[133] d | [189] c | [245] d | [301] c | [357] a
[134] b | [190] b | [246] a | [302] d | [358] b
[135] a | [191] c | [247] d | [303] a | [359] b
[136] c | [192] b | [248] a | [304] d | [360] d
[137] d | [193] a | [249] d | [305] a | [361] b
[138] c | [194] c | [250] d | [306] d | [362] d
[139] c | [195] a | [251] b | [307] c | [363] d
[140] a | [196] d | [252] d | [308] d | [364] b
[141] d | [197] b | [253] b | [309] a | [365] b
[142] c | [198] a | [254] c | [310] a | [366] a
[143] a | [199] a | [255] d | [311] c | [367] d
[144] c | [200] c | [256] a | [312] c | [368] d
[145] d | [201] b | [257] b | [313] b | [369] d
[146] a | [202] c | [258] a | [314] a | [370] c
[147] b | [203] c | [259] c | [315] a | [371] b
[148] c | [204] b | [260] a | [316] c | [372] d
[149] b | [205] c | [261] b | [317] a | [373] a
[150] a | [206] a | [262] d | [318] b | [374] c
[151] d | [207] c | [263] d | [319] b | [375] d

## Slide 156
[376] a | [382] c | [388] a | [394] d | [400] c
[377] a | [383] d | [389] c | [395] d | [401] c
[378] c | [384] a | [390] c | [396] c | [402] d
[379] a | [385] b | [391] d | [397] c | [403] a
[380] c | [386] a | [392] b | [398] a | [404] a
[381] b | [387] b | [393] a | [399] b | [405] d
3.4. для первой квалификационной
Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC)
категории Европейской
(соответствуют конференции
администраций почт и электросвязи). Соответствие минимальным требованиям подтверждается при правильном ответе в течении не более двух часов на 36 и более из 45 вопросов и приеме на слух сигналов кода Морзе объемом 250 знаков со скоростью 60 знаков в минуту, при этом допускается не более трёх ошибок.
Международные правила, нормы и терминология, относящиеся к любительской службе
Вопрос №1
С какими радиостанциями может проводить радиосвязи любительская станция, если она НЕ участвует в проведении аварийно-спасательных работ?
□ С любительскими радиостанциями и радиостанциями гражданского «Си - Би» диапазона (27 МГц)
□ Только с любительскими радиостанциями
□ С любительскими радиостанциями и радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (446 МГц, 0,5 Вт)
□ С любительскими радиостанциями, радиостанциями гражданского «Си - Би» диапазона (27 МГц), а также с радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (446 МГц, 0,5 Вт)
Вопрос №2
В каких случаях любительская радиостанция может передавать кодированные сообщения?
□ При участии в аварийно-спасательной связи
□ Только при работе вне любительских диапазонов
□ Не регламентируется
□ Ни в каких, при этом передача контрольного номера в соревнованиях по радиоспорту, а также управляющих команд и телеметрии любительских радиостанций наземного и космического базирования не относится к передачам с использованием кодировки сигнала
Вопрос №3
Разрешено ли радиостанции любительской службы создание преднамеренных помех другим радиостанциям?
□ Не разрешено
□ Разрешено, если станция другой службы работает на более низкой основе
□ Разрешено, если это «радиохулиган», который не реагирует на требования прекратить передачу
□ Не разрешено в диапазонах совместного использования с другими службами связи
Вопрос №4
Разрешено ли радиостанции любительской службы передавать какие-либо сообщения за плату?

## Slide 157
□ Не разрешено
□ Не разрешено на частотах ниже 30 МГц
□ Разрешено, если это реклама
□ Разрешено, если это телеграммы в труднодоступные районы страны
Вопрос №5
Как называется любительская радиостанция, производящая односторонние передачи в целях изучения условий распространения радиоволн?
□ Ретранслятор
□ Цифровая станция
□ Станция радиоуправления
□ Радиомаяк
Вопрос №6
Может ли станция любительской службы проводить радиосвязи с радиостанциями, не имеющими отношения к любительской службе?
□ Может для выяснения, на какой основе (первичной или вторичной) работают эти радиостанции
□ Может в случае стихийных бедствий, при проведении аварийно-спасательных работ
□ Может, если эти станции имеют Свидетельства о регистрации РЭС
□ Не может
Вопрос №7
Если радиооператор любительской радиостанции слышит сигнал бедствия на частоте, на которой он не имеете права осуществлять передачу, что ему разрешено сделать для помощи станции, терпящей бедствие?
□ Ему разрешено помогать вне разрешённых частот передачи, если только он использует международный код Морзе
□ Ему разрешено помогать, только если сигналы его радиостанции будут на ближайшей частоте в разрешенных границах
□ Ему разрешено помогать станции, терпящей бедствие, на любых частотах любым доступным способом
□ Ему не разрешено помогать, потому что сигнал лежит вне границ разрешенных ему частот
Вопрос №8
На сколько условных районов разделён земной шар по схеме деления на районы IARU (ITU)?
□ На пять
□ На три
□ На четыре
□ На два
Вопрос №9
Какие территории входят в первый район IARU (ITU)?
□ Австралия и Океания
□ Африка, Европа, страны бывшего СССР
□ Северная Америка
□ Южная Америка
Вопрос №10
На основании рекомендаций какой организации в различных странах Европы и ряде

## Slide 158
неевропейских стран устанавливаются единые требования к квалификации радиолюбителей?
□ СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)
□ WRL (Всемирная радиолюбительская лига)
□ ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)
□ СРР (Союз радиолюбителей России)
Вопрос №11
Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?
□ RA3A
□ RIT
□ БЕРЁЗА
□ АТ-321
Вопрос №12
Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?
□ ФОНАРЬ
□ RMT
□ MO13
□ RA9EM
Вопрос №13
Какой позывной сигнал не относится к любительской службе?
□ R4IT
□ R44ITU
□ R8SRR
□ RIT
Вопрос №14
Как называется международная организация радиолюбителей?
□ WRL (Всемирная радиолюбительская лига)
□ ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)
□ СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)
□ IARU (Международный радиолюбительский союз)
Вопрос №15
Что обозначает сокращение «DX»?
□ Радиостанцию, работающую малой мощностью
□ Радиостанцию, работающую в соревнованиях
□ Дальнюю или редкую радиостанцию
□ Радиостанцию, работающую с плохим сигналом
Вопрос №16
При каких условиях любительская радиостанция может использоваться на борту морского или воздушного судна
□ С согласия владельца судна
□ С согласия командира судна и при условии соблюдения всех правил по обеспечению безопасности полетов или мореплавания
□ При наличии разрешений Морского или Воздушного Регистров
□ При любых условиях
Вопрос №17
Разрешается ли допуск на любительскую радиостанцию лица, не имеющего квалификацию

## Slide 159
или имеющего квалификацию более низкой категории?
□ Допускается исключительно в целях обучения и при условии обеспечения непрерывного контроля за его работой
□ Допускается только при участии в соревнованиях
□ Допускаются только лица не старше 19 лет
□ Не допускается
Вопрос №18
Какой российский документ имеет силу полной лицензии СЕРТ?
□ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой категории
□ Свидетельство о регистрации РЭС первой категории
□ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой или второй квалификационной категории
□ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории
Вопрос №19
Какой российский документ имеет силу лицензии СЕРТ новичка (Novice)?
□ Свидетельство о регистрации РЭС третьей квалификационной категории
□ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории
□ Свидетельство о регистрации РЭС четвёртой квалификационной категории
□ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой или второй квалификационной категории
Вопрос №20
В течение какого времени радиооператор любительской радиостанции, нерезидент, - обладатель полной или Novice - лицензии СЕРТ может осуществлять передачи с территории России, без получения разрешительных документов?
□ 1 год
□ Ограничений нет
□ 90 дней
□ Не имеет права
Вопрос №21
Какой позывной сигнал должен передавать радиолюбитель, осуществляющий передачи при посещении страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06 ?
□ Передаётся свой позывной сигнал, после которого через дробь следует буква "Р"
□ Перед своим позывным сигналом через дробь передаётся префикс страны пребывания
□ Передаётся только свой позывной сигнал
□ После своего позывного сигнала через дробь передаётся префикс страны пребывания
Вопрос №22
Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий бельгийской национальной радиолюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Бельгии в течение первых 90 дней пребывания?
Смотри
подсказку.

## Slide 160
□ ON/RL3DX
□ RL3DX/ON
□ RL3DX
□ ON33DX
Вопрос №23
Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий австрийской национальной радиолюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Австрии в течение первых 90 дней пребывания? Смотри подсказку.
□ OE83DX
□ OE/RL3DX
□ RL3DX/OE
□ RL3DX
Вопрос №24
В каком документе содержатся сведения о том, в соответствии с какой национальной радиолюбительской лицензией может осуществлять передачи владелец полной или Novice - лицензии СЕРТ в стране пребывания? Как найти этот документ?

## Slide 161
□ В соответствии с приложением № 2 рекомендации СЕРТ T/R 61-01. Находится в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу http://www.ero.dk
□ В соответствии с последним Решением ГКРЧ по радиолюбителям. Находится в интернете на сайте ГРЧЦ по адресу http://www.grfc.ru
□ В соответствии с решением Роскомнадзора. Находится в интернете на сайте Роскомнадзора по адресу http://www.rsoc.ru
□ В соответствии с решением Союза радиолюбителей России. Находится в интернете на сайте СРР по адресу http://www.srr.ru
Вопрос №25
Может ли обладатель Свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания четвёртой квалификационной категории осуществлять передачи из стран пребывания, присоединившихся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06?
□ Может в соответствии с международной лицензией СЕРТ
□ Может в соответствии с лицензией СЕРТ новичка (Novice)
□ Нет, не может
□ Может в соответствии с полной лицензией СЕРТ
Вопрос №26
Дает ли полная или Novice - лицензия СЕРТ, право беспрепятственно осуществлять ввоз и вывоз любительской аппаратуры в страны - члены СЕРТ?
□ Не дает. Рекомендации СЕРТ не заменяют таможенные правила и не имеют отношения к ввозу и вывозу радиолюбительской аппаратуры
□ Дает, но только в страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06
□ Дает, но только в страны - члены СЕРТ
□ Дает, но только радиолюбителю первой квалификационной категории
Вопрос №27
Какую функцию выполняет гармонизированный радиолюбительский экзаменационный сертификат HAREC?
□ Это лицензия, на основании которой радиолюбитель может осуществлять передачи из стран - членов СЕРТ в течение 90 дней
□ Это свидетельство о членстве радиолюбителя в национальной радиолюбительской организации
□ Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена
□ Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена
Вопрос №28
Какую функцию выполняет радиолюбительский экзаменационный сертификат новичка ARNEC?
□ Это лицензия, на основании которой радиолюбитель может осуществлять передачи из стран - членов СЕРТ в течение 90 дней
□ Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена
□ Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена

## Slide 162
d)□ Это свидетельство о членстве радиолюбителя в национальной радиолюбительской организации
Вопрос №29
Какой позывной сигнал должен использовать для опознавания своей радиостанции владелец лицензии СЕПТ при временном (до 90 дней) посещении России?
□ RA/ и далее свой позывной
□ RB/ и далее свой позывной
□ R/ и далее свой позывной
□ свой позывной и далее после дроби условный номер федерального округа
Вопрос №30
Какой позывной сигнал должен использовать для опознавания своей радиостанции владелец лицензии СЕПТ "новичка" (CEPT NOVICE) при временном ( до 90 дней) посещении России?
□ R/ и далее свой позывной
□ RС/ и далее свой позывной
□ RU/ и далее свой позывной
□ свой позывной и далее после дроби условный номер федерального округа
Вопрос №31
Какую возможность дает российскому радиолюбителю наличие лицензии СЕРТ, в стране, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 по полученю документов?
□ Получить только международный экзаменационный сертификат (HAREC или ARNEC)
без экзамена на основании лицензии СЕРТ
□ Ни какой дополнительной возможности для получения документов
□ Получить только национальную радиолюбительскую лицензию страны, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 без экзамена на основании лицензии СЕРТ
□ Получить национальную радиолюбительскую лицензию страны, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 и международный экзаменационный сертификат (HAREC или ARNEC) без экзамена на основании лицензии СЕРТ
Вопрос №32
Какую национальную радиолюбительскую лицензию в Бельгии может без экзаменов получить российский радиолюбитель, имеющий Гармонизированный экзаменационный сертификат HAREC? (Смотри подсказку)

## Slide 163
□ Лицензию второй категории
□ Лицензию класса "А"
□ Лицензию HAREC
□ Лицензию СЕРТ
Вопрос №33
Где можно сдать международный экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC?
□ В штаб - квартире СЕРТ в Женеве
□ Международных экзаменов на получение гармонизированного экзаменационного сертификата HAREC не существует. Каждая страна СЕРТ организует национальные экзамены в соответствии с темами, перечисленными в приложении № 6 рекомендаций T/R61-02
□ В штаб - квартире ITU в Вене
□ Заочно в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу
http://www.ero.dk
Вопрос №34
Может ли гражданин России сдать экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC за пределами России?
□ Может - только в штаб - квартире ITU
□ Нет, не может
□ Может, если он является членом национальной радиолюбительской организации
□ Да, может. Для этого гражданин России должен сдать национальный радиолюбительский экзамен в любой стране СЕРТ, на квалификационную категорию (класс), соответствующую полной лицензии CEPT
Вопрос №35
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определены цели любительской службы?
□ Такого определения нет

## Slide 164
□ Бесплатная переговорная радиосвязь
□ Самообучение, переговорная связь и технические исследования
□ Взаимная радиосвязь на территориях со слабым развитием сетей связи общего пользования
Вопрос №36
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определены лица, допущенные к любительской службе?
□ Лица, имеющие стационарную, либо мобильную радиостанцию
□ Лица, имеющие должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды
□ Лица, имеющие мобильную радиостанцию
□ Такого определения нет
Вопрос №37
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определена Администрация связи?
□ Любое правительственное учреждение или служба, ответственное за развитие сетей связи в стране
□ Любая организация, осуществляющая надзор за использованием в стране радиочастотного спектра
□ Любая организация страны – участника, заявившая о том, что она администрирует сети связи в своей стране
□ Любое правительственное учреждение или служба, ответственное за выполнение обязательств по Уставу Международного союза электросвязи, по Конвенции Международного союза электросвязи и по Административным регламентам
Вопрос №38
Какая из перечисленных любительских радиостанций вправе претендовать на то, что какая- либо из частот будет закреплена за ней постоянно или будет освобождена для ней в какой-то момент времени: радиостанция, участвующая в соревнованиях, радиостанция, участвующая в тренировке аварийной радиолюбительской службы, радиостанция, ведущая «круглый стол»?
□ Радиостанция, участвующая в соревнованиях
□ Ни одна из радиостанций
□ Радиостанция, ведущая «круглый стол»?
□ Радиостанция, участвующая в тренировке аварийной радиолюбительской службы
Вопрос №39
Какие виды помех определены Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи?
□ Допустимая, приемлемая, вредная
□ Допустимая, приемлемая, неприемлемая
□ Допустимая, недопустимая, неприемлемая
□ Допустимая, недопустимая, вредная
Вопрос №40
Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи называется помеха, существенно ухудшающая качество, затрудняющая или неоднократно прерывающая работу службы радиосвязи?
□ Неприемлемая
□ Критическая
□ Вредная

## Slide 165
d)□ Недопустимая
Вопрос №41
Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи называется помеха, согласованная Администрациями связи
□ Критическая
□ Приемлемая
□ Вредная
□ Согласованная
Вопрос №42
Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи называется помеха, удовлетворяющая количественным критериям помехи и критериям совместного использования частот?
□ Допустимая
□ Вредная
□ Приемлемая
□ Согласованная
Вопрос №43
Какое воздействие на систему радиосвязи в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определяется как помеха?
□ Такого определения нет
□ Воздействие, проявляющееся в любом ухудшении качества, ошибках или потере информации
□ Воздействие, вызывающее дополнительную нагрузку на радиооператора
□ Воздействие от работы любой радиостанции на вторичной основе
Вопрос №44
Радиостанция, работающая однополосной модуляцией с частотой несущей 7070 кГц и нижней боковой полосой по причине плохой линейности выходного каскада занимает полосу 7060 – 7070 кГц. Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи квалифицируется излучение этой радиостанции в полосе 7060 – 7067 кГц?
□ Побочное излучение
□ Вредное излучение
□ Недопустимое излучение
□ Внеполосное излучение
Вопрос №45
Радиостанция, работающая однополосной модуляцией с частотой несущей 7070 кГц и нижней боковой полосой, по причине самовозбуждения выходного каскада излучает в двух полосах частот: 7067 – 7070 кГц и 10203 – 10206 кГц. Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи квалифицируется излучение этой радиостанции в полосе 10203 – 10206 кГц?
□ Недопустимое излучение
□ Побочное излучение
□ Вредное излучение
□ Внеполосное излучение
Нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся использования радиочастотного спектра РЭС любительской службы

## Slide 166
Вопрос №46
Чем определяются условия использования выделенных полос радиочастот (частоты, вид связи, мощность) любительской радиостанцией, принадлежащей юридическому лицу?
□ Формой собственности юридического лица
□ Квалификационной категорией руководителя организации – юридического лица
□ Стажем работы радиостанции
□ Квалификационной категорией управляющего радиооператора
Вопрос №47
Какой из перечисленных диапазонов выделен любительской службе на первичной основе?
□ 23 см
□ 90 см
□ 2 м
□ 70 см
Вопрос №48
Что должен делать радиооператор любительской радиостанции, ведущий передачу в диапазоне частот, выделенном любительской службе на вторичной основе, при требовании прекратить передачу со стороны радиостанции, работающей на первичной основе?
□ Выяснить позывной радиостанции, работающей на первичной основе
□ Выяснить местоположение радиостанции, работающей на первичной основе
□ Прекратить передачу
□ Продолжать передачу
Вопрос №49
Для каких целей предназначена любительская и любительская спутниковая службы в Российской Федерации?
□ Для оказания помощи зарубежным странам в улучшении технического состояния сетей радиосвязи и технического мастерства обслуживающего персонала, а также для поощрения визитов зарубежных радиолюбителей
□ Для обеспечения граждан Российской Федерации везде и всегда, где это возможно, бесплатными средствами связи, в том числе мобильными.
□ Для разработки радиосхем, увеличения числа разработчиков радиосхем
□ Для самореализации граждан в сфере любительской радиосвязи и радиоспорта, изучения, исследования и экспериментального использования новых технологий и видов радиосвязи, развития технического творчества детей и молодежи, социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями
Вопрос №50
Какие темы запрещены для радиообмена в эфире?
□ Только угрозы применения насилия, оскорбления и клевета
□ Политика, религия коммерческая реклама, высказывания экстремистского характера, угрозы применения насилия, оскорбления и клевета
□ Для радиообмена в эфире нет запрещённых тем
□ Только политика
Вопрос №51
Какие сведения запрещены к передаче радиооператорам радиостанций любительской службы?
□ Не регламентируется
□ Сведения, полученные при прослушивании работы любительских радиостанций
□ Сведения, полученные от корреспондентов

## Slide 167
d)□ Сведения, составляющие государственную тайну
Вопрос №52
Какая организация контролирует выполнение правил и требований любительской службы в России?
□ Союз радиолюбителей России (СРР)
□ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)
□ Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ)
□ Роскомнадзор
Вопрос №53
Сколько категорий радиолюбителей установлено в России?
□ Шесть
□ Пять
□ Четыре
□ Три
Вопрос №54
Сколько постоянных позывных сигналов может быть образовано любительской радиостанции?
□ Только один
□ Три
□ Два
□ Нет ограничений
Вопрос №55
Какая категория предоставляет радиолюбителю в России наибольшие возможности работы в эфире?
□ Первая
□ Четвёртая
□ «Экстра»
□ «Супер»
Вопрос №56
Какой максимальной мощностью разрешено производить передачи любительским радиостанциям четвертой категории?
□ Мощность не ограничена
□ Один ватт
□ Десять ватт
□ Пять ватт
Вопрос №57
На каких диапазонах разрешено осуществлять передачи радиооператорам любительских радиостанций четвертой категории самостоятельно с собственной радиостанции?
□ На диапазоне 160 метров и УКВ-диапазонах
□ Только на диапазоне 160 метров
□ Только на УКВ - диапазонах
□ На всех диапазонах, выделенных любительской службе в России
Вопрос №58
С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи начинающим радиолюбителям, не имеющим категории?

## Slide 168
□ С радиостанций 1 и 2 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора
□ С радиостанций 1 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора
□ С любых радиостанций только под непосредственным контролем управляющего оператора
□ Начинающим радиолюбителям, не имеющим категории, осуществлять передачи запрещено
Вопрос №59
С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи в диапазоне коротких волн радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории?
□ С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, 2 и 3 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора
□ С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, и 2 категорию
□ С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 категорию
□ Радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории осуществлять передачи в диапазоне коротких волн запрещено
Вопрос №60
Из каких частей состоит позывной сигнал?
□ Суффикс и астериск
□ Префикс и астериск
□ Суффикс и приставка
□ Префикс и суффикс
Вопрос №61
Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Жук-Три-
Дмитрий-Анна-Василий"?
□ RW3DAV
□ RQ3DAW
□ RG3DAV
□ RV3DAW
Вопрос №62
Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Знак-Три-
Дмитрий-Галина-Зинаида"?
□ RX3DGZ
□ RZ3DHZ
□ RZ3DGZ
□ RZ3DGX
Вопрос №63
Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Ульяна-Анна-Три-
Щука-Жук-Иван-Краткий"?
□ UA3VQIK
□ UA3VQJ
□ UA3QVI
□ UA3QVJ
Вопрос №64
Укажите позывной радиооператора любительской радиостанции из России

## Slide 169
□ UN8AAA
□ UK8AAA
□ US5AAA
□ UA9AAA
Вопрос №65
Какой из перечисленных ниже позывных используется для опознавания любительской радиостанции, установленной на автомобиле или речном судне?
□ UA3AA/m
□ UA3AA/mm
□ UA3AA/s
□ UA3AA/z
Вопрос №66
Какой позывной сигнал использовал Э.Т. Кренкель?
□ UA1FA
□ UW3DI
□ R1FL
□ RAEM
Вопрос №67
Кому принадлежал позывной сигнал RAEM?
□ Лбов Ф.А.
□ Кренкель Э.Т.
□ Лаповок Я.С.
□ Кудрявцев Ю.Н.
Вопрос №68
Укажите позывной сигнал любительской радиостанции, принадлежащей ветерану Великой Отечественной войны?
□ R73SRR
□ RR3DH
□ U3DI
□ R3DAAD/B
Вопрос №69
Укажите позывной сигнал любительской радиостанции четвёртой категории
□ RR3DH
□ U3DI
□ R73SRR
□ R3DAAD
Вопрос №70
Какие префиксы позывных сигналов выделены для радиолюбителей России?
□ RA0 - RZ9, UA0-UZ9
□ RA0 - RZ9
□ R0 - R9, RA0 - RZ9, UA0-UI9
□ UA0-UZ9
Вопрос №71
Какой мощностью работает радиостанция любительской службы с позывным сигналом
UA3AA/QRP?

## Slide 170
□ 5 Ватт, или менее
□ Более 1000 Ватт
□ Более 200 Ватт
□ Нельзя определить
Вопрос №72
Когда радиооператор любительской радиостанции может использовать свою любительскую радиостанцию для передачи "SOS" или "MAYDAY" на радиочастотах, выделенных другим службам радиосвязи?
□ Когда передано штормовое предупреждение
□ Никогда
□ В исключительных случаях и только при непосредственной угрозе жизни и здоровью граждан
□ Только в определённое время (через 15 или 30 минут после начала часа)
Вопрос №73
Разрешено ли радиолюбительской станции передавать музыку?
□ Не разрешено
□ Разрешено только в вечернее время
□ Не разрешено, кроме передачи музыкальных позывных
□ Разрешено на частотах выше 433 МГц
Вопрос №74
При каких условиях радиооператор любительской радиостанции может самостоятельно осуществлять передачи с принадлежащей ему радиостанции?
□ При наличии у радиооператора членского билета Союза радиолюбителей России
□ При наличии у радиооператора Разрешения на эксплуатацию радиостанции
□ При наличии у радиооператора эксплуатационной и технической квалификации, позывного сигнала, регистрации РЭС, а также выполнении Решения ГКРЧ по любительской службе
□ При наличии у радиооператора Сертификата соответствия на радиостанцию
Вопрос №75
Какая организация образует позывной сигнал радиостанции любительской службы?
□ Государственная комиссия по радиочастотам
□ Союз радиолюбителей России
□ Радиочастотная служба, состоящая из Главного радиочастотного центра, а также радиочастотных центров Федеральных округов и их филиалов в Республиках, краях и областях
□ Территориальное управление Роскомнадзора
Вопрос №76
Сколько Свидетельств о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС), должен получить радиооператор любительской радиостанции?
□ Только одно
□ По одному на каждое радиоэлектронное средство (трансивер)
□ Максимум два: одно на основное место жительства и одно на дачу
□ Одно на позывной и по одному на каждый трансивер
Вопрос №77
Может ли радиолюбитель допустить другого радиолюбителя, не имеющего позывного, для

## Slide 171
работы со своей радиостанции?
□ Может только под личным контролем
□ Может только под контролем Роскомнадзора
□ Не может
□ Может только под контролем Радиочастотной службы
Вопрос №78
Эксплуатация радиоэлектронных средств без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) влечет административное наказание физического лица в виде:
□ Предупреждение в письменной форме.
□ Лишение специального права, предоставленного физическому лицу на три года.
□ Наложение административного штрафа на физическое лицо с конфискацией радиоэлектронных средств или без таковой.
□ Административный арест физического лица на срок до пятнадцати суток.
Вопрос №79
Каким документом российским радиолюбителям выделяются полосы радиочастот для проведения радиосвязей?
□ Решением Министерства внутренних дел (МВД)
□ Постановлением Правительства РФ (ППРФ)
□ Решением Госинспекции электросвязи РФ (ГИЭ)
□ Решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ)
Вопрос №80
Имеет ли право лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя (категории), осуществлять самостоятельно передачи на зарегистрированной любительской радиостанции, переданной ему по доверенности?
□ Да
□ Да, только в случае, если доверенность заверена нотариально
□ Да, при наличии разрешения полиции
□ Нет. Лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя, может осуществлять передачи только под контролем управляющего оператора, указанного в Свидетельстве о регистрации РЭС
Вопрос №81
Что определяется Свидетельством об образовании позывного сигнала опознавания?
□ Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания является разрешением на осуществление радиолюбителем передач с любых радиостанций
□ Только позывной сигнал любительской радиостанции
□ Только квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции
□ Квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции и позывной сигнал опознавания радиостанций
Вопрос №82
В каком случае радиооператор любительской радиостанции может не вести аппаратный журнал?
□ При использовании стационарной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц
□ При использовании мобильной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц
□ При проведении радиосвязей с местными корреспондентами
□ При проведении радиосвязей цифровыми видами связи

## Slide 172
Вопрос №83
Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительской радиостанции?
□ Дата и время проведения радиосвязи, диапазон и вид работы, позывной корреспондента
□ Дата и время проведения радиосвязи
□ Позывной корреспондента и оба рапорта
□ Позывной корреспондента, его имя и местонахождение, используемая аппаратура и антенны, краткая характеристика погодных условий
Вопрос №84
Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительского ретранслятора или радиомаяка?
□ Выходная мощность и потребляемый ток
□ При работе любительских ретрансляторов и радиомаяков аппаратный журнал не ведётся
□ Время включения и выключения
□ Список позывных сигналов допущенных корреспондентов
Вопрос №85
Сколько времени должен храниться аппаратный журнал любительской радиостанции?
□ Не менее трёх лет после внесения в него последних сведений
□ Не менее шести месяцев после того, как он начат
□ Не менее одного года после внесения в него последних сведений
□ Вечно
Вопрос №86
Обязательно ли переносить сведения в аппаратный журнал любительской радиостанции из отдельного журнала учёта радиосвязей, проведённых в соревнованиях?
□ Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся на бумажном носителе
□ Нет
□ Да
□ Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся с использованием компьютера
Вопрос №87
Можно ли вносить в аппаратный журнал любительской радиостанции какую-либо информацию помимо обязательной
□ Можно вносить любую дополнительную информацию
□ Нельзя
□ Можно вносить дополнительную информацию, только переданную корреспондентом
□ Можно вносить дополнительную информацию только об используемой аппаратуре и погодных условиях
Вопрос №88
Какая полоса частот двухметрового диапазона предназначена для работы частотной модуляцией (FM) без использования наземных ретрансляторов и радиолюбительских спутников?
□ 144.0 - 144.5 МГц
□ 145,206-145,594 МГц
□ 145 - 146 МГц
□ 144 - 146 МГц
Вопрос №89

## Slide 173
Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 70 см?
□ 1,6 МГц
□ 100 кГц
□ 6 МГц
□ 600 кГц
Вопрос №90
Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 2 м?
□ 100 кГц
□ 1,6 МГц
□ 6 МГц
□ 600 кГц
Вопрос №91
Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 23 см?
□ 6 МГц
□ 600 кГц
□ 100 кГц
□ 1,6 МГц
Вопрос №92
Какое сообщение может регулярно передавать любительский ретранслятор азбукой Морзе?
□ Новости для радиолюбителей
□ Телеметрию
□ Значение температуры ретранслятора и напряжение питания
□ Позывной сигнал ретранслятора
Вопрос №93
Какие станции пользуются преимуществом при проведении радиосвязей через любительский ретранслятор?
□ Стационарные
□ Иностранные
□ Местные
□ Носимые и возимые
Вопрос №94
Что может потребоваться передавать вашей радиостанции одновременно с речевым сигналом для проведения QSO через любительский ретранслятор?
□ Позывной сигнал ретранслятора
□ Позывной сигнал владельца ретранслятора
□ Субтон
□ Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи
Вопрос №95
Какой программе CEPT соответствуют вопросы на четвёртую категорию?
□ Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC)
□ Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL)
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC)
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту

## Slide 174
Вопрос №96
Какой программе CEPT соответствуют вопросы на третью категорию?
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту
□ Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL)
□ Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC)
Вопрос №97
Какой экзаменационной программе CEPT соответствуют вопросы на вторую категорию?
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).
□ Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC)
□ Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL)
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту
Вопрос №98
Какой экзаменационной программе CEPT соответствуют вопросы на первую категорию?
□ Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC)
□ Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL)
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту
□ Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).
Вопрос №99
Какова максимально разрешенная мощность любительской радиостанции первой квалификационной категории в диапазоне 1810-2000 кГц?
□ 100 Вт
□ 500 Вт
□ 10 Вт
□ 1000 Вт
Правила и процедуры установления радиосвязи, ведения и окончания радиообмена
Вопрос №100
Как осуществляется общий вызов (CQ) при голосовой передаче?
□ Несколько раз называется свой позывной
□ Несколько раз называется свой самостоятельно придуманный «ник»
□ Сначала «Всем», затем несколько раз имя
□ Сначала «Всем», затем несколько раз позывной, затем «приём»
Вопрос №101
Что необходимо сделать перед передачей общего вызова (CQ)?
□ Дать короткий общий вызов
□ Убедиться, что операторам других станций не будет создано помех
□ Несколько раз перевести радиостанцию в режим передачи
□ Несколько раз передать свой позывной

## Slide 175
Вопрос №102
Как следует отвечать на голосовой общий вызов (CQ)?
□ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, пять раз по буквам, затем слово "здесь", затем Ваш позывной, по крайней мере, один раз
□ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, 10 раз, затем слово "здесь",
затем Ваш позывной по крайней мере дважды
□ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, три раза, затем слово
"здесь", затем Ваш позывной, по крайней мере, пять раз по буквам
□ Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, один раз, затем слово
"здесь", затем Ваш позывной по буквам
Вопрос №103
Каковы права радиооператоров любительских радиостанций, желающих использовать одну и ту же свободную частоту?
□ Радиооператоры станций второго и третьего районов ITU должны уступить частоту радиооператорам станций первого района ITU
□ Радиооператор станции низшей категории должен уступить частоту оператору станции высшей категории
□ Радиооператор станции, мощность которой меньше, должен уступить частоту оператору станции, мощность которой больше
□ Радиооператоры обеих станций имеют равные права для работы на частоте
Вопрос №104
Как следует выбирать мощность радиостанции при проведении радиосвязи?
□ Всегда необходимо устанавливать минимально возможную мощность
□ Необходимо устанавливать минимальную мощность, достаточную для обеспечения уверенного приема вашего сигнала корреспондентом
□ Мощность радиостанции не имеет значения
□ Всегда необходимо устанавливать максимально возможную мощность
Вопрос №105
Разрешается ли изменять частоту радиостанции, находящейся в режиме передачи?
□ Да, только за границами любительских диапазонов
□ Нет
□ Да
□ Да, только в границах любительских диапазонов
Вопрос №106
Что следует сделать любительским станциям сразу после обмена позывными и рапортами на вызывной частоте?
□ Ограничений на радиообмен на вызывной частоте не существует
□ Либо закончить радиообмен, либо перейти на другую частоту для продолжения радиообмена
□ Немедленно закончить радиообмен
□ Назвать свои позывные сигналы и продолжить радиообмен
Вопрос №107
В каком порядке при проведении QSO голосовыми видами связи называются позывные?
□ Позывной корреспондента, затем свой
□ Свой позывной, затем - позывной корреспондента
□ Не имеет значения

## Slide 176
d)□ Всегда только свой позывной
Вопрос №108
В каком порядке даются оценки сигнала корреспондента при передаче рапорта по системе
RST?
□ Разбираемость, слышимость (сила сигнала), тон
□ Тон, разбираемость, слышимость (сила сигнала)
□ Слышимость (сила сигнала), разбираемость, тон
□ Тон, слышимость (сила сигнала), разбираемость
Вопрос №109
Что означает "Ваш сигнал - пять девять плюс 20 дБ..."?
□ Полоса Вашего сигнала на 20 децибел выше линейности
□ Измеритель относительной силы сигнала вашего корреспондента показывает значение, на 20 дБ превышающее отметку в 9 баллов по шкале «S»
□ Сила Вашего сигнала увеличилась в 100 раз
□ Повторите Вашу передачу на частоте на 20 кГц выше
Вопрос №110
Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко и при этом вся передаваемая ей информация разбирается полностью?
a)□ | 59
b)□ | 39
c)□ | 57
d)□ | 599
Вопрос №111
Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко, но из-за плохого качества модуляции отдельные слова принять невозможно?
a)□ | 49
b)□ | 599
c)□ | 73
d)□ | 59
Вопрос №112
Каков высший балл оценки разбираемости сигналов корреспондента по системе RS или
RST?
□ 1 балл
□ 9 баллов
□ 59 баллов
□ 5 баллов
Вопрос №113
Каков высший балл оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента по системе RS или
RST?
□ 9 баллов
□ 5 баллов
□ 1 балл
□ 59 баллов
Вопрос №114
С какой целью используются кодовые слова фонетического алфавита?

## Slide 177
□ Для оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента
□ Для повышения разборчивости при передаче позывных сигналов и слов сообщений в условиях помех
□ Для оценки разбираемости сигналов корреспондента
□ Для передачи общего вызова
Вопрос №115
Какие радиолюбительские диапазоны относятся к ультракоротковолновым?
□ 10 м, 2 м, 70 см
□ 433 МГц и выше
□ 10 м, 2 м
□ Все диапазоны выше 30 МГц
Вопрос №116
Как радиооператор должен вызывать корреспондента в любительском ретрансляторе, если он знает позывной корреспондента?
□ Назвать позывной вызываемой станции, затем назвать свой позывной
□ Сказать "Брэк, брэк - 73", затем назвать позывной вызываемой станции
□ Подождать пока станция даст "CQ", затем ответить ей
□ Сказать три раза "CQ", затем назвать позывной вызываемой станции
Вопрос №117
Как правильно включиться в разговор в любительском ретрансляторе?
□ Немедленно передать: "Брэк - брэк!", чтобы показать, что Вы сильно хотите принять участие в разговоре
□ Назвать Ваш позывной во время паузы между передачами
□ Дождаться окончания передачи и начать вызывать необходимую станцию
□ Включить усилитель мощности и перекрыть всех, кто работает на передачу
Вопрос №118
Почему следует делать короткие паузы между передачами при использовании любительского ретранслятора?
□ Чтобы ретранслятор не сильно нагревался
□ Для проверки КСВ репитера
□ Чтобы успеть сделать запись в аппаратном журнале
□ Чтобы послушать, не просит ли кто-либо еще предоставить ему возможность воспользоваться ретранслятором
Вопрос №119
Почему передачи через любительский ретранслятор должны быть короткими?
□ Чтобы проверить, не отключился ли оператор станции, находящейся на приеме
□ Чтобы дать возможность ответить слушающим операторам-нерадиолюбителям
□ Чтобы повысить вероятность проведения связей на большие расстояния
□ Длинные передачи могут затруднить пользование любительским ретранслятором в аварийной ситуации
Вопрос №120
Зачем при работе через любительский ретранслятор, установленный на спутнике, необходимо контролировать излучаемую мощность своей радиостанции?
□ Чтобы Вас всегда было хорошо слышно
□ Чтобы уменьшить допплеровский сдвиг частоты ретранслятора
□ Чтобы избежать перегрузки линейного тракта ретранслятора (транспондера)

## Slide 178
d)□ Чтобы ретранслятор не сильно нагревался
Вопрос №121
Каким Q-кодом обозначается слово "радиосвязь"?
□ QRZ
□ QSL
□ QSO
□ QSY
Вопрос №122
Каким Q-кодом обозначается выражение "изменение частоты"?
□ QRT
□ QRG
□ QSY
□ QRZ
Вопрос №123
Каким Q-кодом обозначается выражение "прекращение работы в эфире"?
□ QRM
□ QRZ
□ QRN
□ QRT
Вопрос №124
Каким Q-кодом обозначается выражение "атмосферные помехи"?
□ QRN
□ QRZ
□ QRT
□ QRM
Вопрос №125
Каким Q-кодом обозначается выражение "помехи от других радиостанций"?
□ QRM
□ QRZ
□ QRT
□ QRN
Вопрос №126
Каким Q-кодом обозначается выражение "станция малой (менее 5 Ватт) мощности"?
□ QRO
□ QRP
□ QRM
□ QRZ
Вопрос №127
Каким Q-кодом обозначается выражение "станция большой мощности"?
□ QRZ
□ QRM
□ QRP
□ QRO
Вопрос №128

## Slide 179
С какой периодичностью должен передаваться собственный позывной любительской радиостанции при проведении радиосвязи?
□ Один раз за все время радиосвязи, в её конце
□ Никогда
□ В начале и в конце радиосвязи, а во время радиосвязи - не реже одного раза за десять минут
□ Один раз за все время радиосвязи, в её начале
Вопрос №129
Что представляет собой карточка - квитанция (QSL)?
□ Квитанция об оплате услуг Радиочастотной службы
□ Документ, подтверждающий проведение любительской радиосвязи
□ Почтовая карточка
□ Визитная карточка любительской радиостанции
Виды радиосвязи (телефония, телеграфия, цифровые виды связи и передача изображений)
Вопрос №130
Для чего предназначен любительский ретранслятор?
□ Для длительных бесед на интересные темы
□ Для соревнований по радиоспорту
□ Для увеличения возможностей по проведению QSO переносных и мобильных радиостанций
□ Для передачи радиолюбительских новостей
Вопрос №131
Как обозначается вид работы «телеграф»?
□ AM
□ RTTY
□ CW
□ FM
Вопрос №132
Как обозначается вид работы «частотная модуляция»?
□ AM
□ RTTY
□ FM
□ CW
Вопрос №133
Как обозначается вид работы - «амплитудная модуляция»?
□ CW
□ AM
□ RTTY
□ FM
Вопрос №134
Какие из перечисленных видов работы предназначены для передачи голоса?
□ PSK
□ RTTY
□ FM, AM, SSB

## Slide 180
d)□ CW
Вопрос №135
Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи текста?
□ SSB
□ FM
□ RTTY
□ AM
Вопрос №136
Как графически изображается сигнал прямоугольной формы?
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ На приведённом рисунке сигнала прямоугольной формы нет
Вопрос №137
Как графически изображается спектр непрерывного синусоидального сигнала?
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 4

## Slide 181
Вопрос №138
Как графически изображается спектр сигнала при амплитудной модуляции?
□ Вариант 3
□ Вариант 4
□ Вариант 1
□ Вариант 2
Вопрос №139
Как графически изображается спектр сигнала при однополосной модуляции с верхней боковой полосой?
□ Вариант 4
□ Вариант 1
□ Вариант 3
□ Вариант 2
Вопрос №140
Как графически изображается спектр сигнала при однополосной модуляции с нижней боковой полосой?

## Slide 182
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 4
Вопрос №141
Как графически изображается спектр сигнала при частотной (фазовой) модуляции?
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 4
Вопрос №142
Как графически изображается спектр сигнала при многопозиционной фазовой модуляции?

## Slide 183
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 4
Вопрос №143
Что характеризует коэффициент модуляции при амплитудной модуляции?
□ Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует ширину амплитудной модуляции и соотношение между несущей частотой и шириной спектра
□ Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует способность передавать высокочастотные сигналы
□ Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует способность передавать низкочастотные сигналы
□ Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует глубину амплитудной модуляции и соотношение между уровнями несущей и боковых полос
Вопрос №144
Как связаны девиация частоты и индекс модуляции при частотной модуляции
□ Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как разность между максимальной девиацией частоты (за один период модулирующего сигнала) и частотой модуляции
□ Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как отношение максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала) к частоте модуляции
□ Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как отношение частоты модуляции к максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала)
□ Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как произведение максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала) на частоту модуляции
Вопрос №145
Как связаны скорость передачи символов в цифровых видах связи и ширина полосы сигнала?
□ Полоса сигнала не зависит от скорости передачи символов
□ Чем выше скорость передачи символов, тем шире полоса сигнала
□ Чем выше скорость передачи символов, тем уже полоса сигнала
□ Полоса сигнала зависит только от частоты, на которой ведётся передача

## Slide 184
Вопрос №146
Какую полосу частот занимает спектр сигнала при однополосной модуляции с нижней боковой полосой, если частота подавленной несущей равна 7060 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?
□ 7057,0 – 7059,7 кГц
□ 7059,7 - 7060,3 кГц
□ 7057,0 – 7063,0 кГц
□ 7060,3 – 7063,0 кГц
Вопрос №147
Какую полосу частот занимает спектр сигнала при однополосной модуляции с верхней боковой полосой, если частота подавленной несущей равна 14350 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?
□ 14347 – 14353 кГц
□ 14350,3 – 14353 кГц
□ 14347 – 14349,7 кГц
□ 14650 -17350 кГц
Вопрос №148
Какую полосу частот занимает спектр сигнала при частотной модуляции с индексом модуляции равным 2, если частота несущей равна 29500 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?
□ 29499,7 – 29500,3 кГц
□ 29494 – 29506 кГц
□ 29488 – 29500 кГц
□ 29497 – 29503 кГц
Вопрос №149
Какую полосу частот занимает спектр сигнала при амплитудной модуляции, если частота несущей равна 144500 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?
□ 144497 – 144503 кГц
□ 144500,3 – 144503 кГц
□ 144497 – 144499,7 кГц
□ 144800 – 147500 кГц
Теория радиосистем (передатчики, приемники, антенны и распространение радиоволн)
Вопрос №150
В каком случае рекомендуется включать малошумящий предварительный усилитель
(PREAMP), установленный на входе приёмника радиостанции?
□ При приёме слабых сигналов
□ При приёме сильных сигналов
□ При недостаточной громкости сигнала в головных телефонах
□ При высоком уровне внешнего шума
Вопрос №151
В каком случае рекомендуется включать аттенюатор (АТТ)?
□ При недостаточной мощности выходного каскада
□ При недостаточной мощности усилителя звуковой частоты
□ При приёме сильных сигналов
□ При приёме слабых сигналов

## Slide 185
Вопрос №152
В каких случаях НЕ рекомендуется включать компрессор речевого сигнала (PROC, COMP)?
□ Включать компрессор нужно всегда
□ Если в микрофон попадает много постороннего шума
□ Если у оператора сильный голос
□ При работе с динамическим микрофоном
Вопрос №153
В каком режиме работы радиостанции есть высокая вероятность выхода из строя выходного каскада?
□ При подключении к радиостанции компьютера с нелицензионной операционной системой Windows
□ При включении режима передачи при отключенном микрофоне
□ При включении высокоомных телефонов вместо низкоомных
□ При включении режима передачи без подключенной антенны
Вопрос №154
Что представляет собой субтон (TONE, T, CTCSS)?
□ Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи
□ Низкочастотный звуковой сигнал, передающийся в эфир вместе с речью оператора
□ Сигнал, используемый для работы азбукой Морзе
□ Двухчастотный сигнал для проверки линейности выходного каскада передатчика
Вопрос №155
С какой целью передаётся субтон (TONE, T, CTCSS)?
□ Для работы азбукой Морзе
□ Для автоматического перехода радиостанции в режим передачи
□ Для автоматического опознавания сигналов одной или нескольких радиостанций
□ Для настройки выходного каскада передатчика
Вопрос №156
Что произойдёт со включенной радиостанцией, если нажать кнопку РТТ (TRANSMIT, SEND)?
□ Отключится микрофон
□ Радиостанция перейдёт в режим передачи
□ Выключится питание
□ Радиостанция перейдёт в режим приёма
Вопрос №157
Какова общепринятая цветовая маркировка проводов, идущих от радиостанции (трансивера)
к внешнему блоку питания?
□ Красный - плюс, белый - минус
□ Чёрный - плюс, красный - минус
□ Красный - плюс, чёрный - минус
□ Чёрный - плюс, белый - минус
Вопрос №158
Какую функцию в радиостанции выполняет ручка расстройки (RIT)?
□ Регулирует громкость приёмника
□ Изменяет усиление по промежуточной частоте
□ Изменяет частоту приёма при неизменной частоте передачи

## Slide 186
d)□ Расстраивает выходной контур выходного каскада
Вопрос №159
Что произойдёт со включенной радиостанцией, если включить голосовое управление радиостанцией (VOX) и произнести перед микрофоном громкий звук?
□ Выключится питание радиостанции
□ Радиостанция перейдёт в режим приёма
□ Включится шумоподавитель
□ Радиостанция перейдёт в режим передачи
Вопрос №160
Что отображается на индикаторе радиостанции, градуированном в делениях шкалы «S»?
□ Громкость сигналов на выходе усилителя звуковой частоты радиостанции
□ Уровень собственных шумов приёмника
□ Чувствительность микрофонного входа радиостанции
□ Сила сигнала принимаемых радиостанций, выраженная в баллах
Вопрос №161
Что отображается на индикаторе радиостанции, имеющем обозначение «PWR» («POWER»,
«Po»)?
□ Ток потребления радиостанции
□ Уровень мощности на выходе передатчика
□ Уровень шумов приёмника
□ Чувствительность микрофонного входа радиостанции
Вопрос №162
При работе в двухметровом диапазоне на индикаторе частоты настройки радиостанции отображаются цифры «145.475.00». Какова частота настройки радиостанции?
□ 145475 Мегагерц
□ 14547500 герц
□ 145475 герц
□ 145 Мегагерц и 475 килогерц
Вопрос №163
Какую функцию в радиостанции выполняет схема автоматической регулировки усиления
(AGC)?
□ Обеспечивает плавность вращения ручки настройки частоты
□ Обеспечивает постоянное усилие на рычаг телеграфного манипулятора
□ Поддерживает принимаемые сигналы радиостанций на одном уровне громкости
□ Поддерживает на постоянном уровне выходную мощность радиостанции
Вопрос №164
Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме FM и увеличении усиления микрофонного усилителя?
□ Изменений не произойдёт
□ Показания увеличатся
□ Показания уменьшатся
□ Предсказать невозможно
Вопрос №165
Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме SSB и сильном уменьшении усиления микрофонного усилителя?

## Slide 187
□ Показания сильно уменьшатся
□ Изменения показаний не произойдёт
□ Показания сильно увеличатся
□ Изменения показаний предсказать невозможно
Вопрос №166
Что произойдёт при установке слишком большого коэффициента усиления микрофонного усилителя радиостанции?
□ Ничего не произойдёт
□ Сигнал радиостанции будет передаваться с искажениями
□ Упадёт выходная мощность
□ Сигнал радиостанции передаваться не будет
Вопрос №167
Для чего предназначен интерфейс «САТ»?
□ Для подключения к радиостанции дополнительной антенны
□ Для обмена данными между компьютером и радиостанцией
□ Для подключения к радиостанции внешних динамиков
□ Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет
Вопрос №168
Для чего предназначен шумоподавитель (SQUELCH, SQL)?
□ Для подавления шума при отсутствии на частоте приёма работающих радиостанций
□ Для обмена данными между компьютером и радиостанцией
□ Для подключения к радиостанции внешних динамиков
□ Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет
Вопрос №169
Что в радиостанции переключает кнопка «USB - LSB»?
□ Повышенный и пониженный уровень мощности
□ Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе SSB
□ Субтон
□ Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе FM
Вопрос №170
Что представляет собой полудуплекс (QSK)?
□ Режим работы, при котором половину времени занимает передача и половину приём
□ Режим работы, при котором приём возможен в паузах между нажатиями ключа
□ Работа на двух разнесённых частотах
□ Режим работы выходного каскада радиостанции с половинным уровнем мощности
Вопрос №171
Какова наиболее вероятная причина громкого, но при этом полностью неразборчивого приёма сигналов радиостанций в режиме SSB?
□ Выключен малошумящий предварительный усилитель (PREAMP)
□ Неправильно выбрана боковая полоса
□ Включена расстройка (RIT)
□ Мала чувствительность радиостанции
Вопрос №172
Какой фильтр в тракте промежуточной частоты радиостанции лучше всего подходит для приёма сигналов в режиме SSB?

## Slide 188
□ С шириной полосы пропускания 3 кГц
□ С шириной полосы пропускания 6 кГц
□ С шириной полосы пропускания 500 Гц
□ С шириной полосы пропускания 10 кГц
Вопрос №173
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 4?
□ Модулятором
□ Микрофонным усилителем
□ Задающим генератором
□ Усилителем мощности
Вопрос №174
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?
□ Модулятором
□ Микрофонным усилителем
□ Задающим генератором
□ Усилителем мощности
Вопрос №175
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?

## Slide 189
□ Микрофонным усилителем
□ Усилителем мощности
□ Задающим генератором
□ Модулятором
Вопрос №176
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?
□ Усилителем мощности
□ Задающим генератором
□ Микрофонным усилителем
□ Модулятором
Вопрос №177
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?
□ Смесителем
□ Усилителем высокой частоты
□ Гетеродином
□ Детектором

## Slide 190
Вопрос №178
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?
□ Детектором
□ Смесителем
□ Гетеродином
□ Усилителем высокой частоты
Вопрос №179
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?
□ Гетеродином
□ Смесителем
□ Усилителем высокой частоты
□ Детектором
Вопрос №180
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 5?
□ Детектором
□ Усилителем высокой частоты

## Slide 191
□ Смесителем
□ Гетеродином
Вопрос №181
Что из перечисленного пригодно для работы в качестве линии питания антенны?
□ Пластмассовая труба
□ Стальной трос
□ Резиновый шланг
□ Коаксиальный кабель, двухпроводная линия
Вопрос №182
Какую линию питания антенны можно вести под землёй и крепить непосредственно к стене дома?
□ Двухпроводную линию
□ Четырёхпроводную линию
□ Коаксиальный кабель
□ Однопроводную линию
Вопрос №183
Какая линия питания антенны излучает меньше других?
□ Двухпроводная линия
□ Однопроводная линия
□ Четырёхпроводная линия
□ Коаксиальный кабель
Вопрос №184
Какая линия питания антенны допускает работу с сильно рассогласованной антенной?
□ Коаксиальный кабель
□ Пластмассовая труба
□ Двухпроводная линия
□ Резиновый шланг
Вопрос №185
Как можно понизить резонансную частоту дипольной антенны?
□ Использовать линию питания большей длины
□ Укоротить антенну
□ Использовать линию питания меньшей длины
□ Удлинить антенну
Вопрос №186
Каково входное сопротивление высоко подвешенного полуволнового диполя на резонансной частоте?
□ Зависит от резонансной частоты
□ Около 50 Ом
□ Около 75 Ом
□ Около 200 Ом
Вопрос №187
Каково входное сопротивление четвертьволновой вертикальной штыревой антенны
(«граунд-плейн») на резонансной частоте?
□ Около 50 Ом
□ Зависит от резонансной частоты

## Slide 192
□ Около 75 Ом
□ Около 30-36 Ом
Вопрос №188
Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости высоко подвешенного горизонтально расположенного полуволнового диполя?
□ Круговую
□ Полуволновый диполь диаграммы направленности не имеет
□ В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны
□ В виде восьмёрки вдоль полотна антенны
Вопрос №189
Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн»)?
□ В виде восьмёрки вдоль полотна антенны
□ Круговую
□ Вертикальная штыревая антенна диаграммы направленности не имеет
□ В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны
Вопрос №190
Что является показателем широкополосности антенны?
□ Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 0,7
□ Ширина полосы частот, в пределах которой антенна сохраняет свою работоспособность
□ Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 20
□ Ширина полосы частот, в пределах которой антенна полностью перестаёт принимать радиосигналы
Вопрос №191
Куда расходуется мощность передатчика, если линия питания антенны имеет потери?
□ На нагрев и линии питания и разъёмов, которыми линия питания присоединяется к антенне и передатчику, а также излучение линии питания
□ Только на излучение линии питания
□ Возвращается назад в передатчик
□ Только на нагрев линии питания
Вопрос №192
Если в линии питания антенны, имеющей очень малые потери, произойдёт короткое замыкание, каким станет значение КСВ в этой линии?
□ 1 (единица)
□ -1 (минус единица)
□ Бесконечно малым
□ Бесконечно большим
Вопрос №193
Если линия питания антенны, имеющей очень малые потери, оторвётся от антенны, каким станет значение КСВ в этой линии?
□ Бесконечно малым
□ Бесконечно большим
□ 1
□ -1 (минус единица)
Вопрос №194

## Slide 193
Справедливо ли утверждение о том, что при увеличении мощности передатчика в 10 раз дальность связи на УКВ возрастает в 10 раз?
□ Да, если антенна поднята на высоту боле десяти длин волн
□ Да, если используется однополосная модуляция
□ Да, если используется направленная антенна
□ Нет
Вопрос №195
Какие механизмы дальнего распространения присущи ультракоротким радиоволнам?
□ Ультракороткие радиоволны распространяется только в пределах прямой видимости
□ Отражение от ионосферного слоя Z
□ Рефракция, температурная инверсия, радиоаврора, отражение от слоя Es, отражение от Луны и следов метеоров
□ Отражение от ионосферного слоя D
Вопрос №196
Что представляет собой температурная инверсия?
□ Момент перехода температуры через ноль градусов Фаренгейта
□ Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу
□ Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу
□ Момент перехода температуры через ноль градусов Цельсия
Вопрос №197
Что представляет собой радиоаврора?
□ Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу
□ Отражение радиоволн от приполярных областей ионосферы во время магнитных бурь
□ Выпадение ледяных игл
□ Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу
Вопрос №198
Сколько в среднем длится солнечный цикл?
□ 5 лет
□ 17 лет
□ 11 лет
□ 2 года
Вопрос №199
Какое действие является наиболее эффективным для достижения большей дальности связи?
□ Увеличение коэффициента усиления микрофонного усилителя FM - радиостанции
□ Использование компрессора речевого сигнала в FM - радиостанции
□ Использование направленной антенны с коэффициентом усиления 10 дБи вместо четвертьволновой штыревой антенны с коэффициентом усиления 1 дБи
□ Увеличение мощности передатчика в два раза
Вопрос №200
В каких условиях наблюдается наиболее сильная температурная инверсия?
□ При сильном ветре
□ При температуре, превышающей плюс 30 градусов

## Slide 194
□ В туман
□ Ночью и утром при большом суточном ходе температур, а также при высоком давлении
Вопрос №201
Каким символом обозначается электрическое напряжение?
□ А
□ U
□ I
□ W
Вопрос №202
Каким символом обозначается электрический ток?
□ А
□ I
□ W
□ U или Е
Вопрос №203
Как называется электрическая цепь, потребляющая слишком большой ток?
□ Разомкнутая
□ Закрытая
□ Мертвая
□ Короткозамкнутая
Вопрос №204
Как называется электрическая цепь, не потребляющая тока?
□ Разомкнутая
□ Закрытая
□ Короткозамкнутая
□ Мертвая
Вопрос №205
Какая физическая величина описывает скорость потребления электрической энергии?
□ Сопротивление
□ Напряжение
□ Мощность
□ Ток
Вопрос №206
Как действует сопротивление в электрической цепи?
□ Оно хранит энергию в магнитном поле
□ Оно хранит энергию в электрическом поле
□ Оно обеспечивает цепь электронами вследствие химической реакции
□ Оно препятствует движению электронов, превращая электрическую энергию в тепло
Вопрос №207
Как можно непосредственно вычислить величину напряжения в цепи постоянного тока при известных значениях тока и сопротивления?
□ U = I * R (Напряжение равно току, умноженному на сопротивление)
□ U = I / P (Напряжение равно току, деленному на мощность)
□ U = R / I (Напряжение равно сопротивлению, деленному на ток)
□ U = I / R (Напряжение равно току, деленному на сопротивление)

## Slide 195
Вопрос №208
Как можно непосредственно вычислить величину тока в цепи постоянного тока при известных значениях напряжения и сопротивления?
□ I = R / U (Ток равен сопротивлению, деленному на напряжение)
□ I = U * R (Ток равен напряжению, умноженному на сопротивление)
□ I = U / R (Ток равен напряжению, деленному на сопротивление)
□ I = U / P (Ток равен напряжению, деленному на мощность)
Вопрос №209
Как называется электрический ток, меняющий своё направление с определённой частотой?
□ Переменный ток
□ Ток устоявшейся величины
□ Постоянный ток
□ Изменчивый ток
Вопрос №210
Как называется электрический ток, текущий только в одном направлении?
□ Постоянный ток
□ Стабильный ток
□ Переменный ток
□ Изменчивый ток
Вопрос №211
Какова длина волны диапазона 144 МГц?
□ 20 см
□ 2 м
□ 145 м
□ 10 м
Вопрос №212
Какова длина волны диапазона 433 МГц?
□ 70 см
□ 23 см
□ 433 м
□ 7 см
Вопрос №213
Какова длина волны диапазона 1300 МГц?
□ 1300 м
□ 2 м
□ 23 см
□ 10 м
Вопрос №214
Какова длина волны диапазона 28 МГц?
□ 23 см
□ 2 м
□ 10 м
□ 28 м
Вопрос №215

## Slide 196
Что происходит с длиной радиоволны при увеличении частоты?
□ Радиоволна превращается в электромагнитную волну
□ Длина радиоволны уменьшается
□ Длина радиоволны не изменяется
□ Длина радиоволны увеличивается
Вопрос №216
Какая боковая полоса, как правило, используется при однополосной (SSB) передаче в УКВ -
диапазонах?
□ Центральная
□ Подавленная
□ Нижняя
□ Верхняя
Вопрос №217
При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном мощность на выходе радиостанции практически не излучается. Каким видом модуляции производится передача?
□ SSB
□ AM
□ Узкополосная FM (NFM)
□ FM
Вопрос №218
При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном на выходе радиостанции излучается полная мощность. Каким видом модуляции производится передача?
□ FM
□ USB
□ AM
□ SSB
Вопрос №219
Что услышит радиооператор радиостанции при приёме в режиме FM двух радиостанций одновременно, если сигналы одной из них значительно мощнее другой?
□ Сигналы обеих радиостанций
□ Только радиостанцию с более мощными сигналами
□ Только радиостанцию с более слабыми сигналами
□ Ничего
Вопрос №220
Что происходит при неполном согласовании антенны с линией питания?
□ В эфир излучается мощность, большая, чем может излучаться при полном согласовании
□ Уменьшается громкость радиостанции
□ Уменьшается усиление по микрофонному входу
□ В эфир излучается мощность, меньшая, чем может излучаться при полном согласовании
Вопрос №221
Каким волновым сопротивлением должен обладать коаксиальный соединитель, предназначенный для подключения к радиостанции коаксиального кабеля, соединяющего радиостанцию с антенной, имеющей входное сопротивление 50 Ом?

## Slide 197
□ С любым волновым сопротивлением
□ 50 Ом
□ 100 Ом
□ 75 Ом
Вопрос №222
Два коаксиальных соединителя, один из которых имеет волновое сопротивление 50 Ом, а другой - 75 Ом, отличаются только диаметром штыря центрального проводника. Какое волновое сопротивление имеет коаксиальный соединитель с более толстым штырём?
□ 50 Ом
□ Любое
□ Определить невозможно
□ 75 Ом
Вопрос №223
Что означает «сопротивление 50 Ом» применительно к коаксиальному соединителю?
□ Сопротивление по постоянному току между корпусом и центральным штырём
□ Волновое сопротивление соединителя по переменному току
□ Сопротивление по постоянному току внутри центрального штыря
□ Усилие при стыковке соединителя к ответной части
Вопрос №224
Какой способ соединения коаксиальных кабелей в линии питания является наименее надёжным?
□ Скрутка
□ Пайка
□ Обжим
□ Сварка
Вопрос №225
Какова эффективная изотропно-излучаемая мощность (EIRP) радиостанции мощностью 100 Ватт с линией питания без потерь и антенной с коэффициентом усиления 3 дБи (2 раза по мощности)?
□ 200 Ватт
□ 100 Ватт
□ 50 Ватт
□ 71 Ватт
Вопрос №226
Что представляет из себя «эквивалент нагрузки» радиостанции?
□ Мощный безындукционный резистор, сопротивление которого равно выходному сопротивлению радиостанции. Как правило, 50 или 75 Ом
□ Кронштейн для крепления радиостанции в автомобиле
□ Мощный резистор, рассеивающий при подключении его к источнику питания радиостанции такую же мощность, какую потребляет радиостанция
□ Мощный резистор, включаемый вместо динамика
Вопрос №227
Перечислите ионосферные слои, от которых отражаются короткие волны
□ E, S
□ F, E
□ C, D, E

## Slide 198
d)□ A, B, C, D
Вопрос №228
При радиосвязи на каком радиолюбительском диапазоне энергетические потери на затухание в ионосфере минимальны?
□ 1,8 МГц
□ 3,5 МГц
□ Потери на затухание в ионосфере одинаковы на всех диапазонах
□ 28 МГц
Вопрос №229
В каком ионосферном слое происходит сильное затухание волн низкочастотного участка кортковолнового диапазона в дневное время?
□ C
□ S
□ F
□ D
Вопрос №230
Что происходит при многоскачковом распространении коротких волн?
□ Радиоволна отражается от ионосферы, затем от Солнца, затем снова от ионосферы и так несколько раз
□ Радиоволна отражается от ионосферы, затем от поверхности земли или водной поверхности, затем снова от ионосферы и так несколько раз
□ У радиоволны при отражении от ионосферы, несколько раз скачком меняется частота
□ Радиоволна отражается от ионосферы, затем от Луны, затем снова от ионосферы и так несколько раз
Вопрос №231
От каких областей отражаются ультракороткие волны во время радиоавроры?
□ От авроральных областей, ионосферы, находящихся на экваторе
□ От метеоров, влетающих в атмосферу Земли во время радиоавроры
□ От авроральных областей, тропосферы, находящихся на экваторе
□ От авроральных областей ионосферы, находящихся вблизи магнитных полюсов Земли
Вопрос №232
Что характеризуется числом Вольфа?
□ Степень активности Луны
□ Минимально возможное число скачков при многоскачковом распространении радиоволны
□ Степень активности Солнца
□ Максимально возможное число скачков при многоскачковом распространении радиоволны
Вопрос №233
Какие из перечисленных явлений связаны с распространением радиоволн и зависят от состояния Солнца?
□ Тропосферное прохождение, рефракция
□ Отражение от следов метеоров
□ Отражение от Луны
□ Радиооаврора, магнитная буря, изменение МПЧ

## Slide 199
Вопрос №234
Какие факторы при распространении радиоволн влияют на образование «мёртвой зоны»?
□ Грозовая активность
□ Частота сигнала, солнечная активность, диаграмма направленности антенны
□ Чувствительность приемника
□ Мощность сигнала, вид модуляции
Вопрос №235
Как связаны между собой максимально применимая частота (МПЧ) и затухание на дальних трассах?
□ На дальних трассах при совпадении МПЧ и частоты, применяемой для радиосвязи, часто наблюдается минимальное затухание
□ На частотах выше МПЧ всегда наблюдается минимальное затухание сигнала
□ МПЧ и затухание сигнала на дальних трассах никак не связаны друг с другом
□ На частотах, не совпадающих с МПЧ, радиосвязь невозможна
Вопрос №236
Как влияет многолучевое распространение радиоволн на качество сигнала при проведении дальних радиосвязей?
□ При многолучевом распространении радиоволн происходит полное затухание радиоволн в точке приема
□ При многолучевом распространении радиоволн происходит сдвиг частоты приема корреспондента
□ При многолучевом распространении радиоволн возникают сильные помехи телевидению
□ При многолучевом распространении радиоволн часто обнаруживается эффект “эхо”,
замирания и задержки сигнала
Вопрос №237
Каков механизм распространения радиоволн при метеорных радиосвязях?
□ Радиоволны отражаются от точки столкновения двух метеоров
□ Радиоволны преломляются в воздухе, нагретом раскаленным метеором
□ Радиоволны отражаются от металлических метеоритов
□ Радиоволны отражаются от ионизированных следов сгорающих метеоров
Вопрос №238
В какую из перечисленных групп материалов входят только диэлектрики?
□ Стекло, медь, кремний
□ Германий, кремний, селен
□ Стекло, керамика, текстолит
□ Медь, алюминий, ртуть
Вопрос №239
В какую из перечисленных групп материалов входят только проводники?
□ Германий, кремний, селен
□ Стекло, медь, кремний
□ Медь, алюминий, ртуть
□ Стекло, керамика, текстолит
Вопрос №240
В какую из перечисленных групп материалов входят только полупроводники?
□ Стекло, керамика, текстолит

## Slide 200
□ Стекло, медь, кремний
□ Германий, кремний, селен
□ Медь, алюминий, ртуть
Вопрос №241
Каковы основные характеристики качества диэлектрика?
□ Напряжение электрического пробоя, потери на нагрев диэлектрика в переменном электрическом поле, диэлектрическая проницаемость
□ Потери на нагрев диэлектрика при протекании через него постоянного тока
□ Максимально допустимый постоянный ток
□ Потери на нагрев диэлектрика в постоянном магнитном поле
Вопрос №242
В каких единицах измеряется величина сопротивления протеканию электрического тока?
□ В (Вольт)
□ Ом
□ Вт (Ватт)
□ А (Ампер)
Вопрос №243
Как формулируется Закон Ома?
□ Сила тока в полной цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на суммарную проводимость цепи
□ Сила тока в полной цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на суммарное сопротивление цепи
□ Сила тока в полной цепи равна суммарному сопротивлению цепи, деленному на электро-движущую силу источника
□ Сила тока в полной цепи равна суммарной проводимости цепи, деленной на электродвижущую силу источника
Вопрос №244
Каков физический смысл емкости гальванического элемента или батареи?
□ Ёмкость гальванического элемента или батареи – это геометрический объём элемента или батареи
□ Ёмкость гальванического элемента или батареи – это количество энергии, которое будет отдано гальваническим элементом или батареей в нагрузку при определённых условиях разряда
□ Ёмкость гальванического элемента или батареи – это ЭДС гальванического элемента или батареи
□ Ёмкость гальванического элемента или батареи – это максимальный разрядный ток элемента или батареи
Вопрос №245
Какое внутреннее сопротивление имеет идеальный источник напряжения?
□ Бесконечно большое
□ 0 Ом
□ Любое
□ Численно равное напряжению
Вопрос №246
Какое внутреннее сопротивление должен иметь источник напряжения для питания трансивера?

## Slide 201
□ Достаточно низкое для того, чтобы обеспечивать необходимое выходное напряжение при полном выходном токе
□ Не менее 10 Ом
□ Как можно более высокое
□ Не менее 100 Ом
Вопрос №247
Чему равен ток короткого замыкания источника напряжения имеющего напряжение холостого хода 13,5 В и внутреннее сопротивление 0,5 Ом?
□ 27 А
□ Более 100 А
□ 6,75 А
□ 1 А
Вопрос №248
Если напряжение холостого хода аккумулятора равно 13,8 В, а внутреннее сопротивление равно 0,1 Ом, то чему будет равно напряжение на зажимах аккумулятора при подключении к нему трансивера, потребляющего в режиме передачи ток 30 А?
□ 6,3 В
□ 13,5 В
□ 10,8 В
□ 13,8 В
Вопрос №249
Что произойдёт, если для питания трансивера с номинальным напряжением питания 13,8 В применить два аккумулятора включённые последовательно и имеющие напряжения 6,3 В и 7,3 В соответственно?
□ При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит ноль вольт, и трансивер работать не будет
□ При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит 13,6 В и достаточной величине тока, отдаваемого обоими аккумуляторами трансивер будет работать нормально.
□ При включении аккумуляторов по приведённой схеме аккумулятор с напряжением 7,3 В будет заряжать аккумулятор с напряжением 6,3 В, что может привести к выходу из строя трансивера
□ При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит один вольт, что недостаточно для работы трансивера
Вопрос №250
К какому виду энергии относится энергия, запасенная в электромагнитном или электрическом поле?
□ Кинетическая энергия
□ Резонансная энергия
□ Токовая энергия
□ Потенциальная энергия

## Slide 202
Вопрос №251
В каком радиоэлементе для хранения энергии используется энергия электрического поля?
□ В катушке индуктивности
□ Такой элемент не существует
□ В резисторе
□ В конденсаторе
Вопрос №252
В каких единицах измеряется энергия, накопленная в электрическом поле?
□ А (Ампер)
□ В (Вольт)
□ Дж (Джоуль)
□ Вт (Ватт)
Вопрос №253
Какие материалы применяются для экранирования электрического поля?
□ Стеклотекстолит
□ Алюминий, медь
□ Слюда, фторопласт
□ Германий, кремний
Вопрос №254
От чего зависит напряжённость магнитного поля вокруг проводника?
□ От удельного сопротивления проводника
□ От длины проводника
□ От диаметра проводника
□ От силы тока в проводнике
Вопрос №255
Где и при каких обстоятельствах возникает магнитное поле?
□ Магнитное поле возникает между обкладками заряженного электрического конденсатора
□ Магнитное поле возникает всегда из электрического поля
□ Магнитное поле возникает между клеммами заряженного аккумулятора
□ Магнитное поле возникает вокруг проводника при протекании по нему электрического тока
Вопрос №256
Какие материалы применяются для экранирования магнитного поля?
□ Магнитомягкая сталь
□ Алюминий
□ Стеклотекстолит
□ Слюда, фторопласт
Вопрос №257
Как проявляется поверхностный эффект (скин-эффект) при протекании по проводнику тока высокой частоты?
□ Переменный электрический ток высокой частоты протекает по поверхности проводника. Чем выше частота, тем толще слой, по которому течёт ток.
□ Переменный электрический ток высокой частоты приводит к разогреву проводника и повышению его сопротивления
□ Переменный электрический ток высокой частоты протекает по поверхности

## Slide 203
проводника. Чем выше частота, тем тоньше слой, по которому течёт ток.
d)□ Переменный электрический ток высокой частоты течёт только внутри проводника.
Вопрос №258
По какой части металлической трубы течёт высокочастотный ток?
□ По внутренней части проводника, исключая его поверхность
□ По всему сечению трубы равномерно
□ По поверхности трубы
□ По поверхности или по внутренней части в зависимости от длины трубы
Вопрос №259
Почему практически весь высокочастотный ток, протекающий через проводник, течёт только в очень тонком слое по его поверхности?
□ Из-за влияния самоиндукции проводника
□ Из – за нагрева проводника
□ Из – за эффекта уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды
□ Потому что сопротивление протеканию высокочастотного тока меньше, чем низкочастотного
Вопрос №260
В каком радиоэлементе для хранения энергии используется энергия магнитного поля?
□ В катушке индуктивности
□ В резисторе
□ Такого радиоэлемента не существует
□ В конденсаторе
Вопрос №261
Как зависит скорость распространения волны от параметров среды, в которой она распространяется?
□ Скорость распространения электромагнитной волны обратно пропорциональна значению диэлектрической постоянной среды, в которой она распространяется
□ Скорость распространения электромагнитной волны прямо пропорциональна значению диэлектрической постоянной среды, в которой она распространяется
□ Скорость распространения электромагнитной волны во всех средах кроме вакуума носит случайный характер
□ Скорость распространения электромагнитной волны не зависит от параметров среды, в которой она распространяется
Вопрос №262
Какие виды поляризации имеют радиоволны?
□ Только вертикальную и горизонтальную
□ Линейную (в том числе, вертикальную и горизонтальную) и круговую
□ Поперечную и продольную
□ Радиоволны не имеют поляризации
Вопрос №263
Как графически изображается синусоидальный сигнал?

## Slide 204
□ Вариант 2
□ На приведённом рисунке синусоидального сигнала нет
□ Вариант 3
□ Вариант 1
Вопрос №264
Как определяется период одного колебания синусоидального сигнала?
□ C помощью штангенциркуля
□ 1/F
□ 300/F
□ F*300
Вопрос №265
Сколько угловых градусов содержится в полном периоде синусоидального колебания?
□ 1000 угловых градусов
□ 180 угловых градусов
□ 72 угловых градуса
□ 360 угловых градусов
Вопрос №266
Какой формулой связана частота и период синусоидальных колебаний?
□ F=1/T, где F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний
□ F=300/T, где F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний
□ F=С/T, где С – скорость света в вакууме, F-частота синусоидальных колебаний, а T –
период синусоидальных колебаний
□ F=T, где F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний
Вопрос №267
К постоянному резистору подключен источник переменного напряжения, действующее значение напряжения которого равно 220 В. Какое напряжение должен иметь источник постоянного напряжения, подключенный к этому же резистору, чтобы на резисторе в единицу времени выделялось такое же количество тепла, как и в первом случае?
□ 400 В
□ 127 В
□ 220 В

## Slide 205
d)□ 380 В
Вопрос №268
К постоянному резистору подключен источник переменного напряжения, амплитудное значение напряжения которого равно 310 В. Какое напряжение должен иметь источник постоянного напряжения, подключенный к этому же резистору, чтобы на резисторе в единицу времени выделялось такое же количество тепла, как и в первом случае?
□ 127 В
□ 400 В
□ 220 В
□ 380 В
Вопрос №269
Каковы условия для передачи мощности от усилителя к нагрузке с минимумом потерь?
□ Нагрузка должна иметь ёмкостный характер
□ Сопротивление нагрузки должно быть как можно меньше, а выходное сопротивление усилителя – как можно больше
□ Равенство выходного сопротивления усилителя и сопротивления нагрузки (при условии, что эти сопротивления носят активный характер)
□ Сопротивление нагрузки должно быть как можно больше, а выходное сопротивление усилителя – как можно меньше
Вопрос №270
Каков физический смысл дискретизации аналогового сигнала при аналогово – цифровом преобразовании?
□ Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из синусоидальной формы в набор сигналов сложной формы
□ Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из непрерывной формы в набор дискретных отсчётов
□ Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из сложной формы в набор синусоидальных сигналов
□ Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из напряжения в ток
Вопрос №271
Каков физический смысл квантования аналогового сигнала при аналогово – цифровом преобразовании?
□ Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из сложной формы в набор синусоидальных сигналов
□ Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из напряжения в ток
□ Квантование аналогового сигнала – это преобразование его в сигнал, который может принимать конечное число определённых значений
□ Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из синусоидальной формы в набор сигналов сложной формы
Вопрос №272
В какой вид энергии превращается энергия, выделяющаяся на резисторе?
□ В тепловую энергию
□ В резистивную энергию
□ В энергию магнитного поля
□ В энергию электрического поля
Вопрос №273
Назовите основные свойства резистора?

## Slide 206
□ Электрическая ёмкость, температурный коэффициент ёмкости, максимальный допустимое напряжение
□ Длина, способ намотки
□ Электрическое сопротивление, температурный коэффициент сопротивления, максимальная допустимая рассеиваемая мощность
□ Электрическое сопротивление, температурный коэффициент расширения, минимальная допустимая рассеиваемая мощность
Вопрос №274
Какие резисторы применяются в радиоаппаратуре в качестве датчиков температуры?
□ Терморезисторы
□ Переменные резисторы
□ Фоторезисторы
□ Температурные резисторы
Вопрос №275
Является ли резистор линейным элементом?
□ Резистор является полулинейным элементом
□ Резистор является линейным элементом
□ Резистор является частично линейным элементом
□ Резистор является нелинейным элементом
Вопрос №276
В чём состоит физический смысл ёмкости конденсатора?
□ Электрическая ёмкость конденсатора - это отношение заряда конденсатора к той разности потенциалов, которую этот заряд сообщает конденсатору
□ Электрическая ёмкость конденсатора - это разность потенциалов, которая сообщает конденсатору его заряд
□ Электрическая ёмкость конденсатора - это заряд, который сообщает конденсатору разность потенциалов
□ Электрическая ёмкость конденсатора - это произведение заряда конденсатора на ту разность потенциалов, которую этот заряд сообщает конденсатору
Вопрос №277
Какие из перечисленных единиц измерения относятся к единицам измерения диэлектрической проницаемости материалов.
□ Ампер
□ Вольт
□ Ни одна из перечисленных
□ Ом
Вопрос №278
Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы увеличить ёмкость такого конденсатора?
□ Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью
□ Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью
□ Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью
□ Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью

## Slide 207
Вопрос №279
Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы уменьшить ёмкость такого конденсатора?
□ Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью
□ Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью
□ Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью
□ Уменьшить площадь пластин, увеличить расстояние между ними, применить диэлектрик с меньшей диэлектрической проницаемостью
Вопрос №280
Какие диэлектрические материалы применяются в конденсаторах?
□ Кислород, водород
□ Алюминий, сталь, медь
□ Керамика, фторопласт, воздух, вакуум
□ Эбонит, поролон, резина
Вопрос №281
Каков физический смысл индуктивности?
□ Индуктивность – это физическая величина, характеризующая тепловые свойства электрической цепи
□ Индуктивность – это физическая величина, характеризующая способность электрической цепи выдерживать высокие напряжения
□ Индуктивность – это физическая величина, характеризующая способность электрической цепи пропускать большие токи
□ Индуктивность – это физическая величина, характеризующая магнитные свойства электрической цепи
Вопрос №282
Катушка индуктивности представляет собой цилиндр, на котором равномерно намотано несколько витков провода. Как нужно изменить конструкцию катушки, чтобы её индуктивность возросла?
□ Уменьшить диаметр катушки, уменьшить число витков катушки
□ Заменить материал провода на другой материал, имеющий более низкое сопротивление
□ Уменьшить диаметр катушки, увеличить число витков катушки
□ Увеличить диаметр катушки, увеличить число витков катушки, уменьшить шаг намотки
Вопрос №283
Чем определяется добротность катушки индуктивности?
□ Добротность катушки индуктивности на не зависит от частоты и определяется только геометрическими размерами катушки
□ Добротность катушки индуктивности равна отношению длины намотки катушки к её диаметру
□ Добротность катушки индуктивности на заданной частоте прямо пропорциональна индуктивному сопротивлению катушки и обратно пропорциональна омическому сопротивлению потерь
□ Добротность катушки индуктивности на заданной частоте прямо пропорциональна омическому сопротивлению потерь и обратно пропорциональна индуктивности катушки
Вопрос №284

## Slide 208
Каково назначение электрического трансформатора?
□ Электрический трансформатор предназначен для усиления мощности сигналов переменного тока
□ Электрический трансформатор предназначен для трансформирования электрического поля в магнитное
□ Электрический трансформатор предназначен для преобразования напряжения переменного тока, а также для обеспечения гальванической развязки цепей
□ Электрический трансформатор предназначен для трансформирования магнитного поля в электрическое
Вопрос №285
Чем определяется коэффициент трансформации напряжения электрического трансформатора?
□ Соотношением диаметров провода обмоток
□ Способом намотки обмоток на каркас трансформатора
□ Отношением ёмкостей обмоток
□ Соотношением числа витков обмоток
Вопрос №286
Какими свойствами должен обладать идеальный электрический трансформатор?
□ Идеальный электрический трансформатор должен иметь минимальный вес
□ У идеального электрического трансформатора габаритная мощность не должна зависеть от геометрических размеров сердечника
□ Идеальный электрический трансформатор не должен гудеть
□ У идеального электрического трансформатора должны отсутствовать потери энергии на нагрев обмоток и потоки рассеяния обмоток
Вопрос №287
Во что преобразуется энергия потерь реального электрического трансформатора?
□ В электрический заряд между обмотками
□ Нагрев обмоток магнитопровода и потери в диэлектрике
□ Нагрев обмоток и потоки рассеяния обмоток
□ Намагничивание близлежащих металлических предметов
Вопрос №288
Какое основное свойство диода позволяет использовать его в качестве выпрямителя переменного тока?
□ Участок с отрицательным сопротивлением на вольт – амперной характеристике
□ Очень высокое сопротивление в прямом направлении
□ Очень линейная вольт – амперная характеристика
□ Нелинейная вольт – амперная характеристика: при приложении напряжения одной полярности диод пропускает электрический ток, а при другой полярности – нет
Вопрос №289
Каково основное свойство туннельного диода, отличает его от диодов других типов?
□ Очень линейная вольт – амперная характеристика
□ Участок с отрицательным сопротивлением на вольт – амперной характеристике
□ Очень большой ток в прямом направлении
□ Очень высокое сопротивление в прямом направлении
Вопрос №290
Диод какого типа может усиливать и генерировать сигналы

## Slide 209
□ Стабилитрон
□ Точечный диод
□ Туннельный диод
□ Плоскостной диод
Вопрос №291
Какова основная область применения PIN-диода?
□ Переключатель высокочастотных сигналов
□ Высоковольтный выпрямитель
□ Источник постоянного тока
□ Высоковольтный стабилизатор
Вопрос №292
Какое свойство стабилитрона, позволяет использовать его в качестве стабилизатора напряжения?
□ Участок на вольт – амперной характеристике с неизменным напряжением при изменяющемся токе
□ Очень линейная вольт – амперная характеристика
□ Участок на вольт – амперной характеристике с неизменным током при изменяющемся напряжении
□ Очень большой ток в прямом направлении
Вопрос №293
Какой тип полупроводникового диода существенно изменяет свою внутреннюю ёмкость при изменении приложенного к нему напряжения?
□ PIN-диод
□ Туннельный диод
□ Варикап
□ Стабилитрон
Вопрос №294
Какова основная область применения варикапа?
□ В качестве датчика температуры
□ Резонансные цепи, частота которых перестраивается напряжением
□ Выходные цепи усилителей мощности
□ В качестве стабилизатора напряжения
Вопрос №295
Какое свойство биполярного транзистора характеризуется параметром β (бэта)?
□ Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по напряжению биполярного транзистора, показывающий, во сколько раз изменяется напряжение на коллекторе при изменении напряжения на базе
□ Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по напряжению биполярного транзистора, показывающий, во сколько раз изменяется напряжение на базе при изменении напряжения на коллекторе
□ Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по току биполярного транзистора в схеме с общей базой, показывающий, во сколько раз изменяется ток коллектора при изменении тока базы
□ Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по току биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером, показывающий, во сколько раз изменяется ток коллектора при изменении тока базы

## Slide 210
Вопрос №296
Чем отличаются биполярные транзисторы PNP- и NPN- проводимости?
□ Только названием
□ Полярностью подаваемых на них напряжений
□ Ничем не отличаются
□ Частотными свойствами
Вопрос №297
Какие электроды входят в состав триода?
□ Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель
□ Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель
□ Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель
□ Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель
Вопрос №298
Какие электроды входят в состав тетрода?
□ Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель
□ Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель
□ Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель
□ Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель
Вопрос №299
Какие электроды входят в состав пентода?
□ Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель
□ Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель
□ Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель
□ Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель
Вопрос №300
Какую функцию выполняет операционный усилитель?
□ Операционный усилитель в основном используется в электронных калькуляторах для выполнения операций сложения и умножения
□ Операционный усилитель в основном используется как усилительный элемент усилителей мощности высокой частоты
□ Операционный усилитель в основном используется в высокочастотных схемах для усиления слабых сигналов
□ Операционный усилитель в основном используется в схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая, благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ, полностью определяет коэффициент передачи полученной схемы
Вопрос №301
Какие характеристики имеет идеальный операционный усилитель?
□ Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, нулевое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания
□ Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно нулевое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения,

## Slide 211
бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания
□ Идеальный операционный усилитель имеет единичный коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания
□ Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания
Вопрос №302
Чем в основном определяется коэффициент усиления схемы с применением операционного усилителя?
□ Глубиной частотной коррекции
□ Напряжением питания операционного усилителя
□ Типом операционного усилителя
□ Глубиной отрицательной обратной связи, задаваемой внешними элементами
Вопрос №303
Какое значение имеет входное сопротивление идеального операционного усилителя?
□ Бесконечно большое
□ Переменное в зависимости от входного напряжения
□ Более 10 кОм
□ Бесконечно малое
Вопрос №304
Какое значение имеет выходное сопротивление идеального операционного усилителя?
□ Переменное, в зависимости от выходного напряжения
□ Бесконечно малое
□ Более 10 Ом
□ Бесконечно большое
Вопрос №305
От чего зависит коэффициент усиления и частотные характеристики активного RC фильтра, выполненного на операционном усилителе?
□ От номиналов резисторов и конденсаторов RC фильтра
□ От напряжения питания операционного усилителя
□ От тока, потребляемого операционным усилителем
□ От типа операционного усилителя
Вопрос №306
Какое сопротивление будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных резисторов сопротивлением 3 Ома и 2 Ома?
□ 5 Ом
□ 2.5 Ом
□ 10 Ом
□ 1 Ом
Вопрос №307
Какое сопротивление будет у цепочки, состоящей из двух параллельно соединенных

## Slide 212
резисторов сопротивлением 8 Ом каждый?
□ 16 Ом
□ 4 Ом
□ 8√2 Ом
□ 2 Ом
Вопрос №308
Какая ёмкость будет у цепочки, состоящей из двух параллельно соединенных конденсаторов ёмкостью 3 пФ и 2 пФ?
□ 2 пФ
□ 3 пФ
□ 3,2 пФ
□ 5 пФ
Вопрос №309
Какая ёмкость будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов ёмкостью 12 мкФ каждый?
□ 17,2 мкФ
□ 6 мкФ
□ 24 мкФ
□ 12 мкФ
Вопрос №310
Какая индуктивность будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных катушек индуктивности индуктивностью 3 мкГн и 2 мкГн?
□ 2 мкГн
□ 2,5 мкГн
□ 3 мкГн
□ 5 мкГн
Вопрос №311
Какая индуктивность будет у цепочки, состоящей из трёх параллельно соединенных катушек индуктивности индуктивностью 9 мкГн каждая?
□ 27 мкГн
□ 1 мкГн
□ 4,5 мкГн
□ 3 мкГн
Вопрос №312
Чему равна резонансная частота параллельного LC – контура?
□ F=1/(2π√(LC)), где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость
□ F=L/(2π√C), где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость
□ F=L2+C2, где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость
□
F=L/(rC), где F – частота, L – индуктивность, C – ёмкость, r – сопротивление потерь
Вопрос №313
Чему равна резонансная частота последовательного LC – контура?
□ F=L/(rC), где F – частота, L – индуктивность, C – ёмкость, r – сопротивление потерь
□ F=1/(2π√(LC)), где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость
□ F=L2+C2 , где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость
□
F=L/(2π√C), где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость

## Slide 213
Вопрос №314
Как называется явление, при котором напряжение на индуктивности, включенной последовательно с конденсатором, превышает общее напряжение цепи?
□ Умножение добротности
□ Резонанс токов
□ Умножение напряжения
□ Резонанс напряжений
Вопрос №315
Как ведёт себя ток в последовательном LC контуре, настроенном в резонанс?
□ При резонансе наблюдается минимум тока
□ При резонансе наблюдается максимум тока
□ При резонансе ток не меняется
□ При резонансе ток равен нулю
Вопрос №316
Что происходит с током в параллельном LC контуре при резонансе?
□ При резонансе наблюдается минимум тока
□ При резонансе ток равен нулю
□ При резонансе наблюдается максимум тока
□ При резонансе ток не меняется
Вопрос №317
От чего зависит добротность реального колебательного LC контура с потерями?
□ Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления индуктивности к реактивному сопротивлению, конденсатора
□ Добротность колебательного LC контура равна отношению активного сопротивления, вызванного потерями в контуре, к реактивному сопротивлению индуктивности
□ Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления конденсатора к реактивному сопротивлению индуктивности
□ Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления к активному сопротивлению, которое тем больше, чем больше потери в контуре
Вопрос №318
Назовите основные источники потерь в колебательном LC контуре
□ Потери в сердечнике конденсатора
□ Потери в диэлектрике конденсатора, потери в сердечнике катушки, омические потери в обмотке катушки
□ Потери в проводниках, соединяющих катушку и конденсатор
□ Потери на намагничивание конденсатора
Вопрос №319
Какая формула используется для вычисления полосы пропускания колебательного контура, если известна его резонансная частота и добротность?
□ ΔF=1/FQ, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q -
добротность
□ ΔF=2πF/Q, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q -
добротность
□ ΔF=2πFQ, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q -
добротность
□ ΔF=F/Q, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q -
добротность

## Slide 214
Вопрос №320
В каких единицах измеряется добротность контура?
□ В Амперах
□ В Вольтах
□ Добротность контура – безразмерная величина
□ В Кулонах
Вопрос №321
Перечислите четыре основных группы электрических фильтров в зависимости от частот, которые они пропускают?
□ Задерживающий фильтр, усиливающий фильтр, модулирующий фильтр, детектирующий фильтр
□ Фильтр полосовых частот, фильтр центральных частот, фильтр начальных частот, фильтр конечных частот
□ Фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, полосовой пропускающий фильтр, полосовой задерживающий (режекторный) фильтр
□ Фильтр радиочастот, фильтр звуковых частот, фильтр телевизионных частот, фильтр СВЧ - частот
Вопрос №322
На какой из схем изображён Г-образный фильтр?
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 4
Вопрос №323
На какой из схем изображён П-образный фильтр?

## Slide 215
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 4
Вопрос №324
Каков порядок настройки П-фильтра передатчика при согласовании передатчика с антенной?
□ Конденсатором со стороны антенны добиться минимума анодного тока, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться максимума анодного тока. Повторить эту процедуру несколько раз
□ Установить конденсатор со стороны антенны в среднее положение, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться максимума тока в антенне
□ Установить конденсатор со стороны анода лампы в среднее положение, затем конденсатором со стороны антенны добиться максимума тока в антенне
□ Конденсатором со стороны антенны добиться максимума анодного тока, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться минимума анодного тока. Повторить эту процедуру несколько раз
Вопрос №325
На выходе высоковольтного источника питания с выходным напряжением 3000 В установлен конденсатор ёмкостью 50 мкФ, зашунтированный резистором сопротивлением 100 кОм. До какого значения упадёт напряжение на выходе источника через 5 секунд после его выключения из сети?
□ 1110 В
□ 2900 В
□ 300 В
□ 10 В
Вопрос №326
На какой из схем изображён однополупериодный выпрямитель?

## Slide 216
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 4
Вопрос №327
На какой из схем изображён двухполупериодный выпрямитель?
□ Только вариант 2
□ Только вариант 1
□ Варианты 1 и 4
□ Варианты 2 и 3
Вопрос №328
На какой из схем изображён мостовой выпрямитель?
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 4

## Slide 217
Вопрос №329
Какие схемы сглаживания применяются в источниках питания?
□ Варианты 3 и 4
□ Только вариант 2
□ Варианты 1 и 3
□ Только вариант 3
Вопрос №330
Чему равен коэффициент усиления усилителя переменного напряжения, если при действующем значении напряжения на его входе равным 10 В действующее значение напряжения на его выходе равно 50 В?
□ 5дб
□ Минус 10 дб
□ 10дб
□ 14 дб
Вопрос №331
На какой из схем изображён диодный детектор амплитудно модулированных сигналов?
□ Вариант 2
□ Ни один из вариантов
□ Вариант 1
□ Оба варианта

## Slide 218
Вопрос №332
На какой из схем изображён частотный дискриминатор, предназначенный для детектирования частотно – модулированных сигналов?
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Оба варианта
□ Ни один из вариантов
Вопрос №333
Каков принцип действия демодулятора перемножительного типа?
□ Деление двух сигналов друг на друга
□ Вычитание одного сигнала из другого
□ Перемножение двух сигналов
□ Сложение двух сигналов
Вопрос №334
Какие факторы влияют на стабильность частоты гетеродина?
□ Форма генерируемого сигнала
□ Режим работы выходного каскада трансивера
□ Механическая прочность конструкции, температурные коэффициенты элементов частотозадающей цепи, изоляция их от влияния внешних факторов
□ Уровень громкости УНЧ трансивера
Вопрос №335
Какие компоненты определяют частоту LC генератора?
□ Индуктивность и напряжение питания
□ Емкость и тип транзистора
□ Значения L и С частотозадающей цепи
□ Коэффициент усиления активного элемента
Вопрос №336
Каковы основные свойства гетеродина с использованием кварцевого резонатора?
□ Большой выходной уровень генерируемой частоты
□ Широкий диапазон перестройки
□ Стабильная частота осцилляции, невозможность перестройки в широком диапазоне частот
□ Гетеродин не требующий источника питания

## Slide 219
Вопрос №337
Какие компоненты используются в гетеродине, управляемом напряжением?
□ Валкодер, вариометр
□ Индуктивность, переменная емкость
□ Варикап, индуктивность, транзистор
□ Оптрон, реле, триггер
Вопрос №338
Какие основные компоненты используются в петле фазовой автоподстройки частоты?
□ Фазовый детектор генератор, управляемый напряжением, делитель частоты, фильтр
□ Кварцевый фильтр, электромеханический фильтр
□ Цифровая шкала
□ Умножитель частоты, фильтр
Вопрос №339
Чем определяется частота синтезатора на основе петле фазовой автоподстройки частоты
(ФАПЧ)?
□ Коэффициентом деления частоты опорного генератора, частотой сравнения ФАПЧ
□ Частота синтезатора отображается на цифровой шкале
□ Частотой настройки приемника
□ Частотой первой ПЧ
Вопрос №340
Каково назначение устройств цифровой обработки сигналов, применяемых в трансивере?
□ Настройка в резонанс встроенного тюнера
□ Фильтрация сигналов, понижение шумов, импульсных помех, режекция узкополосных помех
□ Индикация состояния функциональных узлов трансивера
□ Защита выходного каскада от перегрузок
Вопрос №341
На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника с одним преобразованием?
a)□ Ни на одном из рисунков

## Slide 220
□ На обоих рисунках
□ Вариант 1
□ Вариант 2
Вопрос №342
На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника с двумя преобразованиями?
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ На обоих рисунках
□ Ни на одном из рисунков
Вопрос №343
На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника для приёма однополосных сигналов?
a)□ Вариант 2

## Slide 221
□ Ни на одном из рисунков
□ На обоих рисунках
□ Вариант 1
Вопрос №344
На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника для приёма частотно - модулированных сигналов?
□ Ни на одном из рисунков
□ Вариант 1
□ На обоих рисунках
□ Вариант 2
Вопрос №345
Каково назначение усилителя высокой частоты радиоприёмника?
□ Фильтрация побочных каналов приема
□ Усиление с целью получения необходимой чувствительности приёмника
□ Генерация сигналов промежуточной частоты
□ Защита смесителя от перегрузки
Вопрос №346
Каково назначение гетеродина радиоприёмника?
□ Фильтрация промежуточной частоты
□ Защита выходного каскада трансивера
□ Генерирование сигнала с необходимой частотой
□ Фильтрация побочных каналов приема
Вопрос №347
Каково назначение преобразователя частоты радиоприёмника?
□ Детектирование сигнала
□ Перенос части спектра на входе преобразователя в другую часть спектра
□ Усиление сигнала промежуточой частоты
□ Преобразование части спектра на входе преобразователя в постоянный ток
Вопрос №348
Каково назначение усилителя промежуточной частоты радиоприёмника?

## Slide 222
□ Автоматическая подстройка частоты приема
□ Обеспечение основного усиления принимаемого сигнала
□ Формирование сигнала АРУ
□ Оптимизация работы смесителя и УВЧ
Вопрос №349
На какие свойства радиоприёмника влияет избирательность по соседнему каналу?
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вдали от рабочей частоты
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи
□ На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты
Вопрос №350
На какие свойства радиоприёмника влияет избирательность по зеркальному каналу?
□ На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи на частоте зеркального канала
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи
Вопрос №351
На какие свойства радиоприёмника влияет его чувствительность?
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вдали от рабочей частоты
□ На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи
Вопрос №352
На какие свойства радиоприёмника влияет его динамический диапазон?
□ На способность принимать узкополосные сигналы
□ На способность принимать очень слабые сигналы при отсутствии мощных помех
□ На способность принимать слабые сигналы при наличии мощных помех в полосе входного фильтра
□ На способность принимать сильные сигналы при наличии мощной импульсной помехи
Вопрос №353
На какой из схем изображён простейший телеграфный передатчик?

## Slide 223
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ На обоеих схемах
□ Ни на одной из схем
Вопрос №354
На какой из схем изображён простейший однополосный передатчик, собранный по фильтровой схеме?
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ На обеих схемах
□ Ни на одной из схем

## Slide 224
Вопрос №355
На какой из схем изображён передатчик с частотной модуляцией, собранный по схеме на основе петли фазовой автоподстройки частоты?
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ На обеих схемах
□ Ни на одной из схем
Вопрос №356
На какие свойства радиопередатчика влияет нелинейность его выходных каскадов?
□ На уровень внеполосных и побочных излучений
□ На максимальную дальность связи
□ На стабильность частоты
□ На выходную мощность
Вопрос №357
Каковы основные свойства полуволновой антенны, запитанной в центре полотна (диполя)?
□ Входное сопротивление около 73 Ом, диаграмма в горизонтальной плоскости в виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны
□ Входное сопротивление около 200 Ом, диаграмма в горизонтальной плоскости в виде восьмёрки вдоль полотна антенны
□ Входное сопротивление около 36 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости
□ Входное сопротивление около 300 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости
Вопрос №358
Каковы основные свойства рамочной антенны с периметром рамки равным длине волны?
□ Входное сопротивление около 100 Ом, диаграмма в виде восьмёрки перпендикулярно плоскости рамки
□ Входное сопротивление около 36 Ом, диаграмма в виде восьмёрки в плоскости рамки
□ Входное сопротивление около 300 Ом, диаграмма в виде восьмёрки в плоскости рамки
□ Входное сопротивление около 50 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости

## Slide 225
Вопрос №359
Как соотносятся друг с другом длины активного элемента (V), директора (D) и рефлектора
(R) в трёхэлементной антенне типа «волновой канал»?
□ V < D < R
□ D < R< V
□ D > V > R
□ D < V < R
Вопрос №360
Каково назначение противовесов вертикальной четвертьволновой антенны?
□ Назначение противовесов – грозозащита
□ Назначение противовесов -принять ток в сумме равный току в вертикальной части, при этом противовесы излучают такую же мощность, как и вертикальная часть
□ Назначение противовесов –компенсировать реактивное сопротивление вертикальной части
□ Назначение противовесов -принять ток в сумме равный току в вертикальной части, при этом противовесы не излучают
Вопрос №361
Какова зависимость коэффициента усиления антенны с параболическим отражателем от диаметра отражателя при неизменной рабочей частоте?
□ При увеличении диаметра параболической антенны – растет коэффициент усиления антенны
□ При увеличении диаметра параболической антенны коэффициент усиления антенны не меняется
□ У параболической антенны нет коэффициента усиления
□ При увеличении диаметра параболической антенны коэффициент усиления антенны падает
Вопрос №362
Из каких составных частей состоит рупорная антенна?
□ Набор колец в пространстве
□ Рупор и ротор
□ Рупор и статор
□ Возбуждающий волновод, рупор
Вопрос №363
Из каких составных частей состоит спиральная антенна?
□ Спираль в плоскости или объеме
□ Набор колец в пространстве
□ Набор колец на единой траверсе
□ Диполь и уголковый отражатель
Вопрос №364
Из каких составных частей состоит зеркальная антенна с параболическим рефлектором?
□ Диполь и уголковый отражатель
□ Набор колец в пространстве
□ Параболический отражатель, облучатель
□ Рупор и кабель
Вопрос №365

## Slide 226
Каково соотношение между шириной основного лепестка диаграммы направленности антенны и её коэффициентом усиления?
□ Коэффициент усиления от ширины диаграммы направленности антенны не зависит
□ Чем шире диаграмма направленности, тем выше коэффициент усиления антенны
□ Чем уже диаграмма направленности, тем выше коэффициент усиления антенны
□ Чем уже диаграмма направленности, тем ниже коэффициент усиления антенны
Вопрос №366
Радиоволны какой поляризации излучает полуволновый диполь, подвешенный горизонтально?
□ Вертикальной
□ Круговой
□ Горизонтальной
□ Эллиптической
Вопрос №367
Радиоволны какой поляризации излучает четвертьволновая вертикальная антенна?
□ Круговой
□ Горизонтальной
□ Вертикальной
□ Квадратной
Вопрос №368
Какая из перечисленных антенн может излучать радиоволны с круговой поляризацией?
□ Ромбическая
□ Спиральная
□ Телескопическая
□ Дипольная
Вопрос №369
В какой точке полуволнового диполя имеется максимум тока?
□ На расстоянии λ от точки питания
□ В точке питания
□ На концах диполя
□ Ток в диполе везде одинаковый
Вопрос №370
В какой точке полуволнового диполя имеется максимум напряжения?
□ В точке питания
□ На расстоянии λ от точки питания
□ Напряжение везде одинаково, из-за малого сопротивления полотна
□ На концах диполя
Вопрос №371
В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум тока?
□ В верхней точке
□ На 1/4 длины антенны снизу
□ Внизу
□ В середине
Вопрос №372
В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум напряжения?

## Slide 227
□ В середине
□ Внизу
□ В верхней
□ Напряжение везде одинаково, из-за малого сопротивления полотна
Вопрос №373
Радиоволны какой поляризации излучает антенна "перевёрнутое V"?
□ Только горизонтальной
□ Только вертикальной
□ Горизонтальной и вертикальной
□ Круговой
Вопрос №374
На каких диапазонах российские радиооператоры могут проводить радиосвязи с отражением от Луны?
□ 47 ГГц и выше
□ 144 МГц и выше
□ 433 МГц и выше
□ 1300 МГц и выше
Вопрос №375
В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «А»?
□ Усилительный элемент закрыт весь период
□ Усилительный элемент открыт в течение четверти периода
□ Усилительный элемент открыт в течение всего периода
□ Усилительный элемент открыт в течение половины периода
Вопрос №376
В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «B»?
□ Усилительный элемент открыт в течение половины периода
□ Усилительный элемент открыт в интервале от всего периода до половины периода
□ Усилительный элемент закрыт весь период
□ Усилительный элемент открыт в течение менее половины периода
Вопрос №377
В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «АB»?
□ Усилительный элемент открыт в интервале от всего периода до половины периода
□ Усилительный элемент открыт в течение менее половины периода
□ Усилительный элемент закрыт весь период
□ Усилительный элемент открыт в течение всего периода
Вопрос №378
В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «C»?
□ Усилительный элемент открыт в течение менее половины периода
□ Усилительный элемент закрыт весь период
□ Усилительный элемент открыт в течение всего периода
□ Усилительный элемент открыт в интервале от всего периода до половины периода

## Slide 228
Вопрос №379
В каком режиме усилитель мощности радиостанции имеет наилучшую линейность, наименьшие искажения и уровень гармоник?
□ Режим АВ
□ Режим А
□ Режим В
□ Режим С
Вопрос №380
Совпадают ли фазы тока и напряжения в электрической цепи состоящей из идеального источника переменного тока, к выводам которого подключен конденсатор?
□ Определить взаимоотношение фаз, не зная ёмкости конденсатора, невозможно
□ Не совпадают. Фаза напряжения на конденсаторе отстаёт от фазы переменного тока
□ Не совпадают. Фаза напряжения на конденсаторе опережает фазу переменного тока
□ Фазы совпадают
Вопрос №381
Чему равно реактивное сопротивление конденсатора?
□ Xc=1/(2πFC), где F-частота, С – ёмкость конденсатора
□ Xc=πFC/2, где F-частота, С – ёмкость конденсатора
□ Xc=2πFC, где F-частота, С – ёмкость конденсатора
□ Xc=2/(πFC), где F-частота, С – ёмкость конденсатора
Вопрос №382
Совпадают ли фазы тока и напряжения в электрической цепи состоящей из идеального источника переменного тока, к выводам которого подключена катушка индуктивности?
□ Определить взаимоотношение фаз, не зная индуктивности катушки, невозможно
□ Фазы совпадают
□ Не совпадают. Фаза напряжения на катушке индуктивности отстаёт от фазы переменного тока
□ Не совпадают. Фаза напряжения на катушке индуктивности опережает фазу переменного тока
Вопрос №383
Каковы основные свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, выполненные по схеме с общей базой?
□ Обладает большим коэффициент усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала не инвертируется
□ Обладает малым входным и большим выходным сопротивлением. Имеет коэффициент усиления по току, близкий к единице, и большой коэффициент усиления по напряжению. Фаза сигнала не инвертируется
□ Обладает большим коэффициент усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала инвертируется
□ Обладает большим входным сопротивлением и малым выходным сопротивлением и Коэффициент усиления по напряжению меньше единицы. Фаза сигнала не инвертируется
Вопрос №384
Каковы основные свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, выполненные по схеме с общим эмиттером?
□ Обладает большим коэффициент усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала инвертируется
□ Обладает большим коэффициентом усиления по току, напряжению и по мощности.

## Slide 229
Фаза сигнала не инвертируется
□ Обладает малым входным и большим выходным сопротивлением. Имеет коэффициент усиления по току, близкий к единице, и большой коэффициент усиления по напряжению. Фаза сигнала не инвертируется
□ Обладает большим входным сопротивлением и малым выходным сопротивлением и Коэффициент усиления по напряжению меньше единицы. Фаза сигнала не инвертируется
Вопрос №385
Каковы основные свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, выполненные по схеме с общим коллектором?
□ Обладает большим коэффициентом усиления по току, напряжению и по мощности.
Фаза сигнала не инвертируется
□ Обладает малым входным и большим выходным сопротивлением. Имеет коэффициент усиления по току, близкий к единице, и большой коэффициент усиления по напряжению. Фаза сигнала не инвертируется
□ Обладает большим коэффициент усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала инвертируется
□ Обладает большим входным сопротивлением и малым выходным сопротивлением и Коэффициент усиления по напряжению меньше единицы. Фаза сигнала не инвертируется
Вопрос №386
В каком режиме усилитель мощности радиостанции имеет наилучший коэффициент полезного действия?
□ Режим В
□ Режим C
□ Режим АВ
□ Режим А
Параметры и характеристики радиосистем, единицы измерений, приборы для проведения измерений
Вопрос №387
В каких единицах измеряется электрическое напряжение?
□ Ватт
□ Вольт
□ Ом
□ Ампер
Вопрос №388
В каких единицах измеряется сопротивление?
□ Вольт
□ Ватт
□ Ом
□ Фарада
Вопрос №389
В каких единицах измеряется ёмкость конденсатора?
□ Ом
□ Ватт
□ Вольт

## Slide 230
d)□ Фарада
Вопрос №390
При каком значении коэффициента стоячей волны (КСВ) достигается наиболее полное согласование антенны с линией питания?
□ При КСВ =3
□ При КСВ =2
□ При КСВ =1,0
□ При КСВ =0,5
Вопрос №391
Куда включается измеритель коэффициента стоячей волны (КСВ) для измерения степени согласования антенны с радиостанцией?
□ Между радиостанцией и эквивалентом нагрузки
□ Между антенной и эквивалентом нагрузки
□ Между радиостанцией и источником питания
□ Между радиостанцией и линией питания, идущей к антенне, либо между линией питания, идущей к антенне, и антенной, либо в разрыв линии питания
Вопрос №392
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин
«пиковая мощность огибающей радиостанции»?
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20
миллисекунд
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы
Вопрос №393
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин
«средняя мощность радиостанции»?
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20
миллисекунд
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы
Вопрос №394
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин
«мощность несущей радиостанции»?
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20
миллисекунд
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного

## Slide 231
радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы
□ Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции
Вопрос №395
Какова частота зеркального канала супергетеродинного приёмника, осуществляющего приём телеграфных сигналов на частоте 14060 кГц при промежуточной частоте 8000 кГц и частоте гетеродина 22060 кГц?
□ 44120 кГц
□ 6040 кГц
□ 30060 кГц
□ При таком соотношении частот зеркального канала не существует
Вопрос №396
Какие частоты из перечисленных являются частотами «соседнего канала» супергетеродинного приёмника, осуществляющего приём однополосных сигналов в полосе 7060 - 7063 кГц при промежуточной частоте 8000 кГц и частоте гетеродина 15060 кГц?
□ 7999 кГц, 8001 кГц
□ 15059кГц, 15061кГц
□ 7064кГц, 7059кГц
□ 22060кГц, 22063кГц
Вопрос №397
Какова максимально допустимая суммарная паспортная мощность рассеивания на анодах одной или несколькими генераторных ламп, используемых в усилителе мощности любительской радиостанции?
□ Не более разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 5 (пять)
□ Не более разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 3 (три)
□ Такого ограничения нет
□ Не более разрешенной мощности
Вопрос №398
Какой параметр радиоприёмника характеризует его шумовая температура?
□ Избирательность радиоприёмника
□ Акустический шум, производимый вентиляторами при охлаждении радиоприёмника
□ Способность радиоприёмника работать при повышенных и пониженных значениях температуры окружающей среды
□ Чувствительность радиоприёмника
Вопрос №399
Усилитель мощности усиливает сигнал на 20 Дб. Какая мощность будет на выходе идеального усилителя при мощности, подаваемой на вход усилителя, равной 5 Вт?
□ 100 Вт
□ 500 Вт
□ 10 Вт
□ 25 Вт
Вопрос №400
К трансиверу, имеющему выходную мощность 5 Вт последовательно подключены два

## Slide 232
идеальных усилителя мощности с коэффициентами усиления 3 Дб и 20 Дб. Какая мощность будет на выходе второго усилителя?
□ 100 Вт
□ 25 Вт
□ 500 Вт
□ 1000 Вт
Вопрос №401
Как связаны между собой пиковая и средняя мощность однополосного - передатчика?
□ Pср=(2/p2)*Pmax, где Рср – средняя мощность, Pmax – пиковая мощность и р – пикфактор. Значение пикфактора у естественного голоса = 3,3, при этом средняя мощность в пять раз ниже пиковой
□ Pср=Pmax/(2/p2), где Рср – средняя мощность, Pmax – пиковая мощность и р –
пикфактор, значение которого у естественного голоса = 10…15
□ Pср=Pmax/(2/p2), где Рср – средняя мощность, Pmax – пиковая мощность и р –
пикфактор, значение которого у естественного голоса = 1…1,5
□ Пиковая и средняя мощность однополосного - передатчика никак не связаны друг с другом
Вопрос №402
В каких единицах измеряется частота синусоидального сигнала?
□ А (Ампер)
□ Гн (Генри)
□ Гц (Герц)
□ В (Вольт)
Вопрос №403
В каких единицах измеряется период синусоидального сигнала?
□ Ампер (миллиампер, килоампер)
□ Вольт (милливольт, киловольт)
□ Герц (миллигерц, Мегагерц и т.п.)
□ Секунда (миллисекунда, микросекунда и т.п.)
Вопрос №404
Каким способом можно точно измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму?
□ Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму невозможно. Нужно проводить математический расчёт
□ Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно при помощи абсорбционного волномера
□ Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно путём подбора такого постоянного напряжения, приложение которого к известному резистору вызывало бы такое же выделение тепла в единицу времени, как и исследуемого напряжения сложной формы
□ Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно при помощи пикового детектора
Вопрос №405
Какие единицы измерения относятся к единицам измерения индуктивности?
□ Гн (Генри)
□ В (Вольт)
□ А (Ампер)
□ Ф (Фарада)

## Slide 233
Вопрос №406
На каком из рисунков изображена правильная схема проверки линейности однополосного передатчика (трансивера) с применением звукового двухтонального генератора?
□ Оба варианта
□ Ни один из вариантов
□ Вариант 1
□ Вариант 2
Вопрос №407
На каком из рисунков изображена осциллограмма выходного сигнала однополосного передатчика (трансивера), имеющего хорошую линейность, при его испытаниях с применением двухтонального генератора?

## Slide 234
□ Вариант 1
□ Вариант 2
□ Вариант 3
□ Вариант 4
Вопрос №408
Для каких целей при проверке однополосных радиопередатчиков (трансиверов) используется двухтональный генератор?
□ Для проверки стабильности частоты радиостанции с усилителем мощности
□ Для измерения текущего значения выходной мощности
□ Для проверки степени линейности
□ Для проверки полосы пропускания радиостанции с усилителем мощности
Безопасность при эксплуатации РЭС любительской службы (излучение радиоволн, электро и пожарная безопасность, оказание первой медицинской помощи)
Вопрос №409
Как лучше всего защитить антенну радиостанции от поражения молнией и воздействия статического электричества?
□ Установить ВЧ дроссель в линии питания антенны
□ Заземлить все антенны, когда они не используются
□ Установить согласующее устройство в точке питания антенны
□ Установить предохранитель в линии питания антенны
Вопрос №410
Как лучше всего защитить радиостанцию от поражения молнией и воздействия статического электричества?
□ Отключить радиостанцию от линий питания и антенных кабелей
□ Никогда не выключать радиостанцию

## Slide 235
□ Тщательной изоляцией всей электропроводки
□ Отключить заземляющую систему от радиостанции
Вопрос №411
В какую погоду зимой наиболее вероятно воздействие статического электричества на антенну любительской радиостанции?
□ В туман
□ В метель при низкой влажности
□ В оттепель
□ При падении атмосферного давления
Вопрос №412
Что должно быть заземлено на любительской радиостанции для лучшей защиты от удара током?
□ Линия питания антенны
□ Корпуса всех устройств, из которых состоит радиостанция
□ Источник питания
□ Вся электропроводка
Вопрос №413
Ток какой величины, протекающий через человеческое тело, может оказаться смертельным?
□ Приблизительно 5 Ампер
□ Более 0,1 Ампера
□ Более 100 Ампер
□ Ток через человеческое тело безопасен
Вопрос №414
Воздействие на какой орган человеческого тела электрического тока очень маленькой величины может привести к смертельному исходу?
□ На сердце
□ На печень
□ На легкие
□ На мозг
Вопрос №415
В каком случае требуется заземление радиостанции?
□ При эксплуатации радиостанции в полевых условиях
□ Всегда, за исключением мобильных радиостанций
□ При эксплуатации радиостанции в условиях повышенной влажности
□ При эксплуатации радиостанции в деревянном здании
Вопрос №416
Каким образом производится заземление радиостанции?
□ Подключением к батарее отопления
□ Подключением к внешнему заземлению
□ Подключением к контуру заземления здания
□ Подключением к внешнему заземлению, либо к контуру заземления здания
Вопрос №417
Допускается ли заземление радиостанции подключением к батарее отопления?
□ Допускается
□ Зависит от категории помещения

## Slide 236
□ Зависит от типа батарей отопления
□ Категорически запрещено
Вопрос №418
Допускается ли заземление радиостанции подключением к газовым трубам?
□ Зависит от категории помещения
□ Категорически запрещено
□ Запрещается только при использовании «баллонного» газа
□ Допускается
Вопрос №419
Какие первичные средства пожаротушения должны использоваться в помещении, в котором установлена радиостанция?
□ Только углекислотные огнетушители
□ Углекислотные и порошковые огнетушители
□ Углекислотные и пенные огнетушители
□ Только порошковые огнетушители
Электромагнитная совместимость, предотвращение и устранение радиопомех
Вопрос №420
Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму по всем каналам тогда, когда Вы передаете с Вашей любительской радиостанции на любом диапазоне. Что является наиболее вероятной причиной помех?
□ Перегрузка ТВ - приемника или антенного усилителя
□ Низкая высота антенны ТВ приемника
□ Антенна любительской радиостанции имеет неверную длину
□ Слишком низкий уровень подавления гармоник радиостанции
Вопрос №421
Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму на одном или двух каналах тогда, когда Вы передаете только на диапазоне 2 м. Что обычно является наиболее вероятной причиной помех?
□ Гармонические излучения Вашей радиостанции
□ Изменение состояния ионосферы вокруг ТВ - антенны соседа
□ Плохая фильтрация средних частот в радиостанции
□ Перегрузка ТВ приемника по входу
Вопрос №422
Как можно минимизировать помехи другим радиооператорам любительских радиостанций во время длительной проверки радиостанции в режиме передачи?
□ Выбрать свободную частоту
□ Использовать нерезонансную антенну
□ Использовать эквивалент нагрузки
□ Использовать резонансную антенну
Вопрос №423
Каковы основные причины побочных излучений радиопередатчика?
□ Превышение паспортной мощности выходного каскада, использование несогласованных антенн
□ Использование некачественного сетевого кабеля

## Slide 237
□ Нелинейность передающего тракта, неверная настройка частотозависимых цепей, паразитная генерация
□ Применение кварцевых резонаторов
Вопрос №424
Каковы основные причины возникновения щелчков при работе радиопередатчика телеграфом?
□ Использование манипуляции колоколообразной формы
□ Неравномерная скорость передачи
□ Высокая скорость нарастания/спада сигнала
□ Низкая скорость нарастания сигнала
Вопрос №425
Каковы основные причины нестабильности частоты радиопередатчика?
□ Неверная настройка анодного контура
□ Применение несогласованной антенны
□ Неверная настройка полосовых фильтров
□ Нестабильность любого генератора участвующего в формировании выходного сигнала передатчика
Вопрос №426
Какова частота третьей гармоники на выходе усилителя мощности, на вход которого подан сигнал частотой 14 МГц?
a)□ b)□ c)□ d)□ | 21 МГц 28 МГц 42 МГц 14 МГц |  | 
 |  | Соответствие номера вопроса и правильного ответа | 
 |  | ([№ вопроса], правильный ответ) | 
[1] b |  |  | 
[2] d |  | [24] a [46] d [68] c [90] d | [112] d
[3] a |  | [25] c [47] c [69] d [91] a | [113] a
[4] a |  | [26] a [48] c [70] c [92] d | [114] b
[5] d |  | [27] d [49] d [71] a [93] d | [115] d
[6] b |  | [28] b [50] b [72] c [94] c | [116] a
[7] c |  | [29] a [51] d [73] a [95] b | [117] b
[8] b |  | [30] b [52] d [74] c [96] d | [118] d
[9] b |  | [31] b [53] c [75] c [97] a | [119] d
[10] a |  | [32] b [54] a [76] b [98] c | [120] c
[11] a [12] d |  | [33] b [55] a [77] a [99] c [34] d [56] d [78] c [100] d | [121] c [122] c
[13] d [14] d |  | [35] c [57] c [79] d [101] b [36] b [58] c [80] d [102] d | [123] d [124] a
[15] c [16] b |  | [37] d [59] a [81] d [103] d [38] b [60] d [82] b [104] b | [125] a [126] b
[17] a [18] c |  | [39] a [61] d [83] a [105] b [40] c [62] a [84] c [106] b | [127] d [128] c
[19] b |  | [41] b [63] d [85] c [107] a | [129] b
[20] c |  | [42] a [64] d [86] b [108] a | [130] c
[21] b |  | [43] b [65] a [87] a [109] b | [131] c
[22] a |  | [44] d [66] d [88] b [110] a | [132] c
[23] b |  | [45] b [67] b [89] a [111] a | [133] b

## Slide 238
[134] c | [183] d | [232] c | [281] d | [330] d | [379] b
[135] c | [184] c | [233] d | [282] d | [331] c | [380] b
[136] b | [185] d | [234] b | [283] c | [332] b | [381] a
[137] a | [186] c | [235] a | [284] c | [333] c | [382] d
[138] d | [187] d | [236] d | [285] d | [334] c | [383] b
[139] c | [188] c | [237] d | [286] d | [335] c | [384] a
[140] d | [189] b | [238] c | [287] c | [336] c | [385] d
[141] c | [190] b | [239] c | [288] d | [337] c | [386] b
[142] d | [191] a | [240] c | [289] b | [338] a | [387] b
[143] d | [192] d | [241] a | [290] c | [339] a | [388] c
[144] b | [193] b | [242] b | [291] a | [340] b | [389] d
[145] b | [194] d | [243] b | [292] a | [341] c | [390] c
[146] a | [195] c | [244] b | [293] c | [342] b | [391] d
[147] b | [196] b | [245] b | [294] b | [343] d | [392] c
[148] b | [197] b | [246] a | [295] d | [344] d | [393] c
[149] a | [198] c | [247] a | [296] b | [345] b | [394] d
[150] a | [199] c | [248] c | [297] b | [346] c | [395] c
[151] c | [200] d | [249] b | [298] d | [347] b | [396] c
[152] b | [201] b | [250] d | [299] a | [348] b | [397] b
[153] d | [202] b | [251] d | [300] d | [349] d | [398] d
[154] b | [203] d | [252] c | [301] a | [350] c | [399] b
[155] c | [204] a | [253] b | [302] d | [351] b | [400] d
[156] b | [205] c | [254] d | [303] a | [352] c | [401] a
[157] c | [206] d | [255] d | [304] b | [353] a | [402] c
[158] c | [207] a | [256] a | [305] a | [354] b | [403] d
[159] d | [208] c | [257] c | [306] a | [355] a | [404] c
[160] d | [209] a | [258] c | [307] b | [356] a | [405] a
[161] b | [210] a | [259] c | [308] d | [357] a | [406] c
[162] d | [211] b | [260] a | [309] b | [358] a | [407] a
[163] c | [212] a | [261] a | [310] d | [359] d | [408] c
[164] a | [213] c | [262] b | [311] d | [360] d | [409] b
[165] a | [214] c | [263] d | [312] a | [361] a | [410] a
[166] b | [215] b | [264] b | [313] b | [362] d | [411] b
[167] b | [216] d | [265] d | [314] d | [363] a | [412] b
[168] a | [217] a | [266] a | [315] b | [364] c | [413] b
[169] b | [218] a | [267] c | [316] a | [365] c | [414] a
[170] b | [219] b | [268] c | [317] d | [366] c | [415] b
[171] b | [220] d | [269] c | [318] b | [367] c | [416] d
[172] a | [221] b | [270] b | [319] d | [368] b | [417] d
[173] d | [222] a | [271] c | [320] c | [369] b | [418] b
[174] b | [223] b | [272] a | [321] c | [370] d | [419] b
[175] c | [224] a | [273] c | [322] b | [371] c | [420] a
[176] d | [225] a | [274] a | [323] a | [372] c | [421] a
[177] b | [226] a | [275] b | [324] d | [373] c | [422] c
[178] b | [227] b | [276] a | [325] a | [374] b | [423] c
[179] a | [228] d | [277] c | [326] a | [375] c | [424] c
[180] a | [229] d | [278] c | [327] d | [376] a | [425] d
[181] d | [230] b | [279] d | [328] b | [377] a | [426] c
[182] c | [231] d | [280] c | [329] c | [378] a |